## Slide 1: ТРАНСПОРТ, САОБРАЋАЈ И ОКРУЖЕЊЕ ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА – ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА

## Slide 2: АЕРОЗАГАЂЕЊЕ УРБАНЕ СРЕДИНЕ
Чист ваздух се више не може наћи ни у природи
Ваздух је загађен штетним материјама пореклом из природних и вештачки створених извора, а сама појава назива се АЕРОЗАГАЂЕЊЕ.
Главни извори аерозагађења су:
Саобраћај и транспорт
Фосилна горива – домаћинства
Енергетика и индустрија
Пољопривреда
Одлагање и спаљивање отпада.

## Slide 3: ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Под појмом ЕМИСИЈА се подразумева избацивање загађивача из одређеног извора.
Одређује је БРЗИНА (количина загађивача у јединици времена у грам/секунди) и УКУПНА ЕМИСИЈА (ослобођена количина загађујућих материја у грамима по количини ослобођене енергије). Емисија се може изразити и запремински (у процентима).
Максимално дозвољена концентрација (МДК) је количина загађивача који не може да штети људском организму, односно представља крајњу границу могуће штетности, по било ком релевантном показатељу (санитарном, токсичном и др.)

## Slide 4: ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Загађивачи атмосфере градова припадају двема великим групама, и то:
ТИПИЧНИ
СПЕЦИФИЧНИ
Типичним загађивачима се сматрају гасови, чађ и таложне материје присутне у свакој урбаној средини настале сагоревањем фосилних горива. Највећи загађивач из ове групе је сумпордиоксид (SO2).
Специфични загађивачи се јављају у различитим срединама и количинама и нису увек исти и увек присутни. Највећи загађивачи из ове групе су азотови оксиди (NOx), угљеникови оксиди (COx), угљоводоници (CH) и одређени деривати олова (Pb)

## Slide 5: ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Поред емисије загађивача, метеоролошки (климатски) услови су узрочници локалних ефеката због којих су аерозагађења у градовима толико уочљива.
Под метеоролошким условима се подразумевају
  Знатне промене температуре и влажности ваздуха;
  Смањење сунчевог зрачења и видљивости;
  Повећање облачности;
  Стварање киселих киша;
  Појава фотохемијског смога.

## Slide 6: ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

## Slide 7: ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Последњи ефекат представља синергетско дејство загађивача пореклом из моторних возила и климатских услова, што је данас најчешћи случај у Европским градовима.
Емисије загађивача директно зависе од метеоролошких параметара и стања саме атмосфере што представља лимитирајући фактор прецизног израчунавања и моделирања степена аерозагађења урбане средине.

## Slide 8: ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ
Загађујуће материје које се најчешће појављују у ваздуху су:
  Угљенмоноксид - CO
  Угљоводоници - CxHy
  Азотмоноксид - NO
  Азотдиоксид - NO2
  Олово - Pb
  Сумпордиоксид - SO2
  Чврсте честице - PM10
  Циклични угљоводоници - C6H6
  Озон - O3

## Slide 9: УТИЦАЈ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
CO – хемоглобин у крви
CxHy – канцерогена обољења (рак), утицај на лишће, утицај на цветање
NОx – дисајни органи, лишће
Pb – тровање, бубрежна обољења
SO2 – очи, ометано дисање, смањење хлорофила код биљака, утицај на објекте

## Slide 10: МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ
Загађујућа материја | Агрегација | Србија Уредба (Сл. гласник“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) | ЕУ Директива 2024/2881 (Рок: 1.1.2030.)
PM2,5 | Годишња гранична вриједност | 25 µg/m³ (20 µg/m³ од 1.1.2024.) | 10 µg/m³
 | Дневна гранична вриједност | Није дефинисана | 25 µg/m³ (макс. 18 прекорачења/год.)
PM10 | Годишња гранична вриједност | 40 µg/m³ | 20 µg/m³
 | Дневна гранична вриједност | 50 µg/m³ (макс. 35 прекорачења/год.) | 45 µg/m³ (макс. 18 прекорачења/год.)
NO2 | Годишња гранична вриједност | 40 µg/m³ | 20 µg/m³
 | Дневна гранична вриједност | 85 µg/m³ | 50 µg/m³ (макс. 18 прекорачења/год.)
 | Сатна гранична вриједност | 150 µg/m³ (макс. 18 прекорачења/год.) | 200 µg/m³ (макс. 3 прекорачења/год.)
SO2 | Годишња гранична вриједност | 50 µg/m³ | 20 µg/m³
 | Дневна гранична вриједност | 125 µg/m³ (макс. 3 прекорачења/год.) | 50 µg/m³ (макс. 18 прекорачења/год.)
 | Сатна гранична вриједност | 350 µg/m³ (макс. 24 прекорачења/год.) | 350 µg/m³ (макс. 3 прекорачења/год.)
CO | Годишња гранична вриједност | 3 mg/m3 | 
 | Дневна гранична вриједност | 5 mg/m3 | 4 mg/m3 (макс. 18 прекорачења/год.)
 | Максимална дневна осмочасовна вриједност | 10 mg/m3 | 10 mg/m3

## Slide 14: УЧЕШЋЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ОД ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА

## Slide 15: УЧЕШЋЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ОД ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА

## Slide 16: ПРОДУКТИ САГОРЕВАЊА МОТОРА СУС
Топлотни мотори: Процеси сагоревања (потпуна и непотпуна оксидација горива), продукти оксидације, фотохемијске реакције („смог“), емисије токсичних компоненти издувних гасова (otto i дизел мотор)
Емисија токсичних компоненти издувних гасова
Компонента | Концентарција | Ото мотор | Дизел мотор
Угљен моноксид | % | 5,00 | 0,01-0,50
Азотови оксиди | % | дo 0,80 | 0,002-0,50
Алдехиди | % | дo 0,20 | 0,001-0,009
Чађ | gr/m3 | дo 0,04 | 0,001-1,10
Бензопирен | mgr/m3 | 10-20 | дo 10,000

## Slide 17: ПРОДУКТИ САГОРЕВАЊА МОТОРА СУС
Емисија токсичних гасова по утрошеном гориву
Компонента (gr/l горива) | Ото мотор | Дизел мотор
Угљен моноксид | 287,85 | 42,26
Азотови оксиди | 14,97 | 12,79
Алдехиди | 8,85 | 2,52
Чађ | - | 1,62
Олово | 0,47 | -
Сумпордиоксид | 0,74 | 5,62

## Slide 18: ПРОДУКТИ САГОРЕВАЊА МОТОРА СУС
Просечна емисија токсичних компоненти издувних гасова зависно од режима рада мотора
Режим рада oтo | CO |  | CH |  | NOx | 
(дизел) мотора | % запремине |  | ppm |  | ppm | 
Празан ход | 5,2 | - | 750 | (250) | 30 | (60)
Устаљен рад | 0,8 | - | 300 | (65) | 1500 | (240)
Убрзање | 4,2 | (0,5) | 400 | (115) | 3000 | (850)
Успорење | 5,2 | - | 4000 | (250) | 60 | (30)

## Slide 19: ЕМИСИОНИ СТАНДАРДИ
Емисиони стандарди за путничке аутомобиле (дизел)
Стандард | Година | CO (g/km) | HC (g/km) | HC+NOx (g/km) | NOx (g/km) | PM (g/km)
Euro 1 | 1992 | 1 | - | 0,97(1,13) | - | 0,14(0,18)
Euro 2,IDI | 1996 | 1 | - | 0,7 | - | 0,08
Euro 2, DI | 1996 | 1 | - | 0,9 | - | 0,1
Euro 3 | 2000 | 0,64 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05
Euro 4 | 2005 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025
Euro 5a | 2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005
Euro 5b | 2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005
Euro 6 | 2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,08 | 0,005

## Slide 20: ЕМИСИОНИ СТАНДАРДИ
Емисиони стандарди за путничке аутомобиле (бензин)
Стандард | Година | CO (g/km) | HC (g/km) | HC+NOx (g/km) | NOx (g/km) | PM (g/km)
Euro 1 | 1992 | 2,72(3,16) | - | 0,97(1,13) | - | -
Euro 2 | 1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | -
Euro 3 | 2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | -
Euro 4 | 2005 | 1 | 0,1 | - | 0,08 | -
Euro 5 | 2009 | 1 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005
Euro 6 | 2014 | 1 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005

## Slide 21: ЕМИСИЈА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Улазни параметри за моделирање емисије загађујућих материја су:
Дужина деонице - l(km)
Модус вожње (M) и средња брзина - Vs(km/h)
Број путничких возила у току – QPA (voz/h)
Број доставних возила у току – QDO (voz/h)
Број лаких теретних возила у току – QLA (voz/h)
Број тешких теретних возила у току – QTE (voz/h)

## Slide 22: МОДУСИ ВОЖЊЕ
Модус 0 – у корелацији са емисијом прекинутог саобраћајног тока на градској саобраћајници при брзинама од 17 до 22 km/h;
Модус 4 – репрезентује непрекинут ток на оптерећеној саобраћајници за брзине од 22 до 30 km/h;
Модус 3 – непрекинут ток на транзитној саобраћајници при брзинама од 30 до 55 km/h;
Модус 2 – непрекинут ток дуж градских магистрала, обилазница и прикључака на аутопутеве за брзине од 55 до 65 km/h

## Slide 23: МОДУСИ ВОЖЊЕ
Циклуси вожње који се користе за одређивање фактора емисије (Enn)

## Slide 24: МОДУСИ ВОЖЊЕ
Фактори емисије за путничка и доставна возила са otto (дизел) мотором
Фактор емисије | Модус 0 | Модус 4 |  | Модус 3 | Модус 2
 | Брзина Vsr (km/h) |  |  |  | 
 | 19,50 | 26,60 | 42,50 |  | 60,00
CO gr/h(gr/km) | 311,00 (26,20) | 326,00 (23,20) | 362,00 (43,30) |  | 351,00 (35,00)
 | 15,90 (1,34) | 12,10 (0,85) | 8,42 (1,02) |  | 5,85 (0,58)
CnHm gr/h(gr/km) | 48,90 (2,74) | 55,40 (2,32) | 60,20 (4,53) |  | 62,90 (3,15)
 | 2,51 (0,14) | 2,06 (0,08) | 1,40 (0,11) |  | 1,05 (0,05)
NO2 gr/h(gr/km) | 30,10 (17,10) | 40,60 (18,50) | 69,60 (27,80) |  | 101,10 (38,70)
 | 1,54 (0,87) | 1,51 (0,68) | 1,60 (0,64) |  | 1,68 (0,54)

## Slide 25: ПРОРАЧУН УКУПНЕ ЕМИСИЈЕ
EUnn = (QPAEnn + QDOEnn + QLAEnn + QTEEnn )  l (gr/km/h)
Enn – фактор емисије у зависности од модуса вожње за појединачно возило (gr/km)
nn – посматрани елемент (CO, CH, NO2)
l – дужина деонице (km)
Укупна емисија: E=Eunn (gr/km/h)

## Slide 26: ЕМИСИЈА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Емисије прекинутих и непрекинутих саобраћајних токова: Стварни репрезенти свих околности (последица промене режима вожње на мрежи саобраћајница)
Просечна емисија штетних гасова путничких аутомобила у градској вожњи

## Slide 27: ЕМИСИЈА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Додатне емисије CO i NOx (CO) на раскрницама
a) Са светлосном сигнализацијом
б) Без светлосне сигнализације

## Slide 28: МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АЕРОЗАГАЂЕЊА
Законодавне
строжи прописи при регистрацији возила,
контрола емисије издувних гасова и буке на редовним и ванредним техничким прегледима,
контрола увоза половних моторних возила,
већа овлашћења инспекцијског надзора.
2. Техничке
Мотори са катализатором
Коришћење алтернативних горива (етанол, биодизел, CNG, LNG)

## Slide 29: МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АЕРОЗАГАЂЕЊА
3. Организационе мере
Измена режима саобраћаја
Веће учешће јавног превоза у укупним кретањима становништва
Управљање саобраћајним токовима
Комунална хигијена, идр.
4. Грађевинске мере
Изградња обилазница око градова
Пешачке и бициклистичке стазе
Заштитне конструкције