## Slide 1: ТРАНСПОРТ, САОБРАЋАЈ И ОКРУЖЕЊЕ ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ САОБРАЋАЈА – ЗАГАЂИВАЊЕ БУКОМ
Београд, новембар 2013.

## Slide 2: ПОЈАМ БУКЕ
Бука представља скуп звукова који изазивају непријатност, сваки непожељан звук довољно јак да се издвоји од осталих, сваки звучни и узнемирујући звук.
Доживљава се субјективно, иако почива на јасним физичким законитостима.
При дефинисању буке најважнији је појам јачине звука, односно НИВО БУКЕ (ниво звучног притиска), који се дефинише као:
L = 20 log 10 (p/p0) (dB)
p – ваздушни притисак
p0 – граница (праг) чујности

## Slide 3: БУКА У УРБАНОЈ СРЕДИНИ
У урбаним срединама, поделу буке је могуће вршити према изворима од којих су најзначајнији: саобраћај, индустрија, улица са својим активностима и апарати у домаћинствима.
У зависности од трајања буке, постоје три врсте буке:
  Континуирана (трајна) бука
  Дисконтинуирана бука
  Појединачни звуци (шумови).
Ниво саобраћајне буке је ДОМИНАНТАН извор комуналне буке, а у садејству са УРБАНИСТИЧКИМ (систем изградње исл.), ГРАЂЕВИНСКИМ (нагиби исл.), ТЕХНИЧКИМ, САОБРАЋАЈНИМ (к-ке саоб.тока) и ПСИХОЛОШКИМ факторима, ниво саобраћајне буке је увек ВИСОК.

## Slide 4: АСПЕКТИ ПРОУЧАВАЊА БУКЕ
ФИЗИОЛОШКО - ТЕХНИЧКИ – обухвата дефинисане изворе буке, мерење интензитета и преноса, могућности ублажавања или елиминисања, као и мере заштите.
ДРУШТВЕНО - ПРАВНИ – резултира доношењем прописа (Закон, уредбе, правилници), норми (дозвољен ниво исл.) и стандарда (ISO стандарди) из домена буке.
МЕДИЦИНСКО – ЗДРАВСТВЕНИ – проблеми произашли из последица буке на људско здравље и потребе да се оно заштити. Аспекти су:
  Неприлагођеност човека на буку проистиче из немогућности спречавања њеног пријема активирањем механизама одбране
  Животни век је скраћен од 8 до 12 година

## Slide 5: АСПЕКТИ ПРОУЧАВАЊА БУКЕ
  Организам као функционална целина реагује тако што се сметње на једном органу или чулу одражавају на свим – промене на чулу слуха се преносе на чуло вида, дисајни систем, варење и нервни систем
  Бука утиче на слух, физиолошке реакције и поремећаје, на сан и радне ефекте, субјективно осећање сметњи, неурозе идр.
  Снижавањем буке за само 1 dB продуктивност се повећава зависно од места рада за 0,3 – 15%.

## Slide 6: СТАДИЈУМИ БУКЕ
I Први стадијум – бука од 25 до 60 dB
Реверзибилан и пропорционалан времену излагања;
Организам може да се врати у нормално стање уколико је време одмора адекватно;
Интелектуални рад је ометен, тако да бука више смета него што штети, осим ноћног одмора.
II Други стадијум – бука од 60 до 85 dB
Бука делује негативно на нервни систем;
Организам је преморен, настају општи поремећаји координације покрета, реаговање на спољне информације је успорено;
Јављају се први знаци наглувости, којима претходи зујање у ушима, нервоза, али је процес реверзибилан.

## Slide 7: СТАДИЈУМИ БУКЕ
III Трећи стадијум – бука од 85 до 120 dB
Долази до оштећења слуха и траума
Нарушен је центар за равнотежу, поремећени су рад срца, лучење жлезда, расте ниво шећера у крви
Организам изложен овом стадијуму (6 месеци) долази до губитка слуха, а сам процес је ИРЕВЕРЗИБИЛАН.
IV Четврти стадијум – бука преко120 dB
Делује непосредно, механички на кожу и ганглијске ћелије, почиње подручје прага бола
Бука од саобраћаја (возила или тока) креће се у опсегу који припада ДРУГОМ СТАДИЈУМУ!

## Slide 8: ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ БУКЕ
ЗОНА | НАМЕНА ПОВРШИНЕ | ДАН 06-22 h dB(A) | НОЋ 22-06 h dB(A)
1 | Зоне за одмор, болнице, културно-историјски локалитети | 50 | 40
2 | Зоне школа, туристичка насеља | 50 | 45
3 | Чисто стамбена подручја | 55 | 45
4 | Пословно-стамбене зоне, дечија игралишта | 60 | 50
5 | Градски центар, занатска, трговачка или административно управна зона са становима; Зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница | 65 | 55
6 | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда | На граници ове зоне бука не сме прелазити допуштене нивое буке зоне са којом се граничи | 

## Slide 9: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Главна карактеристика је променљивост у времену
Основни показатељ је Еквивалентни ниво буке Leg дефинисан као просечна енергија нивоа буке за одређени период
Еквивалентни ниво буке Leg даје нумеричку вредност променљиве буке еквивалентну нивоу константне са истом енергијом
Саобраћајна бука описује се нормалном расподелом
Leg = 10 log [1/100fi 100,1Li], односно
Leg = L50 + 0.112 где је:
L50 - средњи ниво буке
 - стандардно одступање

## Slide 10: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Бука путничких и теретних возила је резултат рада бројних сложених система и склопова који се могу сврстати у више извора
Основни је МЕХАНИЧКЕ природе и бука потиче од кретања унутрашњих и спољашњих саставних делова мотора у процесима усисавања, сагоревања и издувавања остатка смеше горива и ваздуха.
Остали извори су:
  трансмисија,
  каросерија, и
  пнеуматици возила.

## Slide 11: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Бука емитована из БЛОКА МОТОРА настаје услед механичких удара покретних делова и периодичне промене притиска у компресионом простору или комори за сагоревање горива. Код дизел мотора бука је доминантна при ниским и средњим фреквенцијама, код ото мотора и на високим а максимална бука је у опсегу од 80 до 85 dB.
ИЗДУВНИ СИСТЕМ мотора је највећи извор буке на возилу која настаје услед разлике у притисцима издувних гасова у односу на атмосферски. Зависи од конструкције мотора и карактеристика пригушивача.
Бука УСИСНОГ СИСТЕМА је производ отварања и затварања усисних вентила и од издувног система је нижа за око 10 dB.

## Slide 12: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Бука од стране СИСТЕМА ЗА ХЛАЂЕЊЕ је изражена код мотора велике снаге и зависи од конструкције вентилатора, погонског каиша, особина хладњака. Највиши нивои буке су при фреквенцијама од 125 до 250 херца и износе од 78 до 98 dB.
Додир ПНЕУМАТИКА и коловоза изазива повећан притисак ваздуха који струји кроз протекторе и неравнине коловозног застора и емитује специфичну буку возила у кретању. За брзине испод 50 км/час бука није значајна, али при већим брзинама постаје доминантна. Облик пнеуматика, ширина газећег дела протектора, еластичност, број удубљења утичу на ниво буке икоја може да износи до чак 90 dB.

## Slide 13: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ОСТАЛИ ИЗВОРИ буке на возилу надопуњују буку примарних извора и односе се на:
Моторну кочницу,
Разне механизме за развођење смеше горива, мазива
Преносних уређаја и зупчаника.
Због саме природе сагоревања смеше горива дизел мотори емитују већи ниво буке од ото мотора посебно при ПРАЗНОМ ходу.
При већим брзинама разлике у нивоу буке код дизел и ото мотора су доста мање него при празном ходу.

## Slide 14: БУКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Бука градских моторних возила у dB(A)
Врста возила | Подручје буке | Средња јачина буке | Релативна јачина буке
Путнички аутомобили: |  |  | 
- Испод 1100 cm3 | 65-75 | 70 | 1
- 1100-1300 cm3 | 67-75 | 71 | 1
- Преко 1300 cm3 | 68-77 | 72 | 1
Доставна возила | 69-77 | 73 | -
Мотоцикл | 72-83 | 77 | 4
Теретно возило/аутобус | 76-86 | 81 | 10

## Slide 15: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Под буком саобраћајног тока се подразумева збирна емисија буке појединачних возила у колони.
Прорачун адекватног звучног нивоа самог тока је веома комплексан јер полази од стално променљиве буке једног возила у променљивим условима саобраћаја на физички стабилним елементима уличне мреже и окружења.
Постоје два начина за прорачун буке саобраћајног тока, и то:
  АНАЛИТИЧКИ
  СИМУЛАЦИОНИ

## Slide 16: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
АНАЛИТИЧКИМ НАЧИНОМ користе се теоретски акустички обрасци за простирање звучних таласа око саобраћајног тока посматраног као линијски тачкасти извор. Извор је путнички аутомобил, упросечене звучне снаге, док се снага осталих бучнијих категорија возила, као и утицај релевантних параметара коригује факторима.
СИМУЛАЦИОНИМ НАЧИНОМ се одређује ниво буке саобраћајног тока симулацијом понашања посматраног тока на изабраној деоници пута.
У оба начина бука се третита као СТОХАСТИЧКА појава која се изражава преко Leg.

## Slide 17: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
ПРОТОК и БРЗИНА возила су најважнији параметри за емисију буке.
Прво се посматра једно возило као извор буке са својом снагом и интензитетом које се креће константном брзином на одређеном растојању од средине саобраћајнице.
У том случају еквивалентни ниво буке износи:
Leg = 10 log (P/I0T2rV), где је:
P – снага звучног извора
I0 - интензитет звучног извора
T – интервал времена проласка возила
r – растојање од извора до примаоца звука

## Slide 18: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
У даљем поступку уводи се у прорачун n - возила а колона се третира као извор цилиндричних, односно сферних таласа, чији интензитет опада са растојањем по физичким законима
Еквивалентни ниво буке у овом случају представља везу између основних параметара тока и емитоване буке, и представљен је једначином:
Leg = 10 log Q + 20 log V
Ако у структури тока има p% тешких возила онда је
Quk = Q (1 + 0,1p) и та вредност се убацује у претходну једначину за прорачун Leg

## Slide 19: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Трећи и унапређени начин прорачуна Leg у извесној мери коригује претходни уводећи у прорачун и међусобне односе протока.
Према овом начину прорачуна Leg ниво буке саобраћајног тока расте са протоком тако да се еквивалентни ниво буке повећава за 3 dB (A) са његовим удвостручењем!
LQ1 = LQ2 + 10 log (Q1/Q2), где је:
LQ1 – ниво буке при протоку Q1
LQ2 - ниво буке при протоку Q2

## Slide 20: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
Боље процене нивоа буке се добијају поступцима где су улазни подаци ПРОСЕЧНЕ вредности нивоа буке за сваку категорију возила и за неколико брзина вожње али траже податке о енергетским односима између категорија возила.
Поступци сугеришу ТРИ категорије возила приближних разлика у нивоима буке, и то:
Најбучнијој категорији (PVT) припадају сва теретна возила укупне масе веће од 7,5 тона (укљ. и аутобусе)
Средње бучној категорији (PVS) припадају теретна возила масе до 7,5 тона, мотоцикли и мопеди
Најмање бучној категорији (PA) припадају путничка возила са исправним издувним системом.

## Slide 21: ЕМИСИЈА БУКЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
LPVT = 10 log (20 PPA/P0) = 20 PPA
LPVS = 10 log (5 PPA/P0) = 5 PPA
Према претходном енергетски еквивалент једног најбучнијег тешког теретног возила износи 20, а средње тешког 5 путничких аутомобила.
Највећа разлика у нивоу буке између претходно дефинисаних категорија је при константној брзини од 20 km/h и у односу на путнички аутомобил тешка теретна возила производе ниво буке виши за 13 dB, док теретна возила до 7,5 тона производе ниво буке виши за 7 dB.

## Slide 22: МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Конструисање мотора и возила који емитују мањи ниво буке
Сузбијање буке на извору (технички преглед)
Управљање саобраћајним токовима (обезбеђење континуираних саобраћајних токова са што мање прекида)
При пројектовању саобраћајница профил саобраћајнице треба да обезбеди смањење нивоа буке као и да траса пута не пролази близу стамбених објеката и објеката посебне намене
Грађевинске мере (постављање заштитних зидова, обложних зидова)
Нормативне (максимално дозвољен ниво буке и сл.)