## Slide 1
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Snimci ili prezentacije mogu se koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2023/2024 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
Autor:
Dr Gordana Kastratović, redovni profesor
MEHANIKA FLUIDA
peto predavanje

## Slide 2
KINEMATIKA
FLUIDA

## Slide 3
MEHANIKA FLUIDA
KINEMATIKA FLUIDA
Kinemtika fluida se bavi proučavanjem kretanja fluida, dakle strujanja fluida, ne uzimajući u obzir sile koje su izazvale to kretanje. Pri opisivanju kretanja fluida polazi se od njegovih elementarnih delova, fluidnih delića. Posmatra se promena položaja fluidnih delića jednog u odnosu na drugi, kao i fluida u celini. Postoji bitna razlika između kretanja delića krute materije, dakle materijanih tačaka i fluidnih delića. Naime, fluidni delići tokom kretanja menjaju svoj oblik i zapreminu, tj deformišu se.
Dva načina za ispitivanje strujanja:
Lagranžev način
Ojlerov način

## Slide 4
MEHANIKA FLUIDA
LAGRANŽEV NAČIN
Prati se kretanje pojedinačnih fluidnih delića;
Kretanje se opisuje pomoću Njutnovih zakona kretanja;
Komplikovan je za reševanje praktičnih problema (realno strujanje):
Fluidi se sastoje iz ogromnog broja molekula;
Opisivanje i modelovanje interakcije između molekula je veoma teško.
Koristi se u specijalnim slučajevima:
Analiza sprejeva, delića, mehurića, razređenih gasova, kod fluidnih ogleda;
U okviru kombinovanih Ojler-Lagranževih metoda.
Nazvan po francuskom matematičaru Žozef Luj Lagranžu (1736-1813).

## Slide 5
MEHANIKA FLUIDA
OJLEROV NAČIN
Uoči se tačka u prostoru kroz koji se fluid kreće, i u njoj se određuju pritisak, brzina i druge fizičke veličine (proučavanju se polja fizičkih veličina u kontinualnom fluidnom prostoru);
Polja fizičkih veličina su funkcije položaja i vremena;
Polje pritiska
Vektorska polja:
Polje brzina
Nazvan po švajcarskom matematičaru Leonardu Ojleru (1707-1783).
Skalarna polja:
(
)
t
,
z
,
y
,
x
p
p
=
(
)
t
,
z
,
y
,
x
v
v
=
Ojlerov način se najčešće koristi u teorijskoj i primenjenoj mehanici fluida;
Sva polja fizičkih veličina koja opisuju neko strujanje fluida definišu strujno polje;

## Slide 6
MEHANIKA FLUIDA
Primer
Analiza nesreće šatla Kolumbija: simulacija putanje krhotina korišćenjem Ojlerovog načina za opisivanje strujnog polja i Lagranževog načina za krhotine
Putanja krhotina-Lagranžev način

## Slide 7
MEHANIKA FLUIDA
VREMENSKA KLASIFIKACIJA
STACIONARNO ILI USTALJENO STRUJANJE
u svakoj tački datog poprečnog preseka vektor brzine se NE MENJA tokom vremena i pritisci u tim istim tačkama se NE MENJAJU tokom vremena.
U opštem slučaju je:
(
)
t
,
z
,
y
,
x
p
p
=
(
)
t
,
z
,
y
,
x
v
v
=
i
Matematički uslov stacionarnog strujanja:
0
=
¶
¶
t
v
i
0
=
¶
¶
t
p

## Slide 8
MEHANIKA FLUIDA
VREMENSKA KLASIFIKACIJA
NESTACIONARNO STRUJANJE
u svakoj tački datog poprečnog preseka vektor brzine se MENJA tokom vremena i pritisci u tim istim tačkama se MENJAJU tokom vremena.
U opštem slučaju je:
(
)
t
,
z
,
y
,
x
p
p
=
(
)
t
,
z
,
y
,
x
v
v
=
i
Matematički uslov NESTACIONARNOG strujanja:
i
0
¹
¶
¶
t
v
0
¹
¶
¶
t
p

## Slide 9
MEHANIKA FLUIDA
VIZUELIZACIJA STRUJANJA
PUTANJA
Uzastopni niz položaja fluidnog delića pri njegovom kretanju
Brzine svih fluidnih delića čine polje brzina - vektorsko polje
Mnogo toga se o strujanju fluida može saznati vizuelnim proučavanjem, dakle vizuelizacijom strujanja. Ona je važna kako za eksperimente, tako i za simulacije numerički dobijenih rezultata. Za vizuelizaciju i analiziranje strujnih polja se koriste pojmovi kao što su putanja fluidnog delića, strujnica, strujna cev, strujno vlakno.

## Slide 10
MEHANIKA FLUIDA
Primer
Strujanje oko cilindra

## Slide 11
MEHANIKA FLUIDA
VIZUELIZACIJA STRUJANJA
Strujna linija ili strujnica
Prostorna kriva provučena kroz polje brzina, takva da vektor brzine u svakoj tački te linije bude tangenta na nju.
v
L
dL
Jednačina strujnice u vektorskom obliku:
L
d
v
L
d
v
×
=
Þ
=
´
l
0
koeficijent proporcionalnosti
Projektovanjem kolinearnih vektora na ose Dekartovog koordinatnog sistema i eliminacijom :
z
y
x
v
dz
v
dy
v
dx
=
=
Diferencijalne jednačine strujnice

## Slide 12
MEHANIKA FLUIDA
Primeri
Konture površinskog pritiska i strujne linije
Konture površinskog pritiska i zapreminske i površinske strujne linije

## Slide 13
MEHANIKA FLUIDA
VIZUELIZACIJA STRUJANJA
Strujna cev
Zatvorena linija u strujnom polju kroz čije sve tačke prolaze strujne linije.
Strujna cev čiji je poprečni presek beskonačno mali je strujno vlakno.
U slučaju stacionarnog strujanja strujnice se poklapaju sa putanjama fluidnih delića.
Skup svih strujnih vlakana u fluidu naziva se fluidni tok.
dA

## Slide 14
MEHANIKA FLUIDA
PROTOK I SREDNJA BRZINA
Protok fluida je zapremina fluida koja prođe kroz dati poprečni presek u jedinici vremena.
Protok kroz jedno strujno vlakno:
dA
v
dA
v
dQ
×
=
elementarni zapreminski protok
Protok kroz poprečni presek konačnih dimenzija:
ò
ò
×
=
=
A
A
dA
v
dQ
Q
Kako
(
)
t
,
z
,
y
,
x
v
v
=
nije uvek poznato, uvodi se pojam srednje brzine:
ò
×
=
=
A
sr
dA
v
A
A
Q
v
1
A
v
Q
sr
×
=

## Slide 15
MEHANIKA FLUIDA
PROTOK I SREDNJA BRZINA
Protok kroz površinu a koja obuhvata elementarnu zapreminu dV:
a
d
a
d
a
v
dV
Zapremina fluida koja se nalazi u elementarnom cilindru osnove da će biti:
dt
)
a
d
v
(
da
dt
)
a
d
,
v
(
cos
v
×
×
=
×
×
Ð
×
Zapremina koja u jedinici vremena prođe kroz elementarnu površinu da:
(
)
a
d
v
dQ
d
×
=
a kroz površinu a:
ò
×
=
a
a
d
v
dQ

## Slide 16
MEHANIKA FLUIDA
PROTOK I SREDNJA BRZINA
Protok kroz čitavu površinu A koja obuhvata određenu zapreminu V
a
d
a
dV
dA
V
A
Integraljenjem po čitavoj površini A (ostaju samo usmereni elementi
A
d
spoljašnje površine A), dobija se ukupni zapreminski protok:
ò
×
=
A
A
d
v
Q

## Slide 17
MEHANIKA FLUIDA
GAUSOVA TEOREMA
Fluidni delić oblika elementarnog paralelopipeda, zapremine:
dz
dy
dx
dV
×
×
=
Zapremina fluida koja uđe u pravcu ose y za vreme dt:
dt
dz
dx
v
y
×
×
×
Zapremina fluida koja izađe u pravcu ose y za vreme dt:
dt
dz
dx
)
dv
v
(
y
y
×
×
×
+
y
y

## Slide 18
MEHANIKA FLUIDA
GAUSOVA TEOREMA
Razlika zapremina je pozitivna na račun smanjenja gustine.
Razvijanjem u red (članove višeg reda zanemarujemo):
dy
y
v
dv
y
y
¶
¶
=
Razlika zapremina fluida koja je izašla i ušla u pravcu ose y za vreme dt:
dt
dz
dx
dv
dt
dz
dx
v
dt
dz
dx
)
dv
v
(
y
y
y
y
×
×
×
=
×
×
×
-
×
×
×
+
dVdt
y
v
y
¶
¶

## Slide 19
MEHANIKA FLUIDA
GAUSOVA TEOREMA
Razlika zapremina fluida koja je ušla i izašla u pravcu osa x i z za vreme dt:
,
dVdt
x
v
x
¶
¶
dVdt
z
v
z
¶
¶
Ukupna razlika zapremine fluida koja je ušla u, i izašla iz paralelopipeda za vreme dt:
(
)
dt
dV
z
v
y
v
x
v
dV
d
z
y
x
×
×
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
=
v
div
dVdt
)
dV
(
d
=
Divergencija vektora brzine jednaka je višku zapremine koji ističe u jedinici vremena iz jedinice zapremine fluidnog prostora.
dQ

## Slide 20
MEHANIKA FLUIDA
GAUSOVA TEOREMA
Elementarni zapreminski protok:
dV
v
div
dQ
=
dV
v
div
a
d
v
dQ
a
=
×
=
Þ
ò
ò
ò
=
×
=
V
A
dV
v
div
A
d
v
Q
Gausova teorema

## Slide 21
MEHANIKA FLUIDA
JEDNAČINA KONTINUITETA
Jednačina kontinuiteta predstavlja matematički izraz zakona o očuvanju mase fluida tokom vremena.
Masa dm fluidnog delića se tokom vremena ne menja:
.
const
dV
dm
=
=
r
Izvod elementarne mase po vremenu:
0
=
+
=
=
dt
)
dV
(
d
dt
d
dV
dt
)
dV
(
d
dt
)
dm
(
d
r
r
r

## Slide 22
MEHANIKA FLUIDA
JEDNAČINA KONTINUITETA
Izvod elementarne mase po vremenu:
0
=
+
=
=
dt
)
dV
(
d
dt
d
dV
dt
)
dV
(
d
dt
)
dm
(
d
r
r
r
dV
v
div
dt
)
dV
(
d
×
=
0
=
×
+
¶
¶
)
v
(
div
t
r
r
Jednačina kontinuiteta ili jednačina konzervacije mase
Pri stacionarnom strujanju:
0
=
×
)
v
(
div
r
Pri stacionarnom strujanju nestišljivog fluida:
0
=
v
div

## Slide 23
MEHANIKA FLUIDA
JEDNAČINA KONTINUITETA
dr Gordaa Kastratović
Ukoliko je u pitanju takvo stacionarno kretanje fluida, pri čemu je:
Pri ustaljenom strujanju nestišljivog fluida u odsustvu izvora i ponora u njegovom toku, protoci kroz sve preseke su međusobno jednaki.
U ovom slučaju može se zaključiti da zapreminska količina tečnosti ostaje nepromenjena, tj. da je:
Jednačina kontinuiteta se u praksi primenjuje za dva preseka strujnog toka:
- fluid nestišljiv
- pri kretanju fluid nema izvora niti ponora u kojima se fluid dodaje ili gubi
Q1=Q2 tj. Q = const
Q1=Q2 tj. v1· A1=v2·A2
gde su v1 i v2 brzine, a A1 i A2 površine poprečnog preseka na mestima 1-1 i 2-2.
v
1
v
2
A
1
1
1
A
2
2
2

## Slide 24
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE

## Slide 25
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE
Rotor vektora brzine u Dekartovom koordinatnom sistemu je definisan kao:
k
y
v
x
v
j
x
v
z
v
i
z
v
y
v
v
rot
x
y
z
x
y
z
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
+
÷
ø
ö
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
+
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
=
U mehanici fluida vrtlogom se naziva vektor koji je jednak polovini rotora vektora brzine:
v
rot
2
1
=
w
Vrtlog izražava obrtanje pojedinačnih fluidnih delića, a ne obrtanje fluida u celini.
Notes: Vrtložno strujanje naznačeno je uslovom da je 2w=rot v≠0. Strujenje kod koga je 2w=rot v=0 je potencijalno stujanje. Naglašava se da vrtlog predstavlja obrtanje pojedinačnih fluidnih delića, a ne obrtanje fluida u celini, jer se fluid kao celina može obrtati, a da se pri tom svaki delić samo translatorno pomera. Ovakvo kretanje bilo bi nevrtložno.

## Slide 26
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE
Projekcije vrtloga na koordinatne ose:
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
=
z
v
y
v
y
z
x
2
1
w
÷
ø
ö
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
=
x
v
z
v
z
x
y
2
1
w
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
-
¶
¶
=
y
v
x
v
x
y
z
2
1
w
Struja fluida – linijski integral skalarnog proizvoda brzine i usmerenog elementa linije:
v
L
A
B
dL
ò
ò
×
=
×
=
)
B
(
L
)
A
(
L
t
B
A
dL
v
L
d
v
I
orjentisani element luka krive L, koji ima pravac tangente
projekcija vektora brzine na tangentu krive L
U slučaju zatvorene krive( A se poklapa sa B):
ò
×
=
G
L
L
d
v
Cirkulacija fluida

## Slide 27
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE
Elementrna cirkulacija jednaka je dvostrukoj vrednosti projekcije vrtloga na pravac normale odgovarajuće elementarne površi.
Elementarna cirkulacija u opštem slučaju, za proizvoljnu elementarnu površ dA ograničenu krivom :
l
d
l
dA
)
A
d
(
d
×
=
G
w
2
ò
×
=
×
=
G
l
l
d
v
)
A
d
(
d
w
2

## Slide 28
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE
Cirkulacija za proizvoljnu površ A ograničenu krivom L:
L
A
dA
ò
ò
ò
×
=
×
=
×
=
G
A
A
L
A
d
v
rot
)
A
d
(
L
d
v
w
2
tražena veza između vrtloga i cirkulacije
Stoksova teorema – cirkulacija duž zatvorene krive jednaka je protoku rotora brzine kroz površ ograničenu datom krivom.

## Slide 29
MEHANIKA FLUIDA
VRTLOŽNO STRUJANJE
Prema teoremi Kuta-Žukovskog sila uzgona je jednaka proizvodu gustine fluida, brzine i cirkulacije  oko aeroprofila.
G
×
×
=
v
r
Sila uzgona