## Slide 1: Električne lokomotive naizmeničnog sistema napajanja
Sastav i oprema

## Slide 2: Osnovni sklopovi vučnog pogona električnih lokomotiva sa biračem napona i diodnim ispravljačem

## Slide 4
Elektrovučno vozilo je takvo šinsko vozilo koje kao pogon koristi električnu energiju koju dobija preko kontaktne mreže ili autonomno tako što pretvara jedan vid energije u drugi.
Lokomotive imaju dva pantografa. Uvek je jedan od ta dva pantografa podignut a drugi spušten u zavisnosti od smera podignut je uvek onaj zadnji(zbog mogućih havarija tj da se ne bi oštetio glavni prekidač koji se nalazi na sreini krova između dva pantografa).
U transformatorima lokomotive se smanjuje napon. Transformator je preko grafitnih četkica vezan za uzemljenje preko točkova. Tako sniženi napon se dovodi na glavni ispravljački uređaj. Sniženi naizmenični napon (1kV-2kV) pretvara polu sinusoide u usmereni valoviti napon.

## Slide 5
Lokomotive namenjene za naizmeničnu 25kV, 50 Hz. U vučnom strujnom kolu karakteristični su sledeći sklopovi: visokonaponski krovni sklop koga čine pantograf i glavni prekidač.U unutrašnjosti lokomotive je smešten transformator na čijem primaru vlada napon 25kV ,jednim svojim krajem je vezan za kontaktnu mrežu preko pantografa i glavnog prekidača a drugi kraj je preko četkica za uzemljenje koje su postavljene na osovinskom slogu vezan je za šinu i taj način je zatvoreno strujno kolo. Sekundar tog transformatora ima više izvoda što znači da postoji mogunćnost da se naizmenični napon na krajevima sekundara može menjati u širokim granicama – a granice za ove tipove lokomotiva su od 50V pa do 2000V. Uređaj koji služi za povezivanje takvih izvoda sekundara transformatora na ispravljač naziva se birač napona ili graduator ,pri tom se napon menja stepenasto u granicama između 50V-2000V. Finoća regulacije se poboljšava većim brojem stupnjeva napona. Konvertor napona u ovom slučju naziva se ispravljač a njegova je uloga da naimenični napon usmeri i ispravi i da ga daje na vučne motore a vučni motori su za usmerenu valovitu struju (modifikacija klasičnih motora za jednosmernu struju.).

## Slide 6: OSNOVNI SKLOPOVI SAVREMENE LOKOMOTIVE naizmeničnog sistema

## Slide 7: Елементии функције главних склопова вучног система ел.локомотиве са асинхроним вучним моторима

## Slide 8: Вучни и управљачки системи електровучног возила

## Slide 9: Kratak opis lokomotivskih uređaja
Ispravljački element je na izlazu vezan na DC link koji se koristi za napajanje uređaja koji tom energijom upravljaju i prilagođavaju je prema zahtevima vuče napajajući i vučne motore(trofazno naizmenični napon). Taj proces se ostvaruje preko glavnog invertora.
Vučni motor na svojoj izlaznoj osovini daje stalni momenat u procesu ubrzavanja. Nakon završenog procesa ubrzavanja momenat se smanjuje jer je brzina konstantna i ne postoji onaj deo momenta motora koji se koristio za savladavanje inercionih sila pri ubrzavanju. Motori moraju da imaju određenu snagu da bi mogli da pokreću lokomotivu i vuku vozove.(14kW/kg ) predstavlja odnos instalisane snage savremene lokomotive po jedinici mase
Pomoćni invertor ima za cilj da obezbedi energiju za pomoćne asihrone mašine (komresor za sabijanje vazduha, pantograf, pumpe za cirkulaiju ulja kroz transformator, ventilatori za hlađenje invertora...). Ventilatori za hlađenje vučnih motora uzimaju vazduh ispod lokomotive i tako hlade motore.
Sistem kontolno upravljačkog napona 72V ili 110V DC sa akumulatorskom baterijom služe za podizanje pantografa i prvo startovanje glavnog prekidača zatim seovaj napon generiše iz ispravljača a baterija se stavlja u režim punjenja.

## Slide 10: OSNOVNI SKLOPOVI DIZEL-ELEKTRIČNOG VUČNOG VOZILA

## Slide 11: Основни склопови дизел електричне локомотиве

## Slide 12: Ознаке локомотиве према структури осовина

## Slide 14: VUČNI PASOŠ

## Slide 16: МОТОРНО –погонско и немоторно-трчеће постоље

## Slide 17: Mehanički podsistem

## Slide 24: Dinamička jednačina vučne sile

## Slide 25
Убрзање је последица разлике вучне силе и силе отпора вуче
Формирање вучне силе на споју точак шина

## Slide 26: Dinamička jednačina vuče

## Slide 27: DINAMIČKA JEDNAČINA

## Slide 28: Dinamička jednačina vuče-2

## Slide 29: IZRAZ ZA VUČNU SILU

## Slide 39: Adhezija

## Slide 41: PRIMER