## Slide 1: Elektro-motorni voz Stadler FLIRT EMU | 413 001–041

## Slide 2: Opšti podaci
Dužina 77,1 m
Visina 4,2 m
Širina 2,8 m
Masa 133 t
Maksimalna brzina 160 km/h
Maksimalno ubrzanje 1,2
Maksimalna vučna sila 200 KN
Mesta za sedenje 224
Mesta za stajanje 230

## Slide 3: I kola

## Slide 4: II kola

## Slide 5: III kola

## Slide 6: IV kola

## Slide 7: Vučni pogon
I kola

## Slide 8: II kola

## Slide 9: III kola

## Slide 10: IV kola

## Slide 11: Kolski sanduk
Šasija vagona je izrađena od lakih varenih profila, koji čine samonoseću konstrukciju.

## Slide 12: Zaštita od sudara
Zaštita od sudara je integrisana u glavi vozila i apsorbuje energiju sudara kontrolisanom deformacijom. U slučaju sudara ostaju upravljačnica i njena oprema praktično nepromenjene.
Notes: Prilikom sudara prvo prednje kvačilo apsorbuje jedan deo kolizione energije kroz
vozni i potisni uređaj. Ako sila nastavi da raste, svornjaci na smicanje i prednje
kvačilo se potiskuju zajedno sa pločom kvačila u predviđenu šupljinu ispod kabine
vozača.
Zatim, sudarni odbojnici služe kao apsorpcija energije. Oni su konstruisani tako, da
se ciljano deformišu. Pored toga, nazubljena prednja strana sudarnog odbojnika
sprečava, da se penje preko sudarenih vozila.
Ako sudarni odbojnik nije više dovoljan, da apsorbuje kolizionu energiju, sudarne
kutije i sudarni zid se koriste da preuzmu preostali deo energije. Sudarni zid je tako
konstruisan, da sedište vozača i pult vozača ostaju uglavnom nepromenjeni.

## Slide 13: Šasija
Šasija ima sledeće zadatke:
Snagu pogona i kočnica vozila preneti na kolosek.
Obezbediti maksimalno moguće prianjanje.
Vođenje vozila po šinama.
Amortizovati i prigušiti sile između točka i šine.
Nošenje šasije vagona.
Preuzeti mehaničku opremu kočnice.
Preuzeti antene zaštite voza.
Preneti povratnu struju na šinu

## Slide 14: Struktura šasije

## Slide 15: Struktura pogonskog obrtnog postolja
Notes: 1 Puni točak s kočionim diskom
2 Ventilacija vučnog motora
3 Sekundarno ogibljenje /sekundarni nivo
4 Ram obrtnog postolja
5 Vučni motor
6 Zaštita voza Indusi
7 Nosač zaštite voza
8 Rezervoar za ulje uređaja za
podmazivanje venaca točkova
9 Cev uređaja za peskaranje
10 Prenosnik osovinskog sklopa
11 Primarni nivo
12 Pneumatski opružni sistem
13 Konfiguracija na osovini
Pogonsko obrtno postolje vozila poseduje po dve pogonske jedinice. Pogonska
jedinica se sastoji od vučnog motora, prenosnog mehanizma seta točkova i
klinastog gumenog paketa kvačila. Asinhroni vučni motor se napaja trofaznom
strujom i dostiže odgovarajući obrtni moment. Obrtni moment se prenosi
membranskim kvačilom na prenosni mehanizam seta točkova, odakle se preko
klinastog gumenog paketa kvačila prenosi na vratilo seta točkova.
Sva okretna postolja vozila poseduju po dva sistema ogibljenja.
Primarno ogibljenje obezbeđuje fleksibilno i zvučno izolovao uležištenje osovina
pomoću vijčane opruge. Podršku predstavljaju primarni amortizer i vođica osovine.
Prvi stepen sistema opruga kompenzuje radijalne i aksijalne sile između osovina i
koloseka.
Primarno ogibljenje na taj način osigurava bezbednu vožnju i stabilnost vozila i
doprinosi smanjenju habanja na točku i šini. Sekundarno ogibljenje je sistem
vazdušne opruge za regulisanje nivoa, koji kompenzuje sile između obrtnog
postolja i kolskog sanduka i kao drugi stepen sistema opruga obezbeđuje udobnost
vožnje u vozilu. Kod pogonskog obrtnog postolja i kod slobodnog obrtnog postolja
kolski sanduci leže na jednoj prečci, koja se amortizuje od dva opružna lonca,
vertikalnih amortizera, amortizera za poprečne oscilacije i stabilizatora. Jakobs
obrtno postolje poseduje četiri opružna lonca, koji su direktno povezani sa kolskim
sandukom.
Pogonsko okretno postolje se koči elektrodinamički (& 4.14.1.1 / 83). Ako
elektrodinamička kočnica ne može sama stvoriti potrebnu silu kočenja,
pneumatska kočnica pruža nedostajuću silu kočenja. Pneumatska kočnica se
sastoji od kočionih diskova za točkove sa kočionim diskovima, kleštima kočnice i
opružnog mehanizma. Po osovini su montirana dvoja klešta kočnice sa opružnim
mehanizmom.
Vučne i kočne sile se prenose na pričvršćenu prečku na karoseriju vagona. Prečka
je povezana sa okretnim postoljem preko jedne lemniskate, dve uzdužne spone i
jednog zglobnog svornjaka. Dve uzdužne spone su povezane sa ramom okretnog
postolja na po jednom kraju i zahvataju sa drugim krajem u lemniskatu. Lemniskata
je direktno povezana sa zglobnim svornjakom koji je pričvršćen zavrtnjima na
prečki i prenosi tako nastale snage kretanja na karoseriju vagona

## Slide 16: Način funkcionisanja pogonskog obrtnog postolja
Pogonsko obrtno postolje vozila poseduje po dve pogonske jedinice. Pogonska jedinica se sastoji od vučnog motora, prenosnog mehanizma seta točkova i klinastog gumenog paketa kvačila. Asinhroni vučni motor se napaja trofaznom strujom i dostiže odgovarajući obrtni moment. Obrtni moment se prenosi membranskim kvačilom na prenosni mehanizam seta točkova, odakle se preko klinastog gumenog paketa kvačila prenosi na vratilo seta točkova.

## Slide 17: Struktura Jakobs obrtnog postolja
Notes: 1 Električni priključci
2 Ram 3 Sekundarni stepen/sekundarno ogibljenje
4 Sekundarni amortizer
5 Jedinica klešta kočnice
oscilacije
6 Puni točak s kočionim diskom
7 Osovina prikolice
8 Stabilizator
9 Primarni amortizer
10 Primarno ogibljenje
11 Amortizer za poprečne
12 Raspored osovina
Jakobs obrtno postolje oslanja na jedno obrtno postolje 2 kolska sanduka, koji
slede jedan za drugim. Time se kod dužih vozila smanjuje broj obrtnih postolja.
Jakobs obrtno postolje ima elektrodinamičko kočenje (& 4.14.1.1 / 83). Ako
elektrodinamička kočnica ne može sama stvoriti potrebnu silu kočenja,
pneumatska kočnica pruža nedostajuću silu kočenja. Pneumatska kočnica se
sastoji od kočionih diskova za točkove sa kočionim diskovima, kleštima kočnice i
opružnog mehanizma.
Vučna i kočiona sila se prenose preko konstrukcije iz lemniskate, uzdužnih spona i
zglobnih svornjaka. Dve uzdužne spone su povezane sa ramom okretnog postolja
na po jednom kraju i zahvataju sa drugim krajem u lemniskatu. Lemniskata je
direktno povezana sa zglobnim svornjakom koji je pričvršćen zavrtnjima na spoju
sanduka vagona (nosač zgloba između karoserije vagona) i prenosi tako nastale
snage kretanja na karoseriju vagona.

## Slide 18: Način funkcionisanja Jakobs obrtnog postolja
Jakobs obrtno postolje oslanja jedno obrtno postolje na 2 kolska sanduka, koji slede jedan za drugim. Time se kod dužih vozila smanjuje broj obrtnih postolja.
Notes: Jakobs obrtno postolje ima elektrodinamičko kočenje (& 4.14.1.1 / 83). Ako
elektrodinamička kočnica ne može sama stvoriti potrebnu silu kočenja,
pneumatska kočnica pruža nedostajuću silu kočenja. Pneumatska kočnica se
sastoji od kočionih diskova za točkove sa kočionim diskovima, kleštima kočnice i
opružnog mehanizma.
Vučna i kočiona sila se prenose preko konstrukcije iz lemniskate, uzdužnih spona i
zglobnih svornjaka. Dve uzdužne spone su povezane sa ramom okretnog postolja
na po jednom kraju i zahvataju sa drugim krajem u lemniskatu. Lemniskata je
direktno povezana sa zglobnim svornjakom koji je pričvršćen zavrtnjima na spoju
sanduka vagona (nosač zgloba između karoserije vagona) i prenosi tako nastale

## Slide 19: Pneumatsko ogibljenje
Zadaci pneumatskog ogibljenja su:
Obezbediti mirno kretanje vozila
Prigušiti buku od kotrljanja
Izjednačenje nivoa kod razlike u terenu

## Slide 20: Struktura pneumatskog ogibljenja

## Slide 21: Način funkcionisanja pneumatskog ogibljenja
Pneumatsko ogibljenje izravnava vibracije i obezbeđuje mirnu vožnju putnika. Osim toga pneumatsko ogibljenje obezbeđuje skoro konstantnu ulaznu visinu sa izjednačenjem nivoa koje zavisi od tereta. Pneumatsko ogibljenje je drugi nivo (sekundarni nivo) opružnog sistema.
Notes: Meh pneumatskog ogibljenja stvara uz pomoć komprimovanog vazduha protivtežu
dinamičkim vibracijama u vožnji. Ventili za regulisanje nivoa regulišu pritisak u
oprugama. Visina karoserije vagona ostaje tako konstantna, nezavisno od
opterećenja. Na obrtnim postoljima je postavljen crveno-beli prikaz nivoa.
Pneumatsko ogibljenje je pravilno podešeno, kada se donja ivica karoserije vagona
nalazi u okviru belog područja.

## Slide 22: Energetski sistem, pogonski sistem
1. Dovod električne energije
U voznom pogonu preko voznog voda, pantografa, kabla za visoki napon, glavnog prekidača i glavnog transformatora
U depo i u radionicu preko depo utičnica i transformatora napajanja depoa
2. Pretvaranje električne energije
Pretvaranje naizmenične struje od glavnog transformatora preko strujnog usmerivača u trofaznu struju za vučne motore
Pretvaranje trofazne struje u obrtno kretanje preko vučnih motora
Prevod i prenos obrtaja na osovinski sklop preko prenosnika i paketa kvačila
3. Povratni vod kočione energije
Kod mrežnog strujnog usmerivača cela kočiona energija vučnih motora se može vratiti u vozni vod.

## Slide 23: Raspored uređaja
Pogonska oprema je izvedena redundantno. U slučaju kvara jednog pogona vozilo može nastaviti vožnju sa preostalim pogonom. U svakom zadnjem vagonu je instalisan pogonski strujni usmerivač, koji upravlja oba vučna motora pojedinačno. Glavni prekidač je instaliran u vagonima A i C (2x) na plafonu kod prelaza vagona.

## Slide 24: Pantograf

## Slide 25: Način funkcionisanja pantografa
Kada kod upravljačnice stoji signal „Pantograf visoko“, cilindar meha se snabdeva sa komprimovanim vazduhom. Na ovaj način se zateže žičana sajla povezana sa donjim krakom i izvlači krak sve dok se klizač ne nalazi na voznoj žici ili se ne dostigne maksimalna visina podizanja.
Notes: U toku vožnje cilindar meha obezbeđuje da se klizač pritiska ravnomernom
potisnom snagom na vozni vod. Brzi pokreti klizača unapred se koče prigušivačem
vibracija. Za zaštitu kontaktne mreže ugrađena je zaštita od lomova. U slučaju
oštećenja brusnog komada (lom ili masivne pukotine) iz brusne trake izlazi vazduh.
Na ovaj način se odzračuje cilindar meha preko brzospuštajućeg ventila i pantograf
se spušta.
Ako se pojavi signal „Pantograf spustiti“, prekida se dovod kompresovanog
vazduha do cilindra meha i uklanja se vazduh iz voda za vazduh. Spuštanjem
pritiska aktivira se brzospuštajući ventil, uklanja se vazduh iz cilindra meha preko
brzospuštajućeg ventila i pantograf se spušta.

## Slide 26: Ostala elektro oprema voza
Mrežna prigušnica
Strujni usmerivač
Pogonska jedinica
Pomoćni pogonski sistem
Nezavisno napajanje
Akumulatori

## Slide 27: Kontrolni i bezbednosni uređaji
Zaštita voza
Autostop sistem
Radiodispečerska veza
Dijagnostički uređaj
Protivpožarni sistem
Interfon za slučaj opasnosti
Spoljna kamera

## Slide 28: Osvetljenje

## Slide 29: Način funkcionisanja unutrašnjeg osvetljenja
Ukoliko se u višestruko upravljanje priključe na vozilo (ili voz) spreman za pogon, novo vozilo će preuzeti status unutrašnjeg osvetljenja sa drugog vozila. Pri tom uvek prednost ima osvetljenje „UKLJUČENO“. Vozilo (ili voz) koje se priključuje postojeću rasvetu za putnike.

## Slide 30: Klimatizacija
Klima uređaj za prostor za putnike
Klima uređaj za upravljačnicu

## Slide 31: Način funkcionisanja klima uređaja prostor za putnike
Klima uređaj snabdeva prostor za putnike sa kondicioniranim dovodom vazduha. Prema zahtevima se dovod vazduha hladi ili zagrejava. Spoljašni vazduh se usisava, filtrira. Zatim se njegova temperatura smanjuje na temperaturu manju od temperature unutar vozila i na kraju se takav ventilatorima upušta u vozilo.

## Slide 32: Način funkcionisanja klima uređaja upravljačnica
Klima uređaj za upravljačnicu se upravlja kroz regulator klime graničnog klima uređaja za prostor za putnike.

## Slide 33: Grejanje
Kod niskih spoljašnjih temperatura, vazduh u unutrašnjosti vozila se mora grejati.Da bi se i u podnom delu prostora za putnike i upravljačnice obezbedilo dovoljno izvora toplote, u vozilu je ugrađeno dodatno električno grejanje.

## Slide 34: Struktura grejanja
1. Prostor za putnike:
Grejanje u prostoru za putnike - klima uređaj
Električna konvekciona grejna tela na bočnim zidovima neposredno iznad poda
Električni ventilator za grejanje u svakom portalu vrata
Električni ventilator za grejanje u svakom prelazu vagona
2. Upravljačnica:
Grejanje u upravljačnici - klima uređaj
Električni ventilator za grejanje sa razdelnikom toplog vazduha
Električno površinsko grejanje u podnoj niši i u području nogu ispred upravljačkog pulta

## Slide 35: Pomoćna oprema
Sistem za peskiranje: Sistem za peskarenje prosipa u slučaju potrebe pesak na šinu i povećava trenje između šine i točka.
Uređaj za podmazivanje venaca točkova: Sistem za podmazivanje venaca točkova mešavinom ulja i vazduha podmazuje obode pogonskih točkova u intervalima, zavisno od smera vožnje, da bi se smanjilo trenje i istrošenost na točku i šini kao i stvaranje buke.

## Slide 36: Vrata, ulazi
Spoljašnja vrata
Pokretna stepenica
Sigurnosna petlja

## Slide 37: Sistemi za informisanje
Sistem za informisanje putnika ima sledeće zadatke:
Automatsko davanje informacija o putevima u obliku najava i prikaza
Direktno obraćanje gostima
Fiksno obraćanje već sačuvanih obrazaca
Upravljanje sistema za informisanje putnika vrši se preko panela FB5.

## Slide 38: Pneumatski sistem
Pneumatski sistem ima zadatak da proizvodi komprimovani vazduh i da njime napaja pneumatski sistem vozila.

## Slide 39: Sledeće komponente vozila se napajaju osušenim i filtriranim komprimovanim
Kočioni sistem
Pantograf
Glavni prekidač
Pneumatsko ogibljenje za šasiju
Pneumatsko ogibljenje za sedište mašinovođe
Signalna sirena
Sistem za peskiranje
Uređaj za podmazivanje venaca točkova
Toalet
Retrovizor
Automatsko kvačilo

## Slide 40: Način funkcionisanja pneumatskog sistema
Pneumatski sistem stvara komprimovani vazduh prekomernim pritiskom do 10,5 bara. Sistem hladi, suši komprimovani vazduh i na kraju napaja u pneumatski sistem vozila. Softver vozila automatski upravlja pneumatskim sistemom.

## Slide 41: Pomoćni kompresor
Pomoćni kompresor je potreban, kada pritisak u vodu za komprimovani vazduha za pantograf iznosi manje od 5,5 bar.

## Slide 42: KRAJ