## Slide 1: ELEKTROTEHNIKA
Druga nedelja nastave

## Slide 2: Plan rada za drugu nedelju nastave

## Slide 6: Potencijal tačke u polju ravnomerno naelektrisane veoma dugačke pravolinijske niti

## Slide 7: Razlika potencijala - napon

## Slide 8: Kondenzator
C
+ -
Jedinica za kapacitivnost je Farad [F]

## Slide 9: Pločasti kondenzator
Kapacitet kondenzatora je funkcija njegovih geometrijskih karakteristika –površine ploča S i rastojanja između njih -d

## Slide 10: PROCES OPTEREĆIVANJA KONDENZATORA
Da bi se kondenzator opteretio neophodnno je da postoji takva mašina koja će sa jedne electrode čupati elektrone I prebacivati ih na drugu elektrodu savlađujući pritom sile električnog polja koje su suprotnog znaka, Rad koji se tom prilikom izvršio akumuliran je u vidu energije elektrostatičkog polja W=A

## Slide 11: Sile u elektrostatičkom polju

## Slide 12: Kondenzator ekvivalentnog kapaciteta menja mrežu kondenzatora Napon na krajevima ekvivalentnog kondenzatora elektriciteta je identičan naponu na krajevima mreže kondenzatora, istovremeno količina naelektrisanja koja je protekla u procesu opterećivanja mreže kondenzatora je ista kao količina naelektrisanja na elektrodama kondenzatora ekvivalentnog kapaciteta

## Slide 13: Vezivanje kondenzatora u grupe

## Slide 14: EKVIVALENTNI KAPACITET
PARALELNA VEZA
REDNA VEZA

## Slide 15: Mešovita veza

## Slide 18: ELEKTRIČNO KOLO
1. DEFINICIJE
GENERATOR- elektromotorna sila
INTENZITET ELEKTRIČNE STRUJE
GUSTINA ELEKTRIČNE STRUJE
OMOV ZAKON

## Slide 19: Elektricna struja je usmereno kretanje slobodnih nosilaca naelektrisanja u provodnicima pod dejstvomelektričnog polja
Osnovne relacije: