## Slide 1
OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE
Termodinamika – nauka o energiji
Termodinamika =
= terme (toplota) +
+ dynamic (sila, snaga, sposobnost/sposobnost vršenja rada)
Mehanika – kretanje, deformacije

## Slide 2
Mehanika – proučava samo energiju mehaničkog kretanja (Ek, Ep)
Termodinamika – proučava sve oblike energija i njihove transformacije.
Predmet termodinamike je proučavanje i istraživanje svojstava energije i zakonitosti transformacija energije u različitim fizičkim, hemijskim i drugim procesima.
Primeri:
grejanje
održavanje temperature u analiziranom prostoru
pogonske grupe
sagorevanje ...

## Slide 3
Nastanak termodinamike:
prva četvrtina 19-og veka,
f(toplotni motori, parne mašine),
Sadi Karno “Razmišljanja o pokretačkim silama vatre i o mašinama sposobnim da razviju tu silu, 1824.
  toplotna mašina stvara mehanički rad ne na račun apsorbovanja toplote, već zahvaljujući prenosu toplote od toplijeg na hladnije telo,
  toplota se može iskoristiti samo ako postoji i hladnije telo, slično kao što se energija vode koristi pri njenom protoku sa višeg prema nižem nivou.

## Slide 4
Definicije:
Termodinamički sistem čine sva tela u ograničenom delu prostora, koja su objekat proučavanja, a u uzajamnoj su vezi sa spoljnom sredinom.
U teh. termod. termodinamički sistem se svodi na telo pomoću koga se toplota pretvara u mehaničku energiju ili obratno, pa se takav sistem naziva Radno telo. Primer: produkti sagorevanja u motoru unutrašnjeg sagorevanja.
Okolnu sredinu predstavljaju sva materijalna tela koja okružuju termodinamički sistem.
Termodinamički sistem je od okoline odvojen površinom koja predstavlja granicu sistema. Tipovi granica sistema:
  realna granicu sistema,
  fiktivna granica sistema.
Primeri:
grejanje – radijator, fluid, vazduh u prostoriji
strujanje fluida kroz cev

## Slide 5
Termodinamički sistem, zavisno od uzajamnog dejstva sa drugim sistemima, može biti:
  otvoreni
  zatvoreni
  poluizolovani
  izolovani
međudejstvo u obliku vršenja rada
Termodinamički
sistem
Q
L
m
međudejstvo u obliku dovođenja i odvođenja topolote
međudejstvo u obliku razmene supstance
Da li se razmenjuje supstanca (masa) i energija (toplotna i mehanička)

## Slide 6
Otvoreni sistem:
Termodinamički
sistem
Q
L
m
2
2
1
1
granica sistema
kontrolisana
zapremina
Primer otvorenog sistema – razmenjivač toplote

## Slide 7
Zatvoreni sistem:
Termodinamički
sistem
Q
L
Primer – cilindar motora
Radno
telo
Radno
telo
Radno
telo
granica sistema
m

## Slide 8
Poluizolovani sistemi:
Termodinamički
sistem
Q
mehanički
izolovani sistemi
Adijabatska granica sistema
pojam
primer
onemogućava razmenu toplote
termos boca (približni primer)
L
m
Termodinamički
sistem
L
termički
izolovani sistemi
Q
m

## Slide 9
Izolovani sistem (adijabatski izolovan sistem):
Termodinamički
sistem
Q
L
m

## Slide 10
Termodinamički sistem
homogeni heterogeni
fizičke veličine i hemijski sastav termod. sistema u svim delovima kontrolisane zapremine su iste
termod. sistema se sastoji iz više različitih homogenih delova (faza)
Smeša gasova može predstavljati homogeni termodinamički sistem ukoliko ispunjeni uslovi: njene komponente hemijski ne reaguju, konstantan sastav i iste fizičke osobine po čitavoj zapremini.
Da li je smeša gasova homogeni ili heterogeni termodinamički sistem?

## Slide 11
V E L I Č I N E S T A N J A
specifična zapremina – v m3  kg
apsolutni pritisak – p Pa
temperatura – T K
Analogija i razlike u poređenju sa generalisanim koordinatama u mehanici

## Slide 12
Specifična zapremina i gustina
Molarna zapremina
n – količne materije (1 mol; 1 kmol)
Molarna masa

## Slide 13
Pojam pritiska ... ?
... posledica udara molekula u površinu suda u kome se nalazi fluid
... F/A
veličina stanja – apsolutni pritisak
apsolutni pritisak > barometarski (spoljašnji) pritisak
apsolutni pritisak = barometarski pritisak + natpritisak
apsolutni pritisak < barometarski (spoljašnji) pritisak
apsolutni pritisak = barometarski pritisak – potpritisak

## Slide 14
Pojam termodinamičke ravnoteže ... ?
Sistem se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži ukoliko se pri prestanku delovanja spoljašnjih uticaja (tj. pri izolaciji sistema od uticaja okoline) veličine stanja ne menjaju.
termodinamička ravnoteža
Nulti zakon termodinamike
A C
B C
A B
Primer – merenje temperature.

## Slide 15
Pojam temperature ... ?
Temperatura – fizička veličina koja karakteriše toplotno stanje tela u odnosu na izabrano nulto stanje.
Primer – merenje termometrom – telo u termodinamičkoj ravnoteži sa termometrom.
Termodinamička ravnoteža – uslovi:
termička ravnoteža
mehanička ravnoteža

## Slide 16
Temperaturne skale:
Celzijus
Kelvin
Farenhajt
Reomir
– veličina stanja

## Slide 17
J E D N A Č I N A S T A N J A
jednačina stanja:
F(v, p, T) = 0
Veličine stanja:
specifična zapremina – v m3  kg
apsolutni pritisak – p Pa
temperatura – T K

## Slide 18
TERMODINAMIČKI PROCESI
p
v
p
v
p
v
p
v
Izolovani
termodnamički sistem
ravnoteža
(stanje 1)
spoljni uticaji (Q, L, ...)
ravnoteža
(stanje 2)
Termodinamičk
proces

## Slide 19
Kvazistatički i povratni procesi
Kvazistatički procesi – mehanički povratni.
Povratni procesi – mehanički i termički povratni.
mehanički povratni ... mehanička ravnoteža sa okolinom = beskonačno mala razlika između unutrašnjih i spoljašnjih sila, tj. beskonačno mala razlika između pritisaka termodinamičkog sistema i okoline
termički povratni ... termička ravnoteža sa okolinom = beskonačno mala razlika u temperaturi termodinamičkog sistema i okoline
Radno
telo
Fu
Fs

## Slide 20
Pitanja?
Hvala na pažnji!