## Slide 1
RADNI PROCESI
KOMPRESORA

## Slide 2
Kompresori – pogonski motor  sabijanje gasa.
Primena:
za pokretanje pneumatskih motora,
za pokretanje radnih mašina – pumpe, čekići ...
pri pneumatskom transportu cevima tzv. rasutih materijala,
pri procesu sagorevanja...

## Slide 3
Kompresori
(princip rada)
zapreminski kompresori (statički)
radno telo se sabija mehaničkim putem: odgovarajućim približavanjem zidova  pregrada
kompresori sa lopaticama (dinamički kompresori)
radnom telu se “saopštava” velika brzina, a zatim se kinetička energija transformiše u potencijalnu energiju (energiju pritiska)
klipni
rotacioni
centrifugalni
aksijalni

## Slide 4
Kapacitet kompresora – količina gasa koja se usisava u jedinici vremena i dalje sabija do predviđenog pritiska.
Maksimalne vrednosti kapaciteta kompresora:
klipni, rotacioni – 8 m3/s,
centrifugalni – 70 m3/s,
aksijalni – 250 m3/s.

## Slide 5
IDEALNI KLIPNI KOMPRESOR
UV
IV
p
v
1
2
3
4
radno
telo
Dijagram kompresora:
teorijski,
stvarni (indikatorski) – registruje se korišćenjem specijalnog pribora (dinamometrijskim indikatorom)

## Slide 6
UV
IV
p
v
1
2
3
4
radno
telo
Aproksimacije:
klip dolazi do samog čela cilindra,
zanemaruje se uticaj hidrauličkih otpora ventila na radne procese.

## Slide 7
UV
IV
p
v
1
2
3
4
Proces 4 – 1:
u cilindru se obrazuje vakuum,
otvara se usisni ventil,
usisava se gas,
pritisak tokom procesa je približno konstantan,
u stanju 1 zatvara se usisni ventil.

## Slide 8
UV
IV
p
v
1
2
3
4
Proces 1 – 2:
zatvara se usisni ventil,
smanjuje se zapremina
povećava se pritisak radnog tela.

## Slide 9
UV
IV
p
v
1
2
3
4
Proces 2 – 3:
otvara se izduvni ventil,
radno telo se izduvava iz cilindra u potršač,
klip se kreće do stanja 3 (specifična zapemina je jednaka nuli, tj. iz cilindra se u potpunosti izbacuje radno telo,
zatvara se usisni ventil.

## Slide 10
p
v
1
2
3
4
Nakon zatvaranja usisnog ventila (stanje 3) počinje usisavanje nove količine radnog tela.
Proces 3 – 4?
tokom rada kompresora ne postoji termodinamička zatvorenost procesa ... u termodinamičkom smislu ne postoji proces 3 – 4,
kompresor – termodinamički procesi, a na ciklusi

## Slide 11
Procesi usisavanja (4 – 1) i izduvavanja (2 – 3):
približno izobarski,
masa radnog tela se menja  p  const.
p
v
1
2
3
4

## Slide 12
Teorijska snaga potrebna za pogon kompresora – ?
p
v
1
2
3
4
P = m |lt,kom |
m – maseni protok (kapacitet)
lt,kom – tehnički rad
lt,kom =- vdp

1
2

## Slide 13
Teorijski najpovoljniji procesi kojima se modelira proces sabijanja (proces 1 – 2):
kompresori – pogonski motor  sabijanje gasa,
tehnički rad – što manji,
temperatura radnog tela niža od temperature samozapaljenja ulja kojim se podmazuju unutrašnji zidovi cilindra
UV
IV
p
v
1
2
3
4
radno
telo

## Slide 14
p
v
1
2
3
4
izoterma
adijabata
Teorijska snaga potrebna za pogon kompresora, pri konstantnoj vrednosti masenog protoka, uzima minimalnu vrednost pri minimalnoj vrednosti tehničkog rada.
P = m |lt,kom |
izoterma

## Slide 15
Proces 1 – 2:
izotermski proces
  cilindar se nalazi u termostatu u kome se održava const. temperatura,
  obezbeđena je idealna razmena toplote između radnog tela i termostata,
  radno telo se hladi vodom koja cirkuliše oko omotača cilindra;
adijabatski proces
  cilindar je idealno toplotno izolovan;
politropski proces
  realan proces,
  proces protiče brzo ... toplota se od radnog tela odvodi konačnom brzinom,
  n= (1 ... ).

## Slide 16
UV
IV
p
v
1
2
3
4
REALNI KLIPNI KOMPRESOR
UV
IV
p
v
1
2
3
4
škodljivi prostor
IDEALNI KLIPNI
KOMPRESOR
politropski procesi
(jednake ili različite
eksponente politrope)

## Slide 17
UV
IV
p
v
1
2
3
4
Proces 3 – 4:
klip započinje kretanje u suprotnom smeru,
IV se zatvara,
radno telo se širi ... pritisak radnog tela opada,
pritisak radnog tela iznosi p4 = p1,
u cilindru se obrazuje vakuum ... otvara se UV.

## Slide 18
UV
IV
p
v
1
2
3
4
UV
IV
p
v
1
2
3
4
radna zapremina
zapremina škodljivog prostora
zapremina škodljivog prostora
radna zapremina
= 0,04 ... 0,1

## Slide 19
Zadatak:
Centrifugalni kompresor za 1 min daje 200 kg vazduha pri pritisku od 3,8 bar i temperaturi 160OC. Početno stanje vazduha određeno je pritiskom 1,1 bar i temperaturom 17OC. Pretpostavljajući odsustvo hlađenja vazduha odrediti eksponent politrope po kojoj radi kompresor i snagu kompresora.
poznate
veličine iz
teksta zadatka
p
v
1
2
3
4

## Slide 20
p
v
1
2
3
4

## Slide 21
p
v
1
2
3
4

## Slide 22
Pitanja?
Hvala na pažnji!