## Slide 1
SAGOREVANJE

## Slide 2
Sagorevanje predstavlja složen fizičko-hemijski proces, pri kome sagorljivi elementi jedinjenja goriva burno reaguju sa oksidatorom (kiseonikom), uz oslobađanje određene količine toplote i visoku temperaturu produkata sagorevanja.
Sagorevanje – proces transformacije hemijske energije sadržane u gorivu, u toplotu.
Temperatura zapaljenja goriva – granična temperatura, ispod koje je oslobađanje toplote oksidacijom sporije, a iznad koje je brže od odvođenja toplote.

## Slide 3
Sagorevanje:
potpuno
  potpuna oksidacija sagorljivih sastojaka
  ugljenik (C) sagoreva u ugljendioksid (CO2)
nepotpuno
  reakcija oksidacije, usled nedovoljne količine kiseonika, nije završena
  ugljenik (C) sagoreva u ugljenmonoksid (CO).

## Slide 4
Sagorevanje:
homogeno
  gorivo i kiseonik su istog agregatnog stanja (sagorevanje gasovitog goriva)
heterogeno
  gorivo i kiseonik su različitog agregatnog stanja (sagorevanje čvrstog i tečnog goriva).

## Slide 5
Karakteristike goriva
Primeri:
čvrsto gorivo – drvo, ugalj
tečno gorivo – nafta, naftini derivati
gasovito gorivo – prirodni gas, generatorski gas
Elementarni sastav goriva

## Slide 6
Sagorljivi sastojci:
ugljenik (C) – maseni sastav – c, kg C / kg g.
vodonik (H2) – maseni sastav – h, kg H2 / kg g.
sumpor (S) – maseni sastav – s, kg S / kg g.
Nesagorljivi sastojci:
kiseonik (O2) – maseni sastav – o, kg O2 / kg g.
azot (N2) – maseni sastav – n, kg N2 / kg g.
vlaga (W) – maseni sastav – w, kg W / kg g.
pepeo (A) – maseni sastav – a, kg A / kg g.
Čvrsto i tečno gorivo – sastoje se od sagorljivih i nesagorljivih sastojaka

## Slide 7
Gasovito gorivo – sagorljivi i nesagorljivi sastojci
Sagorljivi sastojci:
vodonik (H2) – rel. zapr. sastav – rH , mN H2 / mN g.
ugljenmonoksid (CO) – rel. zapr. sastav – rCO , mN CO / mN g.
ugljovodonici (CmHn) – rel. zapr. sastav – rC H , mN CmHn / mN g.
(primeri ugljovodonika – metan (CH4), etan (C2H6))
2
3
3
3
3
m
n
3
3
Nesagorljivi sastojci:
ugljendioksid (CO2) – rel. zapr. sastav – rCO , mN CO2 / mN g.
kiseonik (O2) – rel. zapr. sastav – rO , mN O2 / mN g.
azot (N2) – rel. zapr. sastav – rN , mN N2 / mN g.
vodena para
2
3
3
2
3
3
2
3
3

## Slide 8
Toplotna moć goriva
Toplotna moć goriva je količina energije koju oslobodi, pri potpunom sagorevanju, jedinica količine goriva (kg, m3, kmol) pri određenim uslovima.
Toplotna moć goriva:
gornja toplotna moć goriva (Hg),
donja toplotna moć goriva (Hd).
oslobođena količina toplote pri potpunom sagorevanju jedinica količine goriva, pod uslovom da se obrazovana para u produktima sagorevanja nalazi u tečnom stanju (pri 273K)
oslobođena količina toplote pri potpunom sagorevanju jedinice količine goriva, ako se u produktima sagorevanja nalazi voda u stanju pare (ohlađene do 293K)

## Slide 9
količina vodene pare u kg koja pri sagorevanju jedinice količine goriva prelazi u sagorele gasove
toplota u J/kg potrebna za isparavanje 1 kg vode na 0oC.

## Slide 10
Toplotna moć goriva se precizno određuje u laboratorijskim uslovima.
Toplotne moći gasovitog goriva:
Donja toplotna moć goriva:
Prethodne formule su u osnovi aproksimativne za čvrsta i posebno tečna goriva, zbog pojave tzv. toplote mešanja. Iz sličnog razloga je približna i VDI (Verein Deutsche Ingenieure) formula:
Hd = 33900 c + 117000 (h – o/8) + 10500 s – 2500 w, kJ/kg

## Slide 11
Proračun sagorevanja goriva
Iz materijalnog balansa u procesu sagorevanja se određuje:
– potrebna količina kiseonika (vazduha) za sagorevanje,
– sastav i količina produkata sagorevanja.
Sagorlјivi sastojci u gorivu se u procesu sagorevanja vezuju sa kiseonikom u jednom, tačno određenom, stehiometrijskom odnosu.
Jednačina hemijske reakcije saogorevanja elemenata sa kiseonikom naziva se stehiometrijska jednačina.
Stehiometrijska jednačina određuje količinu kiseonika potrebnu za potpuno sagorevanje, sastav i količinu produkata sagorevanja i oslobođenu količinu toplote.

## Slide 12
1. Ugljenik (C)
Stehiometrijske jednačine sagorevanja čvrstog i tečnog goriva

## Slide 13
2. Vodonik (H)

## Slide 14
3. Sumpor (S)

## Slide 15
Količina kiseonika (vazduha) za sagorevanje čvrstog i tečnog goriva
Minimalna količina kiseonika potrebna za potpuno sagorevanje jedinice količine čvrstog ili tečnog goriva dobija se na osnovu prethodnih, stehiometrijskih jednačina:
o kg O2/kg g.  količina kiseonika već sadržana u gorivu
Omin = 2,67 c + 8 (h + s - o) kg O2/kg g.
- Molijerova karakteristika goriva

## Slide 16
Za sagorevanje se obično ne dovodi čisti kiseonik, već kiseonik iz vazduha. S obzirom da vazduh sadrži 0,21 zapreminska (molarna) dela ili 0,23 masena (težinska) dela kiseonika, minimalna količina vazduha iznosi:

## Slide 17
Pri sagorevanju retko se dovodi teoretski potrebna, najmanja količina vazduha, već stvarna količina, koja je obično veća:
L =  Lmin
koeficijent viška (suviška) vazduha
L  Lmin
L = Lmin
L > Lmin
- nepotpuno sagorevanje
- potencijalno neekonomično sagorevanje
Višak vazduha - (  1) Lmin

## Slide 18
Stehiometrijske jednačine sagorevanja gasovitog goriva
1. Vodonik (H)

## Slide 19
2. Ugljenmonoksid (CO)

## Slide 20
3. Ugljovodonici (CmHn)

## Slide 21
Količina kiseonika (vazduha) za sagorevanje gasovitog goriva
Minimalno potrebna količina kiseonika za sagorevanje gasovitog goriva u funkciji relativnog zapreminskog sastava određuje se na osnovu stehiometrijskih jednačina:
Minimalno potrebna količina kiseonika u funkciji relativnog masenog sastava određuje se na osnovu datih stehiometrijskih jednačina:

## Slide 22
Za sagorevanje se obično ne dovodi čisti kiseonik, već kiseonik iz vazduha, pa je minimalno potrebna količina vazduha:
Stvarna količina vazduha:
              L =  Lmin

## Slide 23
Sastav i količina produkata sagorevanja
Specifična masa produkata sagorevanja kod čvrstih i tečnih goriva je:
Specifična masa produkata sagorevanja čvrstih i tečnih goriva može da se odredi iz jednačine balansa mase:

## Slide 24
Gasoviti produkti sagorevanja (dimni gasovi) sadrže: SO2, N2O i SO2, zatim azot (N2) koga ima u vazduhu i u manjoj meri u samom gorivu, kiseonik (O2) kada se sagorevanje odvija pri   1 i vodu sadržanu neposredno u gorivu.
Za gasovita goriva sagorevanje je bez pepela (a = 0):
Produkti sagorevanja nazivaju se suvim ako ne sadrže H2O i SO2, a vlažnim ako sadrže i(li) H2O i SO2.
Hemijska analiza produkata sagorevanja (dimnih gasova) vrši se pomoću tzv. uređaja Orsa (Orsat). Tom analizom može da se odredi i koeficijent viška vazduha 

## Slide 25
Pitanja?
Hvala na pažnji!