## Slide 1
Симулација у пакету Flexsim 3.0

## Slide 2
Врсте симулационог софтвера
SIMAN - Arena
Бесплатни софтвер отвореног кода
Комерцијални софтвер
Automod
GPSS
Promodel
Taylor ED
Flexsim
EmPlant (Simple++)
GASP
SIMULA
Simulink
SimPy

## Slide 3
Корисници:
NASA
MIT
Georgia Tech
DHL
IBM
Fila
Nike
Honda
HP
……

## Slide 4
Где наћи потребну документацију за учење ?
http://www.flexsim.com/products/flexsim/webdemo/
2. http://file.sf.bg.ac.yu/nastava/course/view.php?id=60
1. Help
a) samples 2.6 - примери различите тежине, са објашњењима
б) classmodels 2.6 - неколико туторијала од најједноставнијих до врло тешких, са објашњењима
Кратки демо за увод у прављење модела у последњој верзији софтвера

## Slide 5
Задатак за симулацију
Наилазак 3 врсте производа на пуфер, после чега се свака врста упућује на обраду на једној од 3 машине (процесора). Са машина се врши отпрема конвејерима до излаза из модела

## Slide 6
Завршетак посматраног тока производа
Source
(Извор)
Queue
(Пуфер)
Processor
(Машина)
Conveyor
Sink
(Понор)
Processor
(Машина)
Processor
(Машина)
Conveyor
Conveyor
P1
P2
P3
Почетак посматраног тока производа
Чекање
Обрада
Транспорт

## Slide 7
Source
(Извор)
Queue
(Пуфер)
Processor
(Машина)
Conveyor
Sink
(Понор)
Processor
(Машина)
Processor
(Машина)
Conveyor
Conveyor
Капацитет пуфера: 25
Време обраде: exponential(30)
Брзина конвејера: 1 m/s
Време између наилазака производа: normal(20,2)

## Slide 8
P1
P2
P3
P
Flowitem
Производ
Itemtype
Понешто о терминологији
Тип или врста производа

## Slide 9
Израда модела
Дефинисање лејаута – превлачење објеката на радну површину
Дефинисање тока производа кроз модел – повезивање објеката уз помоћ портова
Детаљније одређење објеката променом њихових параметара
Завршно компајлирање и пуштање модела у рад
Прикупљање и обрада података

## Slide 10: Рад са мишем
View Window (манипулација погледом на модел):
  Tранслирање: леви клик-вуци
  Ротација: десни клик-вуци
  Зум: леви и десни клик-вуци (или точкић)
Object (манипулација објектима) :
  Tранслација по X и Y оси: леви клик на објекат-вуци
  Tранслација по Z оси: десни и леви клик на објекат-вуци
  X,Y,Z ротација: десни клик на објекат-вуци
  Промена величине по X and Y: леви клик на жуту тачку-вуци
  Промена величине по Z: десни и леви клик на жуту тачку -вуци
1. Дефинисање лејаута

## Slide 11
Левим тастером миша превуците објекте из Objects Library (библиотеке објеката) и поставите их на радну површину
Померајте, ротирајте, или мењајте величину oбјеката мишем.

## Slide 12
Док држите типку “A”, кликните и вуците да би сте створили излазно-улазну везу (output to input port connection) између објеката.
Ове везе су потребне да би се означио ток производа
2. Дефинисање тока производа кроз модел-повезивање објеката уз помоћ портова

## Slide 13: Типке које се користе за повезивање портова
A
Q
W
S
Раздвајање
Спајање
Излазни са улазним
Outputs to Inputs
Централни са централним
Center to Center

## Slide 14: Разне врсте веза
Поред излазно-улазних веза (оutput to input port connections) постоје и централне везе.
Централне везе (Center port to center port connections) се најчешће користе да би неки фиксирани објекат (Fixed Resource) позвао транспорт или ’’помоћ’’ при раду (Transporter, Operator).
Дакле, излазно-улазним везама се искључиво спајају фиксирани објекти (Source,Queue,Processor), док је централним везама омогућено спајање било које комбинације фиксни – мобилни ресурс.

## Slide 15
Лејаут по завршетку повезивања

## Slide 16: 3. Детаљније одређење објеката променом њихових параметара
Source
(Извор)
Queue
(Пуфер)
Processor
(Машина)
Conveyor
Sink
(Понор)
Processor
(Машина)
Processor
(Машина)
Conveyor
Conveyor
Капацитет пуфера: 25
Време обраде: exponential(30)
Брзина конвејера: 1 m/s
Време између наилазака производа: normal(20,2)

## Slide 17
Да би смо унели параметре са претходног слајда морамо да приступимо параметарским прозорима објеката који сачињавају наш лејаут
  Дупли клик на објекат, или десни клик па изабери Parameters
Parameters Window (Параметарски прозор)

## Slide 18: Parameters Window
Свака врста објекта има свој параметарски прозор
Параметри одређују време које производи проведу у објекту
Параметри упућују поједине врсте производа ка одређеним портовима.

## Slide 19: Parameter tabs (Параметарске странице)
Сваки параметарски прозор има своје параметарске странице
Параметри су груписани у странице, по својој врсти
Сваки фиксирани објекат има “Flow” (ток) и “Triggers”(окидачи) страницу. (мада неки објекти имају више окидача од осталих)

## Slide 20
Промена параметара објекта Source (Извор)
Време између наилазака производа: normal(20,2)
Додељивање врсте и јединствене боје производима:
duniform(1,3)

## Slide 21
Начин, стил наиласка проивода:
Одређен временом између наилазака
Избор расподеле вероватноћа
која описује време између наилазака

## Slide 22
Code template
Кодни шаблон

## Slide 23: Code template (Кодни шаблон)
Служи да се задају параметри
Текст браон боје се може мењати
Задајемо параметре нормалне расподеле μ=20, σ=2

## Slide 24
На параметарској страници Source triggers
задајемо врсту и боју производа
Code template
Кодни шаблон

## Slide 25
У кодном шаблону налазимо детаљнији опис опције:
Додели производу врсту са бројем равномерно расподељеним између 1 и 3, и свакој врсти производа дај јединствену боју.

## Slide 26: SourceTriggers Tab (Страница са окидачима)
Окидачи су функције које се извршавају у одређеним тренуцима:
OnReset-по ресетовању
OnMessage-по пријему поруке
OnCreation-по стварању производа
OnExit-по изласку производа из објекта
Ми смо равноправно могли да користимо последња два окидача пошто дају сличне резултате!

## Slide 27
Промена параметара објекта Queue (Ред)
Капацитет пуфера: 25
Слање производа
1. врсте на 1. машину,
2. врсте на 2. машину
3. врсте на 3. машину

## Slide 28
Максимални капацитет
или садржај објекта ред

## Slide 29
Ток производа
Code template
Кодни шаблон

## Slide 30
У кодном шаблону налазимо детаљнији опис опције:
Пошаљи производ на онај порт који одговара редном броју његовог типа (врсте)

## Slide 31
Промена параметара објеката Processor (Машина)
Време обраде: exponential(30)

## Slide 32
Време
процесирања
Code template
Кодни шаблон

## Slide 33
У кодном шаблону уписујемо одговарајуће вредности параметара експоненцијалне расподеле

## Slide 34
Промена параметара објеката Conveyor (Конвејери)
Прегледом параметарских страница објекта уверавамо се да брзина конвејера већ износи 1 m/s, па нема потребе да ишта мењамо

## Slide 35: 4. Компајлирање и пуштање модела у рад
Компајлирајте
Ресетујте, покрените
Контролишите брзину извршавања модела клизачем
Експериментер се користи за одређивање трајања симулације (Ове опције нема у демо верзији)

## Slide 36
5. Прикупљање и обрада података
5.1. Најједноставнији начин, посматрањем вредности поред објеката

## Slide 37
5.2. Уз помоћ Properties (Особине) прозора објекта

## Slide 38
State (Стање) страница доступна на прозору Properties објекта
Показује проценат и време које је објекат провео у одређеним стањима

## Slide 39
Content (Садржај) страница доступна на Properties прозору објекта
Приказује број производа који се налазе унутар објекта у току извесног интервала
Морају бити укључена подешавања за прикупљање статистика

## Slide 40
Staytime (Време задржавања) страница доступна на прозору Properties објекта
Приказује структуру задржавања производа у објекту
Сваки стубац представља број производа који се задржавају одређени временски интервал

## Slide 41
Да би се посматрали, пратили и обрађивали подаци, одговарајући објекти морају бити селектовани
Селектовање: Shift-вуци
Додавање у селекцију:Control и клик на објекат
Селектовани објекти су означени црвеном бојом

## Slide 42
Такође, морају бити извршена
подешавања у падајућем менију
Stats
Смисао ових подешавања је да се омогући прикупљање података, баш за селектоване објекте!

## Slide 43
Када су подешавања у менију Stats извршена појављују се зелени оквири око објекта
Оквири се могу сакрити избором опције “Hide Green Indicator Boxes” из “Stats” менија

## Slide 44: Standard Report - Стандардни извештај
5.3.a Извожење податакa у Excel
Даје преглед параметара са Properties страница у табеларној форми погодној за даљу обраду

## Slide 45: Flexsim State Report - Извештај о стањима
Проценат времена које је објекат провео у сваком од стања
Профил стања је дат за сваки објекат који је тренутно селектован у моделу
5.3.б Извожење податакa у Excel

## Slide 46: Recorder
Служи да сними и прикаже статистичке податке у виду хистограма, табела, питица.
Може да сакупља тачкасте податке (min, max, avg) или комплетне вредности кроз сваки протекли тренутак времена.
Дуплим кликом на објекат се стартује његова параметарска страница на којој се налазе подешавања за прикупљање података
5.4. Уз помоћ објекта Recorder (Сниматељ)

## Slide 47
Подешавања за
прикупљање података
Тип података
Стандардни подаци
Врста објекта
Врста података који се прикупљају
Садржај објекта

## Slide 48
Подешавања изгледа
графика
Промена имена графика

## Slide 49
Изглед објекта Recorder после параметарских подешавања
Ради посматрања садржаја графика и у перспективи, а не само у првој пројекцији, треба променити одређене вредности на Properties страницама објекта

## Slide 50: Object Properties страна – Особине објекта
Поред статистичких, Properties страна садржи и генералне физичке и визуелне информације о објекту.
Tabs – стране на сваком Properties прозору
  Visual - визуелне
  General - опште (тип и име објекта, сви портови)
  Labels - налепнице(напреднији ниво)
  Statistics - статистичке
Подсетник

## Slide 51
Visual tab
Координате и димензије објекта
3D Фајл који садржи информације о изгледу објекта. Може бити екстензије .3ds(3DsMax) или .dxf(AutoCad). Може се мењати по жељи.
Подсетник

## Slide 52
General tab
Улазни, централни и излазни портови.
Име и тип објекта
Подсетник

## Slide 53
Да би објекат изгледао као на горњој слици потребно је унети заокружене параметре

## Slide 54: Приближавање модела реалности
Додавање диспечера и 2 оператера
Додавање пуфера и виљушкара
Додавање 3 селективна палетна регала
Коришћење глобалне табеле зa рутирање производа
Коришћење мрежних чворова за путање виљушкара

## Slide 55
Додавање диспечера и 2 оператера
Диспечер управља оператерима који носе производе од пуфера ка машинама
Диспечер је спојен са операторима излазно-улазном везом, док је са пуфером спојен централном.

## Slide 56
Пошто диспечер и оператери служе да транспортују производе од пуфера до машина, на параметарској страници Flow (ток) објекта Queue мора бити чекирано коришћење транспорта

## Slide 57
Ако желомо да искористимо оператере за припрему процеса обраде који се обавља на машинама, треба да:
...Спојимо централним портовима диспечера и машине...

## Slide 58
...Унесемо трајањe намештања (Setup time) на параметарској страници Process Times...

## Slide 59
... На параметарској страници Operators означимо да желимо да користимо оператере за припрему...

## Slide 60
2. Додавање пуфера и виљушкара
Да би смо уопште дошли до оваквог лејаута прво смо морали да прекинемо излазно-улазне везе између сва три конвејера и понора (Sink). Потом смо повезали конвејере и пуфер, пуфер и понор, док смо централном везом спојили пуфер и виљушкар.
Овде нема диспечера јер постоји само један виљушкар!
Као и код претходног пуфера и овде морамо да чекирамо употребу транспорта!

## Slide 61
3. Додавање 3 селективна палетна регала
Потребно је прво прекинути везе између пуфера и понора па затим повезати пуфер и регале као на слици

## Slide 62
Врста производа | Порт
Производ 1 | 2
Производ 2 | 3
Производ 3 | 1
Објекти који одговарају овим портовима су у ствари регали:
2
3
1
Претпоставимо да треба да рутирамо производе у складу са горњом табелом. За сваку акцију која се може или мора представити табеларно постоји разрађен механизам глобалних табела (Global Tables)

## Slide 63: Global Table
Kако поставити глобалну табелу
  Изаберите “ToolBox” иконицу
  На Global Tables изаберите “Add”
  На Global Tables изаберите “Edit”
  Дефинишите број редова и колона и притисните Apply
  Дајте име табели (битно је да ли су мала или велика слова)
На табелу се у току рада позивамо њеним именом
Подсетник

## Slide 64
Да би од пуфера производи заиста продужавали пут ка регалима у складу са табелом, потребно је изабрати опцију у параметарској страници Flow објекта Queue.

## Slide 65
5. Коришћење мрежних чворова за путање виљушкара
Објектима типа (Network Node) се обезбеђује да транспортери прате сложену путању коју ови објекти формирају

## Slide 66: Network Node
Путања се формира коришћењем неколико Network Nodes повезаних помоћу “A” типке, исто као код излазно-улазних портова.
Макар један Мрежни чвор мора бити повезан са сваком утоварном и истоварном станицом. У нашем случају са пуфером и регалима. Опет користимо “A” типку.
Транспортер се додељује путањи повезивањем са било којим мрежним чвором у путањи помоћу “A” типке.
Подсетник

## Slide 67: Повезивање Network Nodes
Као код излазно-улазних портова
По спајању види се зелена линија као и средишна тачка која одређује кривину.
Померањем тачке закривљујемо путању
X и клик на средишњу тачку додаје још једну тачку

## Slide 68
Повезивање Мрежних чворова и утоварних и истоварних станица
Плаве линије

## Slide 69
Повезивање Мрежних чворова и транспортера
Црвена линија

## Slide 70
Приказ закривљене путање виљушкара