## Slide 1: Инклузивни транспорт
Београд, 2026.
Предметни наставници:
Проф. др Радомир Мијаиловић
Проф. др Далибор Пешић
Доц. др Ђорђе Петровић
Предмет: Безбедност особа са инвалидитетом у саобраћају

## Slide 2: Теме:
Појам инклузивног транспорта
Приступачност саобраћајног система
Дизајн за све и Универзални дизајн
Саобраћајна правичност

## Slide 3: Појам инклузивног транспорта
Експертска група за урбану мобилност Европске комисије дефинише инклузивни транспорт као систем и услуге који су приступачни, расположиви, доступни и прихватљиви свим члановима друштва. Систем треба да омогући самостално, безбедно и достојанствено путовање.
Обухвата особе са инвалидитетом, старије, децу, труднице, родитеље са дечјим колицима, особе са привременим ограничењима, ниским приходима и оне који не познају језик или град. Кључне су 4А димензије:
Односи се на креирање саобраћајног окружења које је безбедно, сигурно, комфорно и пуно поштовања према свим корисницима.
Фокусира се на креирање транспортних система који се могу једноставно користити од стране свих, укључујући и особе са физичким, сензорним или когнитивним инвалидитетом.
Приступачност (Accessibility)
Расположивост (Availability)
Постојање одговарајућих и разноврсних могућности превоза како би се задовољиле потребе различитих појединаца и заједница.
Доступност (Affordability)
Подразумева стварања транспортних услуга које су финансијски доступне свим социоекономским категоријама друштва.
Прихватљивост (Acceptability)
1

## Slide 4: Појам инклузивног транспорта
Примери елемената 4А димензија приказани су за три најчешћа начина кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
• Постојање рампи и спуштених ивичњака, • Постојање тактилних стаза и поља безбедности за особе са оштећењем вида, • Постојање звучне сигнализације на семафорима, • Адекватан квалитет пешачких површина (довољна ширина, квалитет подлоге). | • Постојање пешачких површина уопште, • Постојање пешачких површина у континуитету, • Постојање алтернативних рута кретања.
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Финансијске олакшице – набавка ортопедских помагала које олакшавају/омогућавају самостално кретање (нпр. инвалидска колица). | • Уређеност и осветљеност пешачких површина, • Друштвено разумевање потреба особа са инвалидитетом (нпр. паркирање на тротоарима).
1

## Slide 5: Појам инклузивног транспорта
Примери елемената 4А димензија приказани су за три најчешћа начина кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Уградња система и уређаја који омогућавају/олакшавају управљање и/или путовање возилом (нпр. ручне команде, прилагођавање точка управљача),
• Прилагођавање возила за лакши улазак/излазак путника (шири отвор врата, рампе и лифтови).
• Постојање одређеног броја адаптираних возила на тржишту,
• Постојање сервисних центара који уграђују и одржавају прилагођену опрему,
• Постојање ауто-школа које могу реализовати обуку,
• Постојање адекватних паркинг места.
• Финансијске олакшице – субвенције за адаптацију возила, ослобађање од пореза, смањен износ за регистрацију возила.
• Обезбеђивање комфора током вожње (ергономске команде, удобан положај).
• Друштвена прихватљивост особа са инвалидитетом као возача.
1

## Slide 6: Појам инклузивног транспорта
Примери елемената 4А димензија приказани су за три најчешћа начина кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
• Постојање аутобуса који имају приступачан улаз, • Прилагођеност унутрашњости возила (довољно простора за инвалидска колица, аудио најаве станица, визуелни дисплеји), • Резервисана седишта у близини врата, • Постојање адекватне инфраструктуре која води до/од стајалишта. | • Просторна и временска покривеност линија, • Постојање специјалног превоза на захтев, • Удео приступачних возила, • Довољан број возача обучених за помоћ особама са инвалидитетом.
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Финансијске олакшице – бесплатне карте или попуст, • Повлашћен превоз за личне асистенте. | • Обученост возача приликом уласка/изласка из возила, • Уређеност и осветљеност стајалишта, • Култура путника – слободан простор за путнике у инвалидским колицима.
1

## Slide 7
Приступачност саобраћајног система
Приступачност има два повезана значења: могућност коришћења транспортног система и могућност достизања жељених активности и дестинација.
7
2

## Slide 8
Непрекинути ланац приступачног путовања
8
2

## Slide 9
Приступачност обухвата више врста препрека
Физичка и функционална приступачност: инфраструктура, објекти, возила, рампе, лифтови и простор за маневрисање.
Информациона и комуникациона приступачност: исте информације у звучном, визуелном и тактилном облику.
Дигитална приступачност: интернет странице, апликације и аутомати за карте које могу да користе различити корисници.
Организациона приступачност: доступно особље, асистенција и поступци који омогућавају путовање.
Поузданост: приступачни елементи морају бити исправни, а у случају поремећаја мора постојати приступачна алтернатива.
Једна неприступачна карика може онемогућити цело путовање.
9
2

## Slide 10
Када приступачност престаје да функционише? - примери
ПРИСТУП ДО СТАЈАЛИШТА
Нископодно возило не помаже ако до стајалишта води нераван или запречен тротоар без спуштених ивичњака.
ИНФОРМАЦИЈЕ И КАРТЕ
Физички приступачна станица није довољна ако се промена перона саопштава само звучно или аутомат за карте није приступачан.
ИСПРАВНОСТ И ПОДРШКА
Путовање се прекида када лифт или рампа не раде, особље није доступно или нема приступачне информације о промени услуге.
Квар лифта, замена возила, промена перона или измештање стајалишта захтевају благовремену информацију и приступачну алтернативу.
10
2

## Slide 11
Области и показатељи приступачности
Област процене | Основно питање | Примери показатеља (индикатора)
Континуитет путовања | Може ли корисник да заврши цело путовање без неприступачне карике? | Удео путовања без степеника. Број неприступачних тачака. Приступачна алтернатива при квару или поремећају.
Физичка и функционална приступачност | Може ли корисник да приступи инфраструктури и возилу и да их користи? | Удео приступачних стајалишта, станица и возила. Рампе и лифтови. Разлика при укрцавању. Ширина пролаза и простор за маневрисање.
Информациона, комуникациона и дигитална приступачност | Може ли корисник да добије, разуме и употреби потребне информације? | Звучне и визуелне информације. Приступачност интернет странице, апликације и аутомата. Информације о променама и поремећајима.
11
2

## Slide 12
Области и показатељи приступачности
Област процене | Основно питање | Примери показатеља
Организација и поузданост услуге | Да ли се приступачна услуга стварно и поуздано пружа? | Исправност лифтова и рампи. Време чекања на асистенцију. Одбијена укрцавања. Доступност обученог особља. Поступање по притужбама.
Приступ активностима и дестинацијама | Које активности корисник стварно може да достигне? | Број важних дестинација у одређеном времену. Просторна и временска покривеност. Додатно време, трошак и напор.
Безбедност и искуство корисника | Да ли се путовање реализује безбедно, самостално и достојанствено? | Осећај сигурности. Потреба за помоћи. Изложеност дискриминацији. Задовољство корисника. Број пријављених проблема.
12
2

## Slide 13
Како оцењивати приступачност?
Јасно одредити ниво процене: један елемент, стајалиште, линија или комплетно путовање.
Показатеље прилагодити врсти путовања, начину превоза, групи корисника и циљу анализе.
Технички стандарди су предуслов, али не доказују да је путовање приступачно у пракси.
Проверити исправност и поузданост елемената, могућност завршетка путовања и искуство корисника.
У процену укључити особе са различитим врстама инвалидитета.
Саобраћајна приступачност је темељ инклузивног транспорта јер показује да ли корисник може да планира, започне и заврши путовање и достигне жељену активност уз прихватљиво време, трошак и напор, без угрожавања безбедности и достојанства.
13
2

## Slide 14
Инклузивни транспорт као део шире приче
13
2
Дизајн за све и Универзални дизајн
Саобраћајна правичност
3
4

## Slide 15
Дизајн за све и Универзални дизајн
Роналд Мејс је Универзални дизајн описао као креирање производа и животног окружења употребљивих за све људе, у највећој могућој мери, без прилагођавања или специјализованог дизајна.
Конвенција Уједињених нација проширује овај приступ и на програме и услуге и наглашава да помоћни уређаји остају потребни.
Штајнфелд и Мејсел наглашавају процес који различитим групама људи побољшава перформансе, здравље, добробит и учешће у друштву.
Циљ је да се редовни производи, објекти, возила, информације и услуге од почетка планирају за што шири круг људи.
14
3

## Slide 16
Шта Универзални дизајн не замењује
Израз „у највећој могућој мери“ значи да једно решење неће у свакој ситуацији у потпуности одговарати свакој особи.
Разумно прилагођавање у конкретном случају
Помоћне технологије и помагала
Личну асистенцију и подршку запослених
Техничке стандарде и законске захтеве
Одржавање опреме и поуздано пружање услуге
Универзални дизајн усмерава основно решење, а додатна подршка покрива потребе које то решење не може потпуно да обухвати.
15
3

## Slide 17
Дизајн за све и Универзални дизајн
УНИВЕРЗАЛНИ ДИЗАЈН
ДИЗАЈН ЗА СВЕ
Појам је уобичајен у Сједињеним Државама, Јапану и скандинавским земљама. Нагласак је на употребљивости редовних производа, окружења, програма и услуга за што шири круг људи.
Појам је чешћи у другим европским земљама. Посебно наглашава различитост људских потреба, социјалну укљученост, равноправност и учешће крајњих корисника у пројектовању.
Концепти су блиски и у пракси се често користе као еквивалентни појмови.
16
3

## Slide 18
Принципи универзалног дизајна
Бр. | Принцип | Пример примене у саобраћају
1 | Равноправна употреба | Заједнички приступ станици. Рампа у главном правцу кретања. Исте информације и могућности куповине карте за све.
2 | Флексибилност у употреби | Карта се купује на шалтеру, аутомату, интернету или у возилу. Информације се добијају визуелно, звучно и тактилно.
3 | Једноставна и интуитивна употреба | Доследна сигнализација, јасно означени перони и излази, једноставан аутомат, препознатљиви симболи и језик.
4 | Уочљиве информације | Истовремена звучна и визуелна најава. Добар контраст. Тактилне ознаке. Дигиталне услуге компатибилне са читачима екрана.
17
3

## Slide 19
Принципи универзалног дизајна
Бр. | Принцип | Пример примене у саобраћају
5 | Толеранција на грешку | Потврда пре куповине карте. Повратак на претходни корак. Заштита на ивици перона. Сензори који спречавају затварање врата над путником.
6 | Мали физички напор | Нископодно возило. Команде које захтевају малу силу. Места за седење и одмор. Кратке и логично организоване пешачке везе.
7 | Одговарајућа величина и простор | Простор за инвалидска колица, ходалице, дечја колица и пртљаг. Команде у домету. Довољна ширина пролаза и добра видљивост.
Принципи су оквир за пројектовање и процену, а не технички стандард или потпуна листа услова доброг решења.
18
3

## Slide 20
Саобраћајна правичност
Саобраћајна правичност је шири концепт од инклузивног транспорта и подразумева праведну расподелу користи и оптерећења саобраћајних улагања међу демографским категоријама и у простору.
ЈЕДНАКОСТ
ПРАВИЧНОСТ
Истоветно поступање према свим корисницима и једнака количина ресурса или подршке.
Расподела ресурса и подршке према потребама и препрекама, како би корисници имали упоредиве могућности.
Хоризонтална правичност разматра кориснике са сличним потребама. Вертикална правичност расподељује подршку међу групама са различитим потребама и способностима.
19
4

## Slide 21: Хоризонтална саобраћајна правичност се огледа кроз следећа два аспекта:
ПРАВЕДНА РАСПОДЕЛА РЕСУРСА
ПРОБЛЕМ ЕКСТЕРНИХ
ТРОШКОВА
Хоризонтална правичност захтева да људи са сличним потребама и способностима добију сличан удео ресурса и сносе сличан удео трошкова. То имплицира да потрошачи треба да „добију оно што плаћају и плате за оно што добију“ осим ако субвенције нису посебно оправдане.
Екстерни трошкови, као што су субвенције за инфраструктуру, кашњења услед загушења и саобраћајних незгода, трошкови загађења које једна особа намеће другима, хоризонтално су неправедни. Праведност захтева минимизирање или компензацију ових трошкова.
4

## Slide 22: Вертикална саобраћајна правичност се описује кроз следеће три категорије:
ИНКЛУЗИВНОСТ
(са акцентом на потребе мобилности и способности)
ДОСТУПНОСТ
(са акцентом на примања)
СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
Вертикална правичност захтева да транспортни системи служе путницима који имају проблема са реализовањем кретања. Ово је могуће остварити кроз мултимодално планирање, за остваривање потреба особа које не могу или не би требало да возе, и универзални дизајн који обезбеђује да транспортни објекти и услуге буду доступни за све кориснике, укључујући особе са инвалидитетом.
Вертикална правичност претпоставља да јавне политике треба да фаворизују економски угрожене групе и да обезбеде да људи са нижим приходима могу да приуште основну мобилност.
Циљеви социјалне правде баве се решавањем структурних друштвених неједнакости као што су различити облици дискриминације. Обично се ови проблеми решавају кроз успостављање програма и циљева за афирмативне акције као и кроз обуку запослених.
4

## Slide 23
Саобраћајна правичност и особе са инвалидитетом
Особе са инвалидитетом се суочавају са системским, физичким, информационим, финансијским и институционалним баријерама. Зато су мере вертикалне правичности посебно важне.
1
ИНКЛУЗИВНОСТ
Стајалиште има тактилно поље, али до њега не води тактилна стаза или пешачки прелаз нема звучну најаву.
2
ДОСТУПНОСТ
Без повластице, особа са нижим приходима издваја већи део зараде за свакодневно путовање.
3
СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
Дискриминација или неприхватљиво понашање путника и особља могу онемогућити равноправно коришћење услуге.
Већа подршка омогућава упоредиве могућности за мобилност и учешће у друштву.
22
4