## Slide 1: Инклузивни транспорт
Београд, 2025.
Предметни наставници:
Проф. др Радомир Мијаиловић
Проф. др Далибор Пешић
Доц. др Ђорђе Петровић
Предмет: Безбедност особа са инвалидитетом у саобраћају

## Slide 2: Теме:
Појам инклузивног транспорта.
Појам саобраћајне приступачности.
Концепт саобраћајне правичности.
Концепт Дизајна за све и Универзалног дизајна.

## Slide 3: 2.1. Појам инклузивног транспорта
Експертска група за урбану мобилност Европске комисије дефинише појам инклузивног транспорта кроз креирање и обезбеђивање транспортних система и услуга који су приступачни, расположиви, доступни и прихватљиви свим члановима друштва, без обзира на различите потребе и карактеристике.
У оквиру инклузивног транспорта помиње се више карактеристика које се чине веома сличне, али се суштински разликују. С обзиром на иста почетна слова у енглеском језику, ове карактеристике инклузивног транспорта се називају и „4А димензије“ и дефинисане су на следећи начин:
Односи се на креирање саобраћајног окружења које је безбедно, сигурно, комфорно и пуно поштовања према свим корисницима.
Фокусира се на креирање транспортних система који се могу једноставно користити од стране свих, укључујући и особе са физичким, сензорним или когнитивним инвалидитетом.
Приступачност (Accessibility)
Расположивост (Availability)
Постојање одговарајућих и разноврсних могућности превоза како би се задовољиле потребе различитих појединаца и заједница.
Доступност (Affordability)
Подразумева стварања транспортних услуга које су финансијски доступне свим социоекономским категоријама друштва.
Прихватљивост (Acceptability)

## Slide 4: 2.1. Појам инклузивног транспорта
Примери 4А димензија инклузивног транспорта биће показан кроз елементе везане за најчешће начине кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
• Постојање рампи и спуштених ивичњака, • Постојање тактилних стаза и поља безбедности за особе са оштећењем вида, • Постојање звучне сигнализације на семафорима, • Адекватан квалитет пешачких површина (довољна ширина, квалитет подлоге). | • Постојање пешачких површина уопште, • Постојање пешачких површина у континуитету, • Постојање алтернативних рута кретања.
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Финансијске олакшице – набавка ортопедских помагала које олакшавају/омогућавају самостално кретање (нпр. инвалидска колица). | • Уређеност и осветљеност пешачких површина, • Друштвено разумевање потреба особа са инвалидитетом (нпр. паркирање на тротоарима).

## Slide 5: 2.1. Појам инклузивног транспорта
Примери 4А димензија инклузивног транспорта биће показан кроз елементе везане за најчешће начине кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
• Уградња система и уређаја који омогућавају/олакшавају управљање и/или путовање возилом (нпр. ручне команде, прилагођавање точка управљача), • Прилагођавање возила за лакши улазак/излазак путника (шири отвор врата, рампе и лифтови). | • Постојање одређеног броја адаптираних возила на тржишту, • Постојање сервисних центара који уграђују и одржавају прилагођену опрему, • Постојање ауто-школа које могу реализовати обуку, • Постојање адекватних паркинг места.
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Финансијске олакшице – субвенције за адаптацију возила, ослобађање од пореза, смањен износ за регистрацију возила. | • Обезбеђивања комфора током вожње (ергономске команде, удобан положај). • Друштвена прихватљивост особа са инвалидитетом као возача.

## Slide 6: 2.1. Појам инклузивног транспорта
Примери 4А димензија инклузивног транспорта биће показан кроз елементе везане за најчешће начине кретања особа са инвалидитетом:
Приступачност (Accessibility) | Расположивост (Availability)
• Постојање аутобуса који имају приступачан улаз, • Прилагођеност унутрашњости возила (довољно простора за инвалидска колица, аудио најаве станица, визуелни дисплеји), • Резервисана седишта у близини врата, • Постојање адекватне инфраструктуре која води до/од стајалишта. | • Постојање линија које саобраћају викендом или увече, • Постојање специјалног превоза на захтев, • Фреквенција полазака која омогућава флексибилно коришћење јавног превоза, • Довољан број возача обучених за помоћ особама са инвалидитетом.
Доступност (Affordability) | Прихватљивост (Acceptability)
• Финансијске олакшице – бесплатне карте или попуст, • Повлашћен превоз за личне асистенте. | • Обученост возача приликом уласка/изласка из возила, • Уређеност и осветљеност стајалишта, • Култура путника – слободан простор за путнике у инвалидским колицима.

## Slide 7: 2.2. Појам саобраћајне приступачности
У глобалном извештају Уједињених Нација, којим се обухватају и проблеми особа са инвалидитетом, као веома важна тема препознаје се приступачност.
Према Конвенцији о правима особа са инвалидитетом Уједињених Нација, приступачност обухвата обезбеђивање једнаког приступа физичком окружењу, транспорту, информацијама и комуникацијама, укључујући и њихове технологије и системе, и осталим отвореним или јавно доступним садржајима и услугама, и у урбаној и у руралној средини.
Поједностављено, приступачност представља једноставност остваривања потреба за добрима, услугама, активностима и дестинацијама.
Разматрајући приступачност са физичког и организационог аспекта, уочава се да је ово питање велики изазов у области саобраћаја, па је оправдано разматрати и појам саобраћајне приступачности.
Приликом анализе саобраћајне приступачности важно је анализирати комплетан ланац путовања, „од врата до врата“. На пример, возило јавног превоза може бити прилагођено тако да испуњава све захтеве приступачности, али ако до стајалишта води нераван тротоара без рампи и спуштених ивичњака није остварена приступачност у пракси.

## Slide 8
Инфраструктурни индикатори
Узимају у обзир карактеристике инфраструктуре у смислу капацитета, нивоа услуге, квалитета транспортних објеката и услуга. Мерење ових индикатора врши се кроз показатеље као што су просечна брзина путовања, ниво гужви у саобраћају и сл.
Индикатори активности
Описују временско-просторни приступ одређеним активностима (нпр. посао, здравствена заштита, образовање) од значаја становништву. Мерење ових индикатора често се реализује кроз гравитациони модел доступности одређене активности, где се на мапама обележавају зоне доступне за различите временске интервале.
Индикатори оријентисани ка људима
Ови индикатори описују приступачност на индивидуалном нивоу анализирајући колико активности (пословних и рекреативних) људи могу реализовати узимајући у обзир своје доступно време и квалитет транспортног система.
Имајући у виду значај саобраћајне приступачности, поставља се питање на који начин се она може измерити. Приликом мерења приступачности у литератури се препознаје велики број индикатора различитих типова.
Групе индикатора којима се најчешће описује приступачност су:

## Slide 9
С обзиром да су приказани индикатори у већој мери окренути ка мерењу мобилности кроз показатеље као што су брзина путовања, кашњења услед гужви, ниво услуге и слично, Литман даје пет препорука за мерење приступачности.
У оквиру ових препорука посебан акценат се ставља на анализирање потреба особа са инвалидитетом:
Приступачност треба разматрати из угла различитих корисника (возачи, невозачи, особе са инвалидитетом), начина путовања (немоторизована и моторизована путовања) и циљева (образовање, посао, куповина, здравствена заштита, рекреација, итд.).
Треба препознати способности путника за реализовање путовања, са акцентом на особе са инвалидитетом, особе са ниским примањима и сл.
Приступачност треба мерити не само кроз путовање неким превозним средством између две тачке, већ и кроз путовања до превозног средства од почетне локације и путовања од превозног средства до циљне локације.
Приступачност треба анализирати и у функцији временских и финансијских трошкова. У овом делу треба мерити и индикаторе доступности, као што је проценат прихода који се троши на транспорт.
Дужине путовања треба прилагодити актуелним условима саобраћаја, а трошкове путовања разматрати као променљиве у зависности од услова путовања.

## Slide 10: 2.3. Саобраћајна правичност
Реализовање мера и активности у циљу унапређења инклузивног транспорта доприноси постизању већег нивоа саобраћајне правичности.
Појам саобраћајне правичности је у својој суштини шири од појма инклузивног транспорта и у свом оквиру подразумева и друге аспекте. Саобраћајна правичност се може дефинисати као концепт који подразумева: „праведну расподелу користи и оптерећења саобраћајних улагања међу демографским категоријама и у простору“.
Литман препознаје два типа саобраћајне правичности. Хоризонтална правичност подразумева сличну расподелу користи и ограничења између људи са сличним потребама и способностима, а вертикална правичност разматра њихову сличну прерасподелу међу групама људи са различитим потребама и нивоом способности. Управо се кроз вертикалну саобраћајну правичност посебан акценат ставља на потребе особа са инвалидитетом.
Саобраћајна правичност се најчешће анализира кроз пет категорија, од чега две категорије разматрају хоризонталну, а три вертикалну правичност.

## Slide 11: Хоризонтална саобраћајна правичност се огледа кроз следећа два аспекта:
ПРАВЕДНА РАСПОДЕЛА РЕСУРСА
ПРОБЛЕМ ЕКСТЕРНИХ
ТРОШКОВА
Хоризонтална правичност захтева да људи са сличним потребама и способностима добију сличан удео ресурса и сносе сличан удео трошкова. То имплицира да потрошачи треба да „добију оно што плаћају и плате за оно што добију“ осим ако субвенције нису посебно оправдане.
Екстерни трошкови, као што су субвенције за инфраструктуру, кашњења услед загушења и саобраћајних незгода, трошкови загађења које једна особа намеће другима, хоризонтално су неправедни. Праведност захтева минимизирање или компензацију ових трошкова.

## Slide 12: Вертикална саобраћајна правичност се описује кроз следеће три категорије:
ИНКЛУЗИВНОСТ
(са акцентом на потребе мобилности и способности)
ДОСТУПНОСТ
(са акцентом на примања)
СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
Вертикална правичност захтева да транспортни системи служе путницима који имају проблема са реализовањем кретања. Ово је могуће остварити кроз мултимодално планирање, за остваривање потреба особа које не могу или не би требало да возе, плус универзални дизајн који обезбеђује да транспортни објекти и услуге буду доступни за све кориснике, укључујући особе са инвалидитетом.
Вертикална једнакост претпоставља да јавне политике треба да фаворизују економски угрожене групе и да обезбеде да људи са нижим приходима могу да приуште основну мобилност.
Циљеви социјалне правде баве се решавањем структурних друштвених неједнакости као што су различити облици дискриминације. Обично се ови проблеми решавају кроз успостављање програма и циљева за афирмативне акције као и кроз обуку запослених.

## Slide 13: Саобраћајна правичност и особе са инвалидитетом
Из угла особа са инвалидитетом обезбеђивање елемената вертикалне саобраћајне правичност игра значајнију улогу. Наиме, особе са инвалидитетом имају лошију почетну позицију у односу на особе које немају инвалидитет, а то се огледа кроз веће физичке, функционалне и организационе баријере.
Проблеми везани за вертикалну правичност могу се огледати на примеру особе са оштећењем вида која свакодневно путује на посао јавним превозом.
Први проблем са који се појављује може бити везан за неприступачност одређених елемената саобраћајне инфраструктуре (вертикална правичност: инклузивност).
Додатни проблеми који могу настати приликом самог коришћења јавног превоза везани су финансијски аспект (вертикална правичност: доступност) и понашање других корисника (вертикална правичност: социјална правда). Имајући у виду чињеницу да су особе са инвалидитетом чешће у категорији ниско плаћених радника оправдана је претпоставка да ће процентуално већи део зараде одвајати за путовање, под условом да не постоје одређене повластице. Проблем који може настати, а везан је за понашање других корисника, огледа се у потенцијалној дискриминацији других путника приликом превоза возилом.

## Slide 14: 2.4. Дизајн за све и Универзални дизајн
Појам Универзални дизајн први пут је дефинисан од стране америчког архитекте Роналда Мејса и подразумевао је „креирање производа и животног окружења тако да буду употребљиви од стране свих људи, у највећој могућој мери, без потребе за прилагођавањем или специјализованим дизајном“ .
Слична дефиниција наводи се и у Конвенцији о правима особа са инвалидитетом Уједињених Нација проширена креирањем програма и услуга, поред производа и животног окружења. У оквиру поменуте Конвенције посебно се наглашава да Универзални дизајн не искључује коришћење помоћних уређаја за одређене групе особа са инвалидитетом, када је то потребно.
У оквиру ових дефиниција посебан проблем представљало је разумевање појмова „свих људи, у највећој могућој мери“, па су Штајнфелд и Мејсел предложили следећу дефиницију: „Универзални дизајн је процес који омогућава и оснажује различите групе људи кроз побољшање њихових перформанси, здравља, добробити и учешће у друштву“.
Важно је нагласити да су појмови Универзални дизајн и Дизајн за све практично синоними. Коришћење појма Универзални дизајн уобичајено је за подручје Сједињених Држава, Јапана и земаља Скандинавије, а Дизајн за све у пракси осталих земаља света .

## Slide 15
Универзални дизајн представља концепт који у својој суштини обухвата
пет различитих приступа:
ДИЗАЈН БЕЗ БАРИЈЕРА – реконструкција зграда или објеката за смештај особа са инвалидитетом; дизајн који тежи да изграђено окружење учини слободним за све особе.
ПРИСТУПАЧАН ДИЗАЈН – дизајнирање за једнаке могућности приступа мобилности, објектима, уређајима и услугама за особе са инвалидитетом.
ПОМОЋНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – рехабилитациони инжењеринг који омогућава особама са инвалидитетом да обављају раније неизводљиве задатке побољшањем физичких, сензорних и когнитивних способности
ИНКЛУЗИВНИ ДИЗАЈН – дизајнирање производа и услуга за потребе најшире могуће популације, без обзира на године или способности
ТРАНСГЕНЕРАЦИЈСКИ ДИЗАЈН – побољшање квалитета живота људи свих узраста и способности.
Генерално, универзални дизајн није дизајн који фокус ставља искључиво на особе са инвалидитетом, већ корист имају и старије особе, труднице, родитељи са дечијим колицима и деца. Овакав приступ елиминише потребу за посебним решењима па је самим тим економски исплативији и социјално праведнији. Коначно, универзални дизајн је практична реализација принципа приступачности и важан инструмент вертикалне саобраћајне правичности.