## Slide 1: Учешће у саобраћају особа са инвалидитетом – изазови и решења - I део -
Београд, 2025.
Предметни наставници:
Проф. др Радомир Мијаиловић
Проф. др Далибор Пешић
Доц. др Ђорђе Петровић
Предмет: Безбедност особа са инвалидитетом

## Slide 2
Према доступним подацима особе са инвалидитетом дневно реализују између 2,1 и 3,9 путовања на дан. У односу на остатак популације, особе са инвалидитетом реализују до 30% мање путовања.
Поред тога, особе са инвалидитетом чешће своја путовања реализују на начине који су зависни од других (нпр. путници у путничком аутомобилу, такси возила). Такође, путовања особа са инвалидитетом су краћа и спорија услед бројних препрека са којима се суочавају.
С обзиром на то, веома је важно препознати који су проблеми са којима се сусрећу особе са инвалидитетом током реализације својих свакодневних путовања.

## Slide 3: У најширем смислу, сва путовања се могу поделити у две групе: немоторизована и моторизована. Стога ће у оквиру овог поглавља студенти бити упознати са следећим темама:
Изазови немоторизованих путовања;
Стандарди и најбоља пракса у области приступачности саобраћајне инфраструктуре;
Изазови пешачења за слепе и слабовиде особе;
Изазови приватних моторизованих путовања;
Адаптације возила за потребе особа са инвалидитетом;
Процедура стицања возачке дозволе за особе са инвалидитетом;
Паркинг места за особе са инвалидитетом;
Изазови јавних моторизованих путовања за особе са инвалидитетом.
Приступачност јавног превоза.

## Slide 4
Немоторизована путовања
Кретања која се у потпуности или једним делом реализују људском снагом називају се немоторизована кретања.
У оквиру немоторизованих кретања сврстава се и пешачење и вожња бицикла. Код немоторизованих путовања важно је нагласити да се кретање особа са инвалидитетом у инвалидским колицима сматра као пешачење.
=

## Slide 5
У светским истраживањима утврђено је да је између 10% и 40% свих путовања које реализују особе са инвалидитетом извршено на немоторизован начин.
У Србији – око 40% (30% самостална путовања + 10% путовања уз помоћ других).
Овакав начин путовања је други најчешћи код особа са инвалидитетом.
Поред правила која важе за све пешаке, Закон о безбедности саобраћаја на путевим Републике Србије дефинише додатна правила због самих карактеристика одређених категорија особа са инвалидитетом.

## Slide 6
Специфичне обавезе пешака са инвалидитетом (ЗоБС):
Слепа особа која самостално учествује у саобраћају као пешак, треба да се креће уз помоћ белог штапа и/или обученог пса водича (чл. 24, ст. 1).
Када се крећу коловозом особе са инвалидитетом које се крећу у инвалидским колицима, морају се кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања (чл. 93, ст. 7).
Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом не сме да се придржава за возило у покрету (чл. 93, ст. 3).
Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости особа која користи инвалидска колица мора на колицима да има укључено најмање једно бело или жуто светло на левој страни које мора бити уочљиво са предње и задње стране, осим када је улично осветљење такво да је пешак довољно видљив (чл. 81, ст. 1, тч. 3).

## Slide 7
Приступачност саобраћајне инфраструктуре
Један од најзначајнијих питања за особе са инвалидитетом јесте у коликој мери је прилагођена инфраструктура њиховим потребама. Иако постоји законска регулатива која уређује ову област, у пракси се појављују бројни проблеми.
О задовољству приступачношћу саобраћајне инфраструктуре од стране особа са инвалидитетом у Србији истраживања су показала да су на петостепеној скали испитаници овај параметар оценили између 2,2 и 2,3 (око 30% максималног задовољства).

## Slide 8
Елементи саобраћајне инфраструктуре о чијој приступачности ће бити речи у наставку су:
Пешачки прелази,
Тротоари и пешачке стазе и
Приступачност паркинг местима.

## Slide 9: Пешачки прелази
Једна од препрека на које наилазе особе са физичким инвалидитетом који су корисници инвалидских колица је силазак са тротоара на коловоз како би извршили прелазак улице.
Опасности које се јављају том приликом су:
Као и контакт са неким од возила.
Пад из инвалидских колица
Превртање инвалидских колица

## Slide 10
Како би се особама са инвалидитетом олакшао силазак са тротоара на коловоз могућност која постоји је рампа на ивичњаку или изградња ивичњака у нивоу коловоза.
Најчешће рампа ивичњака се постепено спушта од тротоара ка коловозу. Оне могу бити под правим углом, паралелне или дијагоналне у односу на ивичњак.

## Slide 12
Као пример добре праксе, истиче се концепт анализирања приступачности пешачких прелаза кроз осам критеријума. Ови критеријуми су:
Да ли постоји рампа, односно, да ли се тротоар постепено спушта према коловозу?;
Да ли рампа корисника директно води на пешачки прелаз без скретања улево или удесно, као што је случај са дијагоналним рампама?;
Да ли ширина рампе одговара инвалидским колицима различитих ширина односно да ли је већа од 91,5 cm?;
Да ли је средњи нагиб рампе мањи од 4,8° (1:12)? С обзиром да особе у инвалидским колицима не могу да савладају велике успоне, а велики падови могу бити опасни од великог значаја је нагиб рампе;

## Slide 13
Да ли је контра нагиб одвода мањи од 2,9° (1:20)? Ова чињеница је важна да би вода са рампе била усмерена ка одводним решеткама;
Да ли је прелаз између рампе и дренажног система односно одвода мањи од 1,3 cm?;
Да ли на стази од тротоара до коловоза има било који значајних неправилности? Неправилности које би приморале корисника инвалидских колица да промене своју путању како би избегле то оштећење;
Да ли се на путањи силаска са тротоара на коловоз налази дренажна решетка? Пошто она додатно може успорити или отежати кретање особа у инвалидским колицима.

## Slide 14
Према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (2015), дефинисано је да се пешачки прелаз поставља под правим углом према тротоару.
Када је реч о пешачким прелазима са светлосним сигналима потребно је да буду опремљени светлосном и звучном сигнализацијом.
Када на саобраћајници постоји пешачко острво у средини коловоза, потребно је да се изводи без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини пешачког прелаза.
За прелазак између тротоара и коловоза потребно је да се користе закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела од 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.
Закошени део пешачке стазе на месту прелаза на коловоз треба бити једнак ширини пешачког прелаза.

## Slide 15: Прелазак преко шина
Пројектовањем пешачких прелаза преко трамвајских шина неопходно је обезбедити да приликом преласка инвалидских колица или других мањих точкова не дође до успоравања кретања.
Проблеми се могу јавити и код ручних и код моторних инвалидских колица чији се мањи точкови могу заглавити у шинском прорезу.
Остала средства као што су ролери, дечија колица, ходалице за старије особе и инвалиде и штапови за ходање се такође могу заглавити у овим прорезима, изазвати падове њихових корисника или утицати на продужење времена које им је неопходно да пређу овај пешачки прелаз.

## Slide 16
Експериментално је утврђено да ако оба точка инвалидских колица упадну у шински прорез није могуће самостално наставити кретање.
Узимајући то у обзир, пројектанти железничких шина би требали да размотре смањење дубине прореза на мање од 2 cm да би се смањио ризик заглављивања точкова, или на 1 cm (што у пракси значи да готово и нема прореза) како би елиминисали потенцијално заглављивање точкова инвалидских колица.
С обзиром да већ постоји велики број пешачких прелаза преко шина како би се ублажио постојећи проблем важно је поставити сигнализацију која упозорава кориснике инвалидских колица од постојећих опасности.
Поред упозорења на саобраћајним знаковима могуће је приказати и број телефона за помоћ у хитним случајевима. Постоје и друге битне информације које се ови путем могу приказати, а то је на пример угао под којим точак колица треба да пређе преко шине тако да постоји најмања шанса да се заглави. Најповољније је прелазак управно у односу на шине, а погодно је и под угловима од 60 до 120 .

## Slide 17: Тротоари и пешачке стазе
У домаћем законодавству дефинисани су услови које треба да испуњавају тротоари и пешачке стазе како би омогућили несметано кретање, између осталих, и особа са инвалидитетом. Услови који треба да буду задовољени су следећи:
Тротоари и пешачке стазе требају бити приступачни, у простору међусобно повезани и прилагођени за орјентацију, са нагибима који не смеју бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12);
Највећи попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%;
Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина морају бити осветљена, означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања;

## Slide 18
Ширина уличних тротоара треба да буде 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека треба да износи најмање 90 cm;
Површина шеталишта мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Профили решетки, поклопаца и шахтова треба да буду безбедни за кретање учесника у саобраћају;
У коридору основних пешачких кретања не могу се постављати стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке морају бити видно обележене;
Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, морају бити уздигнути најмање 250 cm у односу на површину по којој се пешак креће.

## Slide 19
Сличне препоруке се могу наћи и у светској пракси, наиме, тротоари треба да имају подужни нагиб који није већи од 5%, а попречни нагиб не већи од 2,08%. Ширина тротоара треба да буде од 91 cm до 150 cm, док поједине препоруке сугеришу и преко 2 m.

## Slide 20: Пешачење слепих и слабовидих особа
Учешће слепих и слабовидих особа у саобраћају у својству пешака представља велики изазов. Кретање слепих и слабовидих особа у великој мери зависи од сагледавања карактеристика непосредног окружења.

## Slide 21
Процес прикупљања информација о непосредном окружењу и доношење одлуке о преласку улице укључују неколико фаза:
Откривање положаја улице и локације пешачког прелаза
Идентификација начина регулисања пешачког саобраћаја
Дефинисање правца према супротној страни улице (поравнање)
Одређивање тренутка за започињање преласка улице
Одржавање правца приликом преласка

## Slide 22
Пешаци који су слепи детектују свој долазак на пешачки прелаз на основу наиласка на тактилно поље безбедности или информација о положају ивичњака, постојању закошених ивичњака и звукова у саобраћају.
Звукови у саобраћају (првенствено звукови возила) помажу слепим особама да се оријентишу према пешачким прелазима, да идентификују прави тренутак за започињање преласка улице и да прелазак изврше праволинијски.
На основу звукова возила, слепа особа може препознати режим рада возила и његов маневар и на основу тога имати комплетнију слику о доступном времену за прелазак улице и одговарајућем правцу.

## Slide 23
Према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (2015) дефинисани су кључни појмови везани за кретање слепих и слабовидих особа и дате су препоруке како би требало да изгледају пешачке стазе, тротоари и пешачки прелази да би се могли сматрати приступачним. Најзначајнији појмови су:
Звучни семафор
Тактилна стаза водиља
Тактилно поље за усмеравање/раздвајање
Тактилно поље безбедности
Тактилни план прелаза преко саобраћајнице

## Slide 24
Тактилна стаза водиља представља рељефну обраду ходајуће површине намењена оријентацији и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде.
Тактилно поље за усмеравање/раздвајање је рељефна обрада ходајуће површине, другачије рељефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе.
Тактилно поље безбедности је рељефна обрада ходајуће површине, исте рељефне структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне.
Тактилни план прелаза преко саобраћајнице је елеменат вертикалне тактилне сигнализације који се поставља као саставни део уређаја звучног семафора на стуб семафора, а који пружа тактилну информацију корисницима путем чула додира, о облику датог пешачког прелаза и смеру кретања преко те саобраћајнице.
Звучни семафор је семафор који поред постојећих светлосних сигнала има и звучну најаву светлосних фаза, датих у виду различитих звучних фреквенција за црвену и зелену фазу.

## Slide 25
Изгледа тактилне стазе водиље и тактилних поља за усмеравање/раздвајање

## Slide 26
Кључне препоруке које се тичу обезбеђивања безбедног вођења пешачких токова и прелазака слепих и слабовидих особа су:
Изгледа пешачког прелаза са изведеним тактилним пољима безбедности

## Slide 27
Једна од кључних изазова са којима се сусрећу слепе и слабовиде особе приликом преласка улице јесте доношење исправне одлуке када започети прелазак улице.
Хоризонтална тактилна сигнализација при промени правца поставља се по правилу под правим углом или под неким другим углом, с тим да се свака промена правца кретања мора означити и извести са тактилним пољем за усмеравање.
Препоручује се да тактилне ознаке буду у контрастној боји, у односу на боју остатка пешачке стазе.
Површина закошеног дела пешачке стазе на месту прелаза на коловоз изведена је са тактилним пољем безбедности,
Површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности на целој површини пролаза кроз острво.

## Slide 28
У истраживањима која су се бавила овим питањем утврђено је да ова категорија особа са инвалидитетом два и по пута чешће донесе погрешну одлуку у односу на остатак популације. Поред тога, слепе и слабовиде особе захтевају дуже временске периоде између наиласка два возила за прелазак улица и имају већу вероватноћу да ће пропустити одговарајућу прилику за прелазак улице.
У оквиру велике студије, група аутора из америчког Волп центра препознала је стратегије којима се служе слепе и слабовиде особе приликом преласка улице.
Као кључна препорука истакнут је прелазак улице у ситуацији када не постоје звукови који долазе од саобраћаја. Проблем препознавања оваквих ситуација представља постојање амбијенталних звукова и физичких препрека које могу ометати простирање звука.
Посебан изазов представља чињеница да електрична возила производе значајно мањи ниво буке од возила која се покрећу моторима са унутрашњим сагоревањем.

## Slide 29
С обзиром да слепе и слабовиде особе своју одлуку о тренутку започињања преласка улице доносе првенствено на основу звукова из околине, појава електричних возила која емитују значајно мањи ниво буке значајно отежава овај задатак.
Овај проблем је препознат у пракси, па су Уједињене Нације донеле препоруку о имплементацији уређаја који ће емитовати додатну буку код ових возила (Acoustic Vehicle Alerting System - (AVAS)).
Основне препоруке гласе да ови уређаји треба да емитују константан ниво буке када возило пређе 20 km/h, а тај ниво буке не сме да пређе 75 dB. Промена нивоа буке у опсегу између 5-20 km/h треба да буде најмање 0,8%. Од јула 2020. године, сва нова електрична возила опремљена су овим уређајем.