## Slide 1: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Београд, 2025.
Предметни наставници:
Проф. др Радомир Мијаиловић
Проф. др Далибор Пешић
Доц. др Ђорђе Петровић
Предмет: Безбедност особа са инвалидитетом

## Slide 2: Теме:
Основна обележја безбедности саобраћаја особа са инвалидитетом (све категорије),
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама возача са физичким инвалидитетом,
Активна и пасивна безбедност возача са физичким инвалидитетом,
Основна обележја безбедности саобраћаја пешака са физичким инвалидитетом,
Ризици учешћа у саобраћајним незгодама и способности возача са оштећењем слуха,
Основна обележја безбедности саобраћаја пешака са оштећењем слуха,
Ризици учешћа у саобраћајним незгодама и способности возача са оштећењем вида,
Основна обележја безбедности саобраћаја пешака са оштећењем вида,
Основна обележја безбедности саобраћаја особа са осталим врстама инвалидитета.

## Slide 3: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Све категорије особа са инвалидитетом
Великa Британијa - У Националном истраживању путовања (2007–2015), анализирани су подаци великог броја испитаника који су навели своја искуства као учесници у саобраћају. Један од параметара био је и инвалидитет.
Резултати указују да су пешаци са инвалидитетом имали више него четвороструко већу вероватноћу да буду укључени у саобраћајну незгоду у односу на остале пешаке.
САД - Истраживање у Сједињеним Државама показало је да деца са инвалидитетом имају значајно већи ризик да буду повређена у незгодама у којима учествују пешаци или бициклисти.
ГРЧКА - У упоредном истраживању у Грчкој такође је утврђено да се деца са инвалидитетом чешће повређују у друмском саобраћају него њихови вршњаци без инвалидитета. Слични резултати уочени су и код популације младих.

## Slide 4: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Све категорије особа са инвалидитетом
На основу истраживања у којима се инвалидитет посматрао као јединствена категорија, могу се издвојити два кључна закључка:
Деца и млади са инвалидитетом су у већем ризику од учешћа и повређивања у саобраћајним незгодама.
Пешачење представља посебно ризичан начин кретања за ову популацију.
Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом према врсти инвалидитета:
особе са физичким инвалидитетом,
особе са оштећењем слуха,
особе са оштећењем вида и
особе са осталим инвалидитетима.

## Slide 5: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом
Приказ основних обележја БС особа са физичким инвалидитетом приказан је у зависности од својства учешћа:
Возачи
Пешаци
  Динамички саобраћајни ризика учешћа у саобраћајним незгодама – број незгода на милион пређених километара,
  Активна безбедност саобраћаја – способности возача да безбедно управљају возилом
  Пасивна безбедност саобраћаја – ефикасност сигурносних појасева и ваздушних јастука у случају саобраћајне незгоде.
Нагласак на ризик повређивања и најчешће узроке незгода

## Slide 6: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 7: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама
Истраживања која су се бавила популацијом возача са физичким инвалидитетом указују на значајне разлике између држава, група испитаника и услова вожње, али и на поједине заједничке специфичности. У неким државама ризик учешћа у незгодама код возача са инвалидитетом приближан је ризику опште популације, док је у другим знатно већи.
Најнижи ризици забележени су у истраживањима из Шведске и САД (Fitzgerald et al., 2007; Henriksson and Peters, 2004).
Умерено виши ризици јављају се у популацији возача у Великој Британији (Tong et al., 2008).
Највиши до сада измерени ризик забележен је у Србији (Petrović et al., 2022).

## Slide 8: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама
Истраживање у Шведској показало је да су ризици возача са инвалидитетом веома слични ризицима опште популације.
Разлике у ризику повређивања (0,21:0,20) и ризику учешћа у незгодама (0,85:0,98) нису биле значајне, што указује да адекватна адаптивна опрема и систем подршке могу резултирати високим нивоом безбедности возача са инвалидитетом.
Слично томе, студија у САД је утврдила релативно низак динамички ризик (0,51 незгода/милион пређених километара) за возаче који користе инвалидска колица, иако је укупни проценат оних који су пријавили учешће у незгоди био релативно висок.

## Slide 9: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама
Истраживање у Великој Британији, спроведено на корисницима паркинг повластица (Blue Badge), показало је ризик од 1,97 незгода на милион пређених километара – знатно виши него у Шведској и САД.
Узрок ове разлике може да буде специфичност популације која може да користи повластице за паркинг, а ко је нису строго особе са физичким инвалидитетом (особе са хроничним обољењима, особе са оштећењем слуха и сл).
Према подацима из Србије динамички саобраћајни ризик у Србији значајно је виши од ризика измерених у претходним студијама – 2,26 незгода/милион пређених километара.
Као циљна популација анализирани су возачи који користе ручне команде током вожње. Налаз је посебно значајан јер се ради о најновијим подацима, за разлику од истраживања из других земаља која су старија и односе се на период пре најновијих модела адаптивне опреме и раста укупног нивоа безбедности.

## Slide 10: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Динамички саобраћајни ризик учешћа у саобраћајним незгодама
Закључак:
У развијеним државама динамички ризик је низак и упоредив са општом популацијом.
Ризик расте у случају мање хомогености узорка, што је случај са корисницима паркинг повластица у Великој Британији.
Највиши ризици јављају се у срединама са мање развијеним системима подршке, што потврђује случај Србије.

## Slide 11: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Активна безбедност
Активна безбедност код особа са физичким инвалидитетом обухвата способност управљања возилом, контролу над командама и брзину реаговања у различитим саобраћајним ситуацијама.
Резултати више истраживања указују да су разлике у перформансама вожње у односу на општу популацију најизраженије у областима које захтевају већу физичку снагу и сложену координацију, док се у задацима који се ослањају превасходно на когнитивне способности могу постићи сличне вредности као код возача без инвалидитета.
Испитивања статичких и динамичких способности показала су да возачи са физичким инвалидитетом имају највеће разлике у задацима који захтевају физичку снагу.
Утврђено је да ова група возача има лошије резултате обртног момента точка управљача и силе кочења, што указује на ограничења у физичкој снази неопходној за неке маневре. У другим аспектима, као што су прецизност управљања или реакција на сигнале, разлике нису биле статистички значајне, што указује на задовољавајући ниво когнитивних елемената вожње (пажња, процена ситуације).

## Slide 12: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Активна безбедност
Имајући у виду специфичности коришћења ручних команди, важно питање је какве су перформансе вожње њихових корисника.
Поједине студије су показале да прелазак на ручне команде значајно повећава оптерећење возача у свим режимима вожње – од маневара паркирања до вожње у градским условима. Чак и после одређеног времена адаптације, оптерећење остаје значајно веће него при класичном управљању.
Ово указује да вожња ручним командама није само физички, већ и когнитивно захтевнија, што оправдава потребу за додатном обуком.
Начин да елиминишу негативне ефекте израженог оптерећења током вожње возачи проналазе кроз компензацијске стратегије током вожње. Наиме, возачи који користе ручне команде чешће бирају нижу брзину вожње.

## Slide 13: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Активна безбедност
Занимљиво је анализирати и времена реакције возача са физичким инвалидитетом који користе ручне команде.
Општа је тенденција да се са порастом броја година у коришћењу ручних команди продужава и време реакције возача.
Међутим, време реакције у односу на сложеност ситуације се значајно разликује. Наиме, када возачи који користе ручне команде процесуирају само једну активност њихова времена реакције су слична са општом популацијом.
Међутим, код сложенијих активности (нпр. разговор са путником и процена ситуације у саобраћају) возачи са инвалидитетом, посебно они који користе протезе или ручне команде, имају дуже време реакције — често и преко 0,15 s.

## Slide 14: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Активна безбедност
Закључак:
Возачи са физичким инвалидитетом најлошије резултате бележе у активностима које захтевају физичку снагу или сложену координацију.
У активностима које захтевају једноставну когнитивну обраду резултати су на нивоу опште популације.
Коришћење ручних команди повећава оптерећење возача (нарочито у почетном периоду) и подстиче коришћење стратегија за компензацију ризика.

## Slide 15: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Пасивна безбедност
Пасивна безбедност обухвата системе који ублажавају последице саобраћајне незгоде – пре свега сигурносне појасеве, ваздушне јастуке и конструкциона решења у возилу.
Истраживања посвећена особама са физичким инвалидитетом показују да ефикасност ових система може бити значајно умањена услед специфичног положаја тела, употребе инвалидских колица или присуства уређаја на точку управљача.
Када се говори о сигурносним појасевима и путницима са физичким инвалидитетом кључно питање је везано за саму ефикасност ових система. Најчешћи проблем пасивне заштите код возача који користе инвалидска колица јесте неправилно позиционирање сигурносног појаса

## Slide 16: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Пасивна безбедност
У студији реализованој на подручју САД-а утврђено је да је у само 29% случајева сигурносни појас био адекватно употребљен. Главни разлог је што наслон за руке на инвалидским колицима подиже појас у виши положај. Овакво неправилно постављање појаса значајно повећава ризик од повреда при чеоним сударима, који су и најчешћи сценарио у анализираним незгодама.
Други сигурносни систем који je од великог значаја за смањење последица саобраћајних незгода за возаче су ваздушни јастуци. Резултати студија су показали да ваздушни јастуци значајно смањују ризик од повреда главе и врата, чак и када појас није савршено употребљен.
Такође, ваздушни јастуци су показали да веома добро штите путнике у инвалидским колицима приликом бочних судара у леву страну возила. Са друге стране, најопасније ситуације по возаче се јављају када возач седи превише близу точка управљача, па при удару грудима прво удари у точак управљача, а тек затим долази до активације јастука. Такође, лошији резултати су забележени приликом бочних судара у десну страну возила.

## Slide 17: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Пасивна безбедност
Постојање још једног уређаја може негативно да утиче на пасивну безбедност возача – уређаја на точку управљача.
Присуство уређаја постављених на точку управљача (ручице, помоћни прстенови) може ометати адекватну активацију ваздушних јастука и повећати ризик од повреда.
Експериментално је потврђено да са порастом величине уређаја на точку управљача (класична ручица, „tri-pin“ ручица, прстен на точку управљача) опада запремина, а последично и ефикасност ваздушних јастука. Као најризичнији положај поменутих ручица препознат је онај када је уређај постављен на врху управљача, што у просеку повећава ризик од повреда за око 15%.
Промена тежишта масе возача услед ампутације појединих екстремитета може да има негативне последице по пасивну безбедност. Конкретне последице се настају услед нетипичних ротација тела приликом незгоде. Упркос мањој маси тела, ротација тела и ограничена могућност стабилизације након незгоде може довести до повећаног ризика од повреда врата јер се тело након удара у ваздушни јастук не враћа у првобитан положај.

## Slide 18: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ВОЗАЧИ
Пасивна безбедност
Генерално се може закључити да је пасивна безбедност код особа са физичким инвалидитетом најчешће је умањена због специфичног положаја тела у возилу (нпр. виши положај седења или ближи точку управљача), присуства уређаја на точку управљача и конструкционих ограничења инвалидских колица, а не због саме технологије пасивне заштите. Зато је за ову групу особа са инвалидитетом неопходно обезбедити:
правилно и безбедно позиционирање у возилу,
безбедан избор и уградњу уређаја на точку управљача,
прилагођавање или деактивацију ваздушних јастука,
развој нових решења која ће омогућити ефикасну заштиту у свим типовима саобраћајних незгода.

## Slide 19: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
Особе са физичким инвалидитетом - ПЕШАЦИ
Понашање и безбедност пешака са физичким инвалидитетом, посебно оних који користе инвалидска колица, значајно се разликују од остатка популације због специфичног начина кретања, ограничене покретљивости и неприступачне инфраструктуре.
Истраживања доследно показују да ови учесници у саобраћају имају повећан ризик од страдања, а да се ти ризици најчешће јављају у ситуацијама које захтевају сложене процене, брзе реакције и ефикасно кретање кроз простор.
Статистички извештаји показују да пешаци у инвалидским колицима имају за 36% већи ризик смртног страдања у односу на остатак популације, а најризичнију категорију чине средовечни мушкарци. Један од узрока повећаног ризика је ограничена могућност пешака у инвалидским колицима да благовремено реагују у опасној ситуацији и да се брзо уклоне са трајекторије возила. Други значајан фактор је и њихов небезбедан начин преласка улице. У великом броју случајева незгоде се дешавају ван обележених пешачких прелаза или у тренуцима када возач има ограничено време да уочи пешака.

## Slide 20: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха
У досадашњим истраживањима безбедности у саобраћају особа са оштећењем слуха ова популација особа са инвалидитетом је посматрана у својству возача и пешака.
Код истраживања која разматрају возаче са оштећењем слуха уочавају се две целине.
Прва подразумева ризик учешћа у саобраћајним незгодама, а друга способности возача са оштећењем слуха да безбедно учествују у саобраћају.
Са друге стране, у истраживањима која су анализирала безбедност пешака фокус је на ризицима страдања и утицајним факторима који доводе до саобраћајних незгода.

## Slide 21: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Истраживања која анализирају ризик учешћа у саобраћајним незгодама возача са оштећењем слуха дају различите резултате, што је углавном последица разлика у врсти и тежини оштећења слуха.
Више студија, спроведених углавном на старијој популацији, указују да оштећење слуха само по себи не повећава ризик учешћа у незгодама.
Једини специфичан налаз био је да корисници слушних апарата имају 2,1 пута веће шансе да буду повређени — што може указивати на то да не користе слушни апарат континуирано или да он не функционише оптимално.
Генерално се може закључити да старији возачи са оштећењем слуха често компензују свој дефицит већим опрезом, ређом вожњом, нижим брзинама и бољом визуелном контролом.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 22: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Друга група студија указује да оштећење слуха може бити повезано са већом вероватноћом учешћа у незгоди, посебно када се ради о средњем и тежем степену оштећења.
Када се говори о конкретним вредностима пораста ризика он се креће од 6% (16–30 dB) до 31% (>51 dB) и посебно је изражен код свакодневних возача. Још један специфичан налаз указује да оштећење слуха само на десном уху повећава ризик 1,9 пута. Овај проблем може отежати процену извора звука и перцепцију простора, што је критично за интеракцију са другим возилима.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 23: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Закључак:
Блага оштећења слуха не повећавају значајно ризик, посебно код старијих возача који развијају компензационе стратегије.
Средња и тешка оштећења слуха повећавају ризик, а ефекат постаје уочљивији у популацијама које више возе и имају веће изложености саобраћају.
Унилатерална оштећења (нпр. само десно ухо) уз неадекватно коришћење слушног апарата могу значајно повећати ризик учешћа у незгоди.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 24: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Способности управљања возилом код возача са оштећењем слуха најчешће се анализирају у контексту дистракције, когнитивног оптерећења и визуелних компензацијских стратегија. Резултати различитих студија указују на исти општи образац. Наиме, у једноставним ситуацијама возачи са оштећењем слуха возе слично као и остали, али у сложенијим условима перформансе њихове вожње могу бити знатно лошије.
Више експерименталних студија анализирало је утицај дистракције на перформансе вожње возача са оштећењем слуха. На првом месту се може издвојити чињеница да се приликом једноставних возачких активности ова група не разликује у односу на возаче из опште популације. Под тим се првенствено мисли на основне вештине вожње као што су одржавање положаја возила у траци и праћење пута.
      Способности

## Slide 25: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Међутим, одређени проблеми се јављају приликом реаговања у комплексним саобраћајним ситуацијама и постојања паралелних секундарних активности. Наиме, приликом конфликата у саобраћају, сложених маневара и паркирања, возачима са оштећењем слуха је било потребно више времена да реагују.
Даље, возачи са умереним и тешким оштећењем слуха (>40 dB) имали су значајно лошије резултате приликом постојања аудио или визуелних секундарних задатака. Лошији резултати су се огледали како у самим перформансама вожње тако и у успешности решавања секундарних задатак. Ово указује да дистракција у значајно већој мери погађа возаче са оштећењем слуха, јер они морају више когнитивних ресурса да усмере на основну вожњу.
Свесни ових проблема, особе са оштећењем слуха развијају компензацијске стратегије како би и даље могле безбедно да возе. Наиме, због ограничене аудитивне перцепције, возачи са оштећењем слуха се више ослањају на визуелне информације, па се погледом чешће уверавају како би добили све потребне информације. Овакав начин вожње последично, оставља мање когнитивног капацитета за секундарне паралелне задатке.
      Способности

## Slide 26: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ВОЗАЧИ
Закључак:
У једноставним условима вожње возачи са оштећењем слуха показују перформансе сличне општој популацији.
Када се појави додатни когнитивни задатак или сложенија ситуација у саобраћају, њихове перформансе се погоршавају.
Возачи са оштећењем слуха компензују недостајуће аудитивне информације појачаном визуелном контролом.
      Способности

## Slide 27: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ПЕШАЦИ
Истраживања о безбедности пешака са оштећењем слуха обухватају углавном децу и одрасле рањиве учеснике у урбаним срединама.
Два истраживања која су се бавила децом са оштећењем слуха показују благо повећање ризика повређивања, али резултати нису статистички значајни због ограничене величине узорка. Конкретни резултати показали су да је учесталост повреда у својству пешака за 20-75% чешћа код деце која су имала оштећење слуха, али се ови резултати не смеју узети као законитост. Ови налази указују да оштећење слуха код деце не мора бити доминантан фактор ризика, али могу представљати недостатак у ситуацијама где звучни сигнали играју важну улогу.
Када се говори о одраслим учесницима са оштећењем слуха у урбаним срединама утврђено је да не постоји изражена разлика у учешћу у саобраћајним незгодама. Међутим, утврђено је да особе са оштећењем слуха имају 2,24 пута већу вероватноћу да претрпе теже последице саобраћајне незгоде. То указује да је аудитивни дефицит мање повезан са настанком незгоде, а више са израженијом рањивошћу у критичној ситуацији

## Slide 28: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем слуха- ПЕШАЦИ
Закључак:
Ризик учешћа у незгодама код деце са оштећењем слуха није изражен.
Код одраслих пешака са оштећењем слуха ризик није нужно већи, али су последице незгода знатно теже.

## Slide 29: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида
Поред учешћа у својству пешака, у зависности од нивоа оштећења вида, особе са овим инвалидитетом могу да учествују у саобраћају и у својству возача.
Анализом учешћа у својству возача особа са оштећењем вида до сада се бавио велики број аутора, а као најважније тематске целине могу се уочити ризик учешћа у саобраћајним незгодама и способност безбедног учешћа у саобраћају.
Са друге стране, код пешака са оштећењем вида фокус је првенствено на способности безбедног учешћа у саобраћају, док о ризицима учешћа постоје тек спорадични налази.

## Slide 30: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
Истраживања која разматрају везу између одређених оштећења вида и ризика учешћа у саобраћајним незгодама указују на то да различити облици визуелних дефицита не утичу једнако на безбедност возача. Преглед литературе показује да је најпоузданија процена ризика могућа када се оштећења посматрају према конкретној врсти, јер различити видови оштећења имају различит утицај на безбедност.
Када се говори о оштећењу оштрине вида, утврђено је да благо смањење оштрине вида не повећава ризик учешћа у саобраћајним незгодама. То указује да умерени пад оштрине вида, који се може кориговати наочарима, не представља значајан фактор ризика за већину возача. Међутим, код израженијих оштећења која ремете основну способност уочавања објеката, знакова и других учесника у саобраћају уочава се повећан ризик учешћа у саобраћајним незгодама. Процене засноване на већем броју истраживања говоре да постојање значајнијег оштећења оштрине вида може повећати ризик од саобраћајне незгоде за око 46%.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 31: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
Оштећење видног поља возача у великој мери може негативно утицати на безбедност возача. Конкретно, код возача са суженим или оштећеним видним пољем уочено је значајно повећање ризика учешћа у незгодама, посебно у ситуацијама које захтевају брзо уочавање објеката из периферије видног поља. Процене су да оштећење видног поља повећава ризик од учешћа у саобраћајној незгоди за око 36%. Због оваквих резултата, препорука је да квалитет видног поља треба да буде један од кључних критеријума приликом издавања или продужења возачке дозволе.
Поред оштећења оштрине вида и видног поља, друге карактеристике вида као што су катаракта, глауком, дегенерација макуле, болести мрежњаче, неразликовање боја су тек спорадично биле предмет истраживања. Прегледом литературе утврђено је да постојање неке од ових дијагноза у различитим истраживањима може имати различит утицај на ризик учешћа у саобраћајној незгоди, па се не може извући једнозначан закључак о утицају ових дијагноза. Као једини значајан проналазак може се издвојити тај да возачи који имају проблем разликовања боја имају 36% већу шансу да учествују у саобраћајној незгоди.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 32: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
На основу кратког приказа о ризицима учешћа у саобраћајним незгодама возача са оштећењем видом истичу се два проналаска:
Благо смањена оштрина вида не повећава ризик учешћа у саобраћајној незгоди.
Оштећење видног поља је најпоузданији и најконсистентнији предиктор повећаног ризика.
      Ризик учешћа у саобраћајним незгодама

## Slide 33: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
Истраживања способности возача са оштећењем вида показују да различити визуелни дефицити на различите начине утичу на безбедно управљање возилом.
Најчешће анализирани проблеми односе се на оштрину вида, видно поље, осетљивост на контрасте, брзину процесирања визуелних информација и монокуларни вид. Укупно посматрано, литература показује исту законитост и то да основно управљање возилом најчешће није угрожено, али су перцептивне способности – уочавање знакова, препрека и пешака – значајно нарушене, нарочито у комплексним или слабо осветљеним условима.
У поменутим истраживањима анализирани су најчешћи типови оштећења вида и њихов утицај на перформансе вожње:
      Способности
Оштрина вида
Видно поље
Осетљивост на контраст
Брзина процесирања визуелних информација
Монокуларни вид

## Slide 34: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
Оштрина вида: особе са смањеном оштрином вида у већини случајева могу да безбедно управљају возилом, али имају лошију идентификацију саобраћајне сигнализације и ризичних ситуација. То указује да се основна вештина вожње задржава, али да се смањује квалитет информација које возач перципира.
Видно поље: сужено или оштећено видно поље негативно утиче на уочавање објеката у периферији и време реакције. Са друге стране, не ремети процену брзине или потребног пута заустављања што значи да проблем није у процени већ у благовремености опажања. Због свега наведеног, сужено видно поље представља један од кључних функционалних дефицита који утичу на безбедност вожње.
Осетљивост на контраст: слабија осетљивост значајно нарушава уочавање пешака и препрека, посебно у условима слабог осветљења (ноћни услови).
      Способности

## Slide 35: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ВОЗАЧИ
Брзина процесирања визуелних информација: њено нарушавање доводи до каснијег реаговања и тежег препознавања критичних ситуација. Овај дефицит има ефекат сличан дистракцији – возач није у могућности да довољно брзо обради визуелне стимулусе који се смењују у саобраћају, па последично касни и његова реакција
Монокуларни вид: возачи који виде само на једно око немају значајно лошије опште способности управљања, што указује на постојање ефикасних компензацијских механизама. Ови компензацијски механизми подразумевају чешћа визуелна скенирања, повећану пажњу на бочне зоне, брже прилагођавање погледа.
      Способности

## Slide 36: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ПЕШАЦИ
Истраживања о безбедности пешака са оштећењем вида показују да ова група учесника има повећану рањивост у саобраћају, али се узроци и величина ризика разликују у зависности од нивоа и врсте визуелног оштећења. Док деца са оштећењем вида могу имати повећану вероватноћу повређивања, код одраслих је ризик израженији код слепих особа у односу на особе са одређеним оштећењем вида.
Конкретни подаци о саобраћајним незгодама су показали да деца са оштећењем вида имају 4,25 пута већу шансу да учествују у саобраћајним незгодама као пешаци у односу на децу са нормалним видом. Иако је величина ефекта велика, резултати треба да се тумаче опрезно због релативно малих узорака. Ипак, ови резултати показују да визуелни дефицит у детињству значајно утичу на безбедност, поготово у условима када деца морају да процењују брзину и растојање возила.

## Slide 37: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ПЕШАЦИ
Код одраслих особа са оштећењем вида бележи се благи раст ризика, али без статистичке значајности. Конкретно, у једној студији је утврђено да су учесници са оштећењем вида имали 32% већу вероватноћу тежих последица у саобраћајним незгодама. Овакав проналазак указује да делимично оштећење вида не мора нужно повећати ризик, али постоје индиције потенцијалне угрожености.
Највећи проблеми у способностима пешака јављају се код особа које су слепе или имају тешка оштећења вида. Преласци слепих особа су проблематични са неколико аспеката. Прво, утврђено је да слепе особе чекају четири пута дуже пре него што започну прелазак. Упркос дужем времену уверавања приликом доношења одлуке када започети прелазак улице, слепе особе имају 5,5 пута већу вероватноћу да започну прелазак улице у тренутку који се може сматрати небезбедним. Последично, скоро сваки пети прелазак улице слепих особа се може сматрати ризичним, а сваки петнаести прелазак доводи до конфликтне ситуације која захтева реакцију возача.

## Slide 38: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са оштећењем вида- ПЕШАЦИ
Закључак:
Деца са оштећењем вида имају значајно већи ризик учешћа у саобраћајним незгодама.
Делимично оштећење вида код одраслих не повећава значајно ризик учешћа у саобраћајним незгодама.
Слепи и тешко слабовиди пешаци имају изражен ризик учешћа у саобраћајним незгодама.

## Slide 39: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са осталим инвалидитетима
Остали облици инвалидитета – као што су интелектуални инвалидитет, менталне сметње, сметње у развоју и сметње у учењу – често подразумевају ограничавајуће факторе који овим особама у многим случајевима умањују или у потпуности онемогућавају учешће у саобраћају у својству возача. Због тога се већина истраживања усмерава на ризик повређивања у саобраћају, без јасне поделе на својство учешћа (пешак, бициклиста, путник). Ипак, поједине студије препознају специфичне проблеме пешака у овој популацији.
Генерално гледано, учесталост повреда у саобраћају ове популације је често мања у односу на општу популацију или на друге категорије особа са инвалидитетом. Наиме, у оквиру ове популације процењено је да ове особе имају око 30% мањи ризик да буду повређене у саобраћајним незгодама. То се тумачи тиме да особе са овим инвалидитетом чешће имају ограничене могућности самосталног кретања, па мање учествују у саобраћају у ризичним ситуацијама. Упоређивањем учесталости повреда узрокованим саобраћајем забележено је да је свака десета евидентирана повреда била последица саобраћаја (7-13%). Ове вредности су на нивоу резултата из опште популације.

## Slide 40: Основна обележја безбедности особа са инвалидитетом у саобраћају
  Особе са осталим инвалидитетима
Иако укупни ризици повређивања нису увек већи, када су у питању пешаци – нарочито деца и млади са сметњама у развоју – истраживања указују на изражене слабости у процени саобраћајних ситуација, што доводи до већег ризика у критичним моментима.
Конкретно деца и млади са сметњама у развоју имала су 2,85 пута већи ризик од смртног страдања као пешаци у односу на општу популацију.
Као најзначајнији проблеми уочени код анализе понашања ове популације препознати су лоша процена брзине надолазећих возила, погрешна процена потребног времена и простора за безбедан прелазак и чешће доношење небезбедних одлука, чак и када визуелна информација није претерано комплексна.

## Slide 41
  ЗАКЉУЧАК