## Slide 1
Ниво услуге на семафорисаним раскрсницама
Highway Capacity Manuel (HCM)
Поступак је базиран на утврђивању времена путовања, односно стварне брзине саобраћајног тока.
Брзина зависи од ранга саобраћајнице и начина управљања саобраћајем помоћу светлосних сигнала:
где је:
v – просечна брзина у току на деоници дужине L [km/h];
L – дужина деонице [km];
Т(Ј) – чисто време путовања на деоници дужине L [s/воз];
D – временски губици на деоници [s/воз].

## Slide 2
Утицај на капацитет
Паркирање на УФ смањује капацитет саобраћајница
HCM: фактор паркираних возила (fp)
  Увођењем режима паркирања, повећава се обрт паркирања, па се капацитет раскрсница смањује: НУ ↓
„Ефекат трења“ на саобраћајни ток
Блокирање траке возилима која улазе или излазе са паркинг места - захтеви за паркирање
Chart: Nm
| без парк | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
1 трака/смер | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7
2 траке/смер | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85
3 траке/смер | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.9
Nm – број парк. маневара на h
N – број саобраћајних трака

## Slide 3
Ефекат трења на саобраћајни ток
Возила која улазе/излазе са паркинг места
Утицај на капацитет

## Slide 4
1. Захтеви за паркирање
Утицај на саобраћајно оптерећење
Смањује се број захтева дуготрајног паркирања
Повећава се број захтева краткотрајног паркирања
Ефекти увођења режима паркирања у централној зони Београда
Повећан обим паркирања, тиме и броја путовања, за око 9.200 на дан (22%): НУ ↓
Chart: 
| Обим
Obim | 41056
После мера | 50241
Пре
После
Chart: 
| Мотив „рад”
Obim | 9048
После мера | 6400
Пре
После
Смањен број корисника са мотивом „рад” за око 2.650: НУ ↑

## Slide 5
2. Саобраћај настао због трагања за п. местом
Зависи од попуњености капацитета за паркирање, што је директна последица примењених мера.
Ефекти увођења режима паркирања у централној зони Београда
Слободно место није тражило 62% корисника - 20% корисника више него пре увођења мера.
Укупно време тражења је смањено за преко 1.000 час/дан: НУ ↑
Смањиле су се минимална и максимална акумулација паркирања (за 12% и 22%, респективно).
Chart: 
| Amin | Amax
Пре мера | 8216 | 13364
После мера | 7252 | 10416
Chart: 
| < 5 мин | 5-10 мин | > 10 мин
Column1 | 9 | 23 | 68
Column2 | 19 | 27 | 55
Пре
После
Пре
После
Утицај на саобраћајно оптерећење