## Slide 1
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ ПАРКИРАЊЕМ
© 2021 Универзитет у Београду; Саобраћајни факултет; Аутор: проф. др Јeлeнa Симићевић
Презентација је заштићена ауторским правима и може се користити само за наставу на даљину студената Саобраћајног факултета у школској 2020/2021. Презентација се не може користити у друге сврхе без писмене сагласности аутора материјала.
!
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.

## Slide 2
Динамика увођења политика паркирања
I фаза
IIa фаза
IIб фаза
Политика паркирања
Време
Техничко регулисање
Режим временског ограничења
Режими у стамбеним зонама
Управљање ценом
Паркирај и вози се
Parking
Cash-out
...
Управљање приступом

## Slide 3
Тарифни систем паркирања
    градског транспортног система (асортимана понуде и капацитета),
    развијености мреже и асортимана транспортних услуга у јавном градском и приградском путничком превозу,
Наплата комуналне таксе за јавно паркирање формира се на основу дефинисаног ТАРИФНОГ СИСТЕМА ПАРКИРАЊА. Начин формирања тарифног система је у зависности од:
    степена моторизације у граду (опште и индивидуалне),
    урбанистичке структуре града (размештаја и концентрације атрактивних садржаја),
    броја и структуре места за паркирање,
    организованости и спремности комуналних и контролних органа да одржавају и контролишу остварење наплате таксе у јавном паркирању.
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 4
искоришћењем расположивих паркинг места на улици, вануличним паркиралиштима и паркинг гаражама у оквиру зоне
Тарифни систем
просторном расподелом захтева у оквиру зоне на коју се тарифни систем односи
временском расподелом захтева (у току дана)
структуром корисника паркинг места
бројем захтева за паркирање у одређеној зони
Тарифни систем представља једну од мера којом се управља:
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 5
Тарифни систем треба да дефинише:
1. Категорије корисника паркинг места. То су по правилу:
2. Критеријуме за стицање статуса одређене категорије корисника.
3. Комуналну таксу за паркирање за сваку од предвиђених категорија корисника паркинг места.
Категорија корисника “изузет од наплате” по било ком основу
“Повлашћена” категорија корисника: становници зоне,
Корисници паркинг места на којима важе посебни режими паркирања: корисници резервисаних паркинг места, односно “заузећа”, доставна возила, комунална возила и сл.,
Посетиоци зоне који свакодневно или повремено испостављају захтев за паркирање.
  Посебно за категорије:
  "изузет од наплате” и
  “повлашћену” категорију
  корисника.
У оквиру ове ставке неопходно је дефинисати:
Временску јединицу за наплату,
Цену временске јединице за наплату,
Врсте, важност и цене претплате.
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 6
  Институција или појединац са надлежношћу за ову област иницијално усваја и примењује цену паркирања.
Name Here
У релевантним европским земљама у примени су следећи начини одређивања јединичне цене паркирања:
Експертском проценом о величини цене паркирања
На основу става корисника о прихватљивој цени паркирања
Подаци о ставовима корисника по питању прихватљиве цене паркирања добијају се анкетирањем.
Економским моделима: На основу екстерних трошкова.
  Интернализацијом екстерних трошкова вожње и паркирања у централној зони.
  Тешко применљиви (велики број улазних података), није фокус на управљању
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 7
Утврђивање цене паркирања
Цену паркирања за сваку категорију утврђује градска/локална управа. При доношењу одлуке о цени паркирања мора се уважити чињеница да се:
  Ценом управља паркирањем,
  Односом цене паркирања и цене у ЈМТП управља се видовном расподелом.
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 8
Управљање ценом
Директни трошкови корисника, при чему трошкови паркирања имају већи значај од трошкова горива и карте у ЈГТП.
Моћан алат за управљање захтевима за паркирање, па и транспортним захтевима генерално.
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!
Гориво
Парки-рање
Путарина
Гориво
Карта
Карта
ПА

## Slide 9
Управљање ценом
Реакције корисника на наплату: промена структуре паркинг места, локације паркирања, вида превоза, попуњености аутомобила, циља путовања, учесталости, времена путовања и руте.
Могућност да се ценом паркирања решавају проблеми и ван овог подсистема.
У паркирању: цена се дефинише тако да доведе до уравнотежења понуде и потражње.
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 10
Коефицијент ценовне еластичности
Проценат промене коришћења неког добра или услуге која је проузрокована једним процентом промене његове цене
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!

## Slide 11
Управљање ценом
Позната су три начина утврђивања реаговања корисника на промене цена:
Статистичко мерење еластичности: на основу искустава о ранијим поскупљењима и променама захтева;
Метод експеримента: примењује се на једном или неколико ужих подручја на којима се смањује или повећава цена, па се на бази реаговања корисника на промену цене мери еластичност захтева;
Анкетирање корисника.

## Slide 12
Утицај наплате паркирања на захтеве
Реаговање на цену испитано је анкетирањем 2.468 корисника централне зоне Београда (Студија: “Тарифни систем паркирања као елемент управљања саобраћајем”).
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!
“При којој цени паркирања по сату бисте одустали од паркирања?”
Око 45% пос. би одустало
Ценом паркирања се може утицати на захтеве за паркирање.
η = -0,48
  (-0,10 ≤ -0,48 ≤ -0,60)

## Slide 13
Вежба: Дефинисање цене паркирања
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!
Постојећа цена паркирања: P1 = 50 дин/сат
Постојећа потражња за паркирање (Аmax): Q1 = 5000 воз.
Број паркинг места у зони: М = 4300
Потребно је дефинисати цену паркирања која ће довести до уравнотежења понуде и потражње за паркирање.
Прогнозира се да би при цени (P2) 75 дин/сат
Потражња за паркирање (Q2) била 4000 воз.

## Slide 14
Вежба: Дефинисање цене паркирања
Q2ž=4300
P1, Q1, P2, Q2
η=-0,56
P2= 65,5
ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА.
!
P1 = 50 дин./сат
Q1 = 5000 воз.
P2 = 75 дин./сат
Q2 = 4000 воз.