## Slide 1: Sistemi za informisanje i vođenje korisnika do slobodnih parking mesta
© 2021 Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet; Autor: prof. dr Јelena Simićević
Prezentacija je zaštićena autorskim pravima i može se koristiti samo za nastavu na daljinu studenata Saobraćajnog fakulteta u školskoj 2020/2021. Prezentacija se ne može koristiti u druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
!
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.

## Slide 2: REAKCIJE KORISNIKA NA PORUKE
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
PRE putovanja – strateški nivo
  Vreme putovanja: vanvršni period umesto vršnog
  Cilj putovanja (destinacija): periferija umesto centra grada
  Izbor vida prevoza: JGTP umesto putničkog automobila
  Broj putovanja: smanjenje (ili povećanje)
U TOKU putovanja – taktički nivo
  Vid prevoza: sistem “Parkiraj i vozi se”
  Planirano parkiralište (ruta putovanja)
Kako vreme prolazi, mogućnost izbora se sve više smanjuje.

## Slide 3: PREDUSLOVI ZA KVALITETNO FUNKCIONISANJE PGI SISTEMA
Efekti PGI sistema zavise od:
  Zauzetosti parking mesta
  Karakteristika informacije
  Karakteristika korisnika i putovanja
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!

## Slide 4: PRIHVATANJE PORUKA – Zauzetost parking mesta
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Koristi od PGI sistema se mogu maksimizirati kada su zahtevi i ponuda za parkiranje na vanuličnim parkiralištima približno uravnotežene, a da je pri tom visok koeficijent iskorišćenja parking mesta na uličnim parkiralištima.

## Slide 5
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Sadržaj informacije
  VMS: putokaz i broj slobodnih parking mesta
  Ostala sredstva: sve korisnicima značajne informacije (cena)
Kvalitet informacije
  Aktuelnost – zavisi od kašnjenja u komunikacijama i obradi podataka.
  Tačnost – zavisi od tačnosti ulaznih podataka i mesta pružanja informacije.
Vreme i mesto pružanja informacije
  Suviše rano – smanjuje se tačnost, suviše kasno – nije blagovremena
  VMS-ove treba locirati na mestima odlučivanja na mreži.
Vremenski aspekt
  Istorijska, trenutna ili prognozirana informacija
  (ostalo)
PRIHVATANJE PORUKA – Karakteristike informacije
Informativna poruka
Dobro iskustvo
Dobro iskustvo
Loše iskustvo
Loše iskustvo
Poruka se prihvata
Prihvatanje raste
Prihvatanje opada
Poruka se ne prihvata

## Slide 6
PRIHVATANJE PORUKA – Karakteristike korisnika
Lični dohodak (vrednost vremena)
  Korisnici sa višim ličnim dohotkom češće koriste PGI sistem.
PRIHVATANJE PORUKA – Karakteristike putovanja
Učestalost putovanja
Dužina putovanja
  Korisnici koji češće putuju u zonu i prelaze kraća rastojanja (“lokalni korisnici”), ređe koriste PGI sistem – jer bolje poznaju stanje parkiranja u zoni.
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!

## Slide 7: EFEKTI IMPLEMENTACIJE PGI SISTEMA
Bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta za parkiranje
Smanjenje vremena traženja slobodnog parking mesta: povećanje kvaliteta usluge i u parkiranju i u dinamičkom saobraćaju, indirektni efekti
„Pre putovanja“ – smanjenje zahteva za parkiranje i učešća PA u vidovnoj raspodeli putovanja
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!