## Slide 1
I D E A L N I I
R E A L N I G A S O V I
Idealni gas
hipotetička supstanca
ima poseban značaj u analitičkom izučavanju termodinamike

## Slide 2
Idealan gas
molekuli se ponašaju kao tačkaste mase koje ne poseduju zapreminu, tako da je celokupna zapremina suda, u kome se oni nalaze, slobodna za njihovo kretanje
molekuli se kreću nezavisno jedan od drugog (ne postoje sile uzajamnog privlačenja i odbijanja
sudari molekula su
apsolutno elastični
Idealni gas – gas kod koga su međumolekularne sile zanemarljivo male, a molekuli imaju masu zanemarljive zapremine, tj. smatraju se materijalnim tačkama.

## Slide 3
Jednačina stanja idealnih gasova
Robert Boyle, 1962. – pritisak gasa je obrnuto proporcionalan njegovoj zapremini (eksperiment).
J. Charles, J. Gay-Lussac, 1802. – pritisak gasa je proporcionalan njegovoj temperaturi (eksperiment).

## Slide 4
Jednačina Klazijusa:
p – pritisak gasa,
n' – br. molekula u jedinici zapremine,
m' – masa jednog molekula,
w – srednja brzina molekula
Kinetička teorija gasova:
T – temperatura,
w – srednja brzina translatornog kretanja molekula,
k=1,38  10-23 J/K – Bolcmanova konstanta
m’ – masa jednog molekula

## Slide 5
n' – br. molekula u jedinici zapremine,
N – ukupan broj molekula radnog tela,
V – ukupna zapremina radnog tela
gasna konstanta

## Slide 6
procesa i veličina stanja gasa
Gasna konstanta
zavisi
vrste gasa
ne zavisi

## Slide 7
Klapejronova jednačina
V – ukupna zapremina gasa mase m
Gasna konstanta po svojoj fizičkoj suštini predstavlja rad koji izvrši 1 kg gasa, ako se njegova temperatura promeni za 1 K pri konstantnom pritisku.
R,
J
kg K
Gasna konstanta – fizička suština – ?

## Slide 8
jednačina Mendeljejeva
VM – zapremina jednog kmol-a
– univerzalna gasna konstanta
f(vrste gasa)
(M – molekularna masa)

## Slide 9
(n – broj kilomolova)

## Slide 10
Realni gasovi – ne može se primeniti jednačina stanja idealnih gasova.
Postoji preko 200 jednačina stanja realnih gasova.
Jednačinama stanja realnih gasova, za razliku od jednačine stanja idealnih gasova, uključuju se veličine koje se zanemaruju uvođenjem aproksimacije da je analizirani gas idealan.

## Slide 11
Idealni gas
molekuli se ponašaju kao tačkaste mase koje ne poseduju zapreminu, tako da je celokupna zapremina suda, u kome se oni nalaze, slobodna za njihovo kretanje
molekuli se kreću nezavisno jedan od drugog (ne postoje sile uzajamnog privlačenja i odbijanja
sudari molekula su
apsolutno elastični
Realni gas:
zapremina molekula nije zanemarljiva,
postoji interakcija između molekula,
sudari su neelastični
Jednačina stanja realnih gasova

## Slide 12
Realni gasovi
Idealni gasovi
Realni gasovi
Idealni gasovi

p  0, v  
molekuli gasa su dovoljno udaljeni jedni od drugih ... sile privlačenja praktično zanemarljive
p
v
idealan gas
realan gas
azot

## Slide 13
Realni gasovi – ne može se primeniti jednačina stanja idealnih gasova.
Postoji preko 200 jednačina stanja realnih gasova.
Jednačinama stanja realnih gasova, za razliku od jednačine stanja idealnih gasova, uključuju se veličine koje se zanemaruju uvođenjem aproksimacije da je analizirani gas idealan.

## Slide 14
Jednačina van der Valsa (predložena 1873. godine)
( – idealni gasovi)
međumolekularne sile privlačenja molekula realnog gasa
sile odbijanja ... molekuli ne mogu da se dodiruju ... oko svakog molekula postoji fiktivna sfera u koju ne dolazi drugi molekul ... zapremina u kojoj se kreću molekuli gasa je manja za ukupnu zapreminu tih sfera

## Slide 15
Jednačina stanja realnih gasova definsana na osnovu faktora stišljivosti (Z):
Z = f(T, p, vrste gasa)
grafički
dijagram

## Slide 16
Jednačine stanja realnih gasova definsane u obliku polinoma:
B, B`, C, C`, D, D`,... = f(T, p, vrste gasa)

## Slide 17
Pitanja?
Hvala na pažnji!