## Slide 1
Analiziraćemo homogene smeše gasova – važe svi zakoni gasova i jednačina stanja
S M E Š E
I D E A L N I H G A S O V A
Smeša gasova može predstavljati homogeni termodinamički sistem ukoliko ispunjeni uslovi: njene komponente hemijski ne reaguju, konstantan sastav i iste fizičke osobine po čitavoj zapremini.
Termodinamički sistem
homogeni heterogeni
fizičke veličine i hemijski sastav termod. sistema u svim delovima kontrolisane zapremine su iste
termod. sistema se sastoji iz više različitih homogenih delova (faza)

## Slide 2
molekuli se kreću nezavisno jedan od drugog (ne postoje sile uzajamnog privlačenja i odbijanja
Pretpostavka: na “ponašanje” određene komponente smeše ne utiče prisustvo drugih komponenata smeše ... idealni gasovi.
Realni gasovi – postoje međudejstva molekula različitih komponenata.
Primeri:
vazduh (smaša azota i kiseonika, a u manjoj meri argona, ugljendioksida i vodene pare),
produkti sagorevanja...

## Slide 3
Svaki gas u sastavu smeše gasova stvara na zidove suda pritisak (parcijalni pritisak) čija vrednost ne zavisi od prisustva drugih gasova (p1, p2, p3, ...)
p3
p1
p2
Pritisak smeše = f(ukupnog delovanja svih molekula smeše o zidove suda).
Odstranjivanjem jedne od komponenata smeše (npr. parcijalnog pritiska p1) pri nepromenjenoj vrednosti temperature smeše pritisak smeše bi se smanjio za vrednost pritiska odstranjene komponente (p1).
Daltonov zakon:

## Slide 4
Pri konstantnoj temperaturi smeše, ukupan pritisak smeše gasova (koji hemijski međusobno ne reaguju) jednak je sumi parcijalnih pritisaka.
n – broj komponeneta
u analiziranoj smeši
p3
p1
p2

## Slide 5
Pod pojmom parcijalnog pritiska pi se podrazumeva onaj pritisak koji bi vladao u sudu zapremine V, pri temperaturi smeše T, kada bi se samo dotična komponenta nalazila u sudu.

## Slide 6
Amagaov zakon:
Veličine stanja svake komponente smeše razmatraju se na način kao da svaka komponenta egzistira odvojeno pri pritisku i temeraturi smeše. U tom slučaju definiše se parcijalna zapremina Vi koja se odnosi na i-tu komponentu u smeši kao ona zapremina koju bi zauzimala i-ta komponenta kada bi sama egzistirala pri ukupnom pritisku i temperaturi smeše.

## Slide 7
Sastavi smeše:
relatvni maseni sastav,
relativni zapreminski sastav i
relativni molarni sastav.

## Slide 8
Relativni maseni sastav k-te komponente smeše:
mk – masa k-te komponente smeše
ms – ukupna masa smeše
m1 + m2 + ... + mn = ms  g1 + g2 + ... + gn =  gk = 1
k=1
n

## Slide 9
Relativni zapeminski sastav smeše:
Vk – parcijalna zapremina proizvoljne k-te komponente smeše, svedena na pritisak i temperaturi smeše,
Vs – ukupna zapremina smeše

## Slide 10
Jednačina stanja za k-tu komponentu izražena preko parcijalnog pritiska:
Jednačina stanja za k-tu komponentu izražena preko parcijalne zapremine:
(Dalton)
(Amagau)

## Slide 12
Relativni molarni sastav:
nk – broj molova proizvoljne k-te komponente
ns – broj molova smeše

## Slide 13
n – količina materije (broj kmol-ova)
M – molekularna masa gasa
: ns
Srednja (prividna) molekularna masa smeše – Ms:
Srednja (prividna) molekularna masa smeše predstavlja molekularnu masu nekog fiktivnog homogenog gasa, koji je po svojim fizičkim svojstvima identičan posmatranoj smeši.

## Slide 15
Gasna konstanta:

## Slide 16
Međusobni odnosi sastava:

## Slide 17
Pitanja?
Hvala na pažnji!