## Slide 1
SPECIFIČNI TOPLOTNI
KAPACITET
IDEALNIH GASOVA

## Slide 2
kiseonik
T1
T2,O2
Q
vodonik
T1
T2,H2
Q
T2,O2 ? T2,H2
T2,O2 ≠ T2,H2
Toplotni kapacitet – veličina kojom se karakteriše svojstvo tela jednakih masa da različito menjaju temperaturu pri dovođenju ili odvođenju iste količine toplote.

## Slide 3
Specifični toplotni kapacitet:
maseni specifični toplotni kapacitet – c, J/(kgK),
zapreminski specifični toplotni kapacitet – c', J/(m3K) i
molarni specifični toplotni kapacitet – C = Mc, J/(kmolK).
Specifični toplotni kapacitet nekog tela = količina toplote potrebna da se jedinici mere tog tela temperatura promeni za 1 K.
Čvrsta tela i nestišljive tečnosti – specifični toplotni kapacitet je jednoznačno određen.
Gasovi – specifični toplotni kapacitet zavisi od vrste procesa.

## Slide 4
q
T
1
2
T
q
Srednji specifični toplotni kapacitet
cm =
T
q
Stvarni specifični toplotni kapacitet
c =
dT
dq

## Slide 5
Specifični toplotni kapacitet za slučaj kada se neka od veličina stanja (x) smatra konstantnom:
c x= ( )x
T
q
Radno
telo
c p = ( )p
T
q
c v = ( )v
T
q
Specifični toplotni kapacitet pri konstantnom pritisku:
q
Specifični toplotni kapacitet pri konstantnoj zapremini:
Radno
telo
q
Majerova jednačina:
cp – cv = R

## Slide 6
Specifični toplotni kapacitet smeše gasova:
povećanje temperature smeše za DT
povećanje temperature svake od komponenata smeše za DT
Jednačina toplotnog balansa:
m  cs  T = m1  c1  T + m2  c2  T + ... + mn  cn  T
: m  T
cs = q1  c1 + q2  c2 + ... + qn  cn
cs = qi  ci

i=1
n

## Slide 7
Pitanja?
Hvala na pažnji!