## Slide 1
Drugi Zakon
Termodinamike

## Slide 2
Radno telo
zagrejač
Q1
T1
hladnjak
Q2
T2
L>0
Toplotni motor:
količina toplote Q1 se od zagrejača predaje radnom telu
radno telo vrši rad nad okolinom
neiskorišćena toplota Q2 se predaje hladnjaku

## Slide 3
Radno telo
zagrejač
Q1
T1
hladnjak
Q2
T2
L<0
Mašina za hlađenje:
količina toplote Q1 se predaje zagrejaču
okolina vrši rad nad radnim telom
količina toplote Q2 se odvodi od hladnjaka

## Slide 4
Zaključci:
neophodan uslov za rad toplotne mašine je postojanje najmanje dva rezervoara toplote, i to jednog toplijeg (zagrejača) i jednog hladnijeg (hladnjaka);
toplota koja se radnom telu dovodi od zagrejača ne može u potpunosti da se pretvori u mehanički rad; neiskorišćen deo odlazi u hladnjak.
Radno telo
zagrejač
Q1
T1
hladnjak
Q2
T2
L>0

## Slide 5
Drugi zakon termodinamike (naredne formulacije su suštinski ekvivalentne):
Princip Klauzijusa – Toplota ne može spontano, sama po sebi, da prelazi sa hladnijeg na topliji izvor toplote, bez drugih izmena (kompenzacija) u sistemu
Princip Tomsona (Kelvina) – Sva toplota izvora toplote ne može da se pretvori u mehanički rad
Princip Maks Planka – Nije moguće sagraditi mašinu sa periodičnim dejstvom, koja bi istovremeno podizala teret i hladila izvor toplote.
.
.
.

## Slide 6
Princip nemogućnosti perpetuum mobila druge vrste – nemoguće je izgraditi takav toplotni motor koji bi koristio samo jedan toplotni rezervoar i koji bi čitavu količinu toplote pretovrio u mehaniči rad
.
.
.
Svi prirodni procesi su nepovratni.

## Slide 7
Termodinamički (termički) koeficijent iskorišćenja
t =
lk
qdov
koristan
(zapreminski)
rad
dovedena
količina toplote
=
qdov – |qodv |
qdov
odvedena
količina toplote
= 1 –
|qodv |
qdov
0 < t < 1

## Slide 8
Karnoov ciklus
p
v
1
2
3
4
T1=T2=const.
T3=T4=const.
dq=0
dq=0
qdov
qodv
t =
1 –
|qodv |
qdov
t =
1 –
T3
T1

## Slide 9
Entropija
Klazijus ... 1865. godina ... nova veličina – ENTROPIJA:
dS= , J/K
dQ
T
ds= , J/kgK
dq
T
Promena entropije povratnih procesa
Razmena toplote između radnog tela i okoline
s2-s1=
dq
T

1
2

## Slide 10
dq=du+pdv
- prvi zakon termodinamike, u diferencijalnom obliku, za zatvorene sisteme
ds=
dq
T
ds= + dv
du
T
p
T
du=cvdT
p
T
R
v
=
pv=RT
ds= cv + R
dT
T
dv
v
s2-s1= cv ln + R ln
T2
T1
v2
v1
. . .

## Slide 11
pv=RT
diferenciranje
pdv+vdp=RdT
: pv
dv
v
dp
p
dT
T
+ =
ds= cv + R
dT
T
dv
v
ds= cv ( ) + R
dv
v
dv
v
dp
p
+
cp=cv+R
ds= cp + cv
dv
v
dp
p
s2-s1= cp ln + cv ln
v2
v1
p2
p1

## Slide 12
dv
v
dp
p
dT
T
+ =
ds= cv + R
dT
T
dv
v
cp=cv+R
ds= cp - R
dT
T
dp
p
s2-s1= cp ln - R ln
T2
T1
p2
p1
dv
v
dT
T
dp
p
= -
ds= cv + R ( )
dT
T
dT
T
p
-
dp

## Slide 13
Toplotni dijagram
p
v
T=const.
T
s
T=const.
toplotni
dijagram
T
s
q12 = Tds

1
2
ds=
dq
T

## Slide 14
s2-s1= cv ln
T2
T1
v=const.
s-s1= cv ln
T
T1
p=const.
s2-s1= cp ln
T2
T1
s-s1= cp ln
T
T1
T
s
v=const.
p=const.

## Slide 15
Karnoov ciklus ... nastavak
p
v
1
2
3
4
T1=T2=const.
T3=T4=const.
dq=0
dq=0
qdov
qodv
t =
1 –
|qodv |
qdov
t =
1 –
T3
T1
T
s
1
2
4
3
qdov
qodv
qodv=T3(s4-s3)
qdov=T1(s2-s1)

## Slide 16
Pitanja?
Hvala na pažnji!