## Slide 1
Vežbe 1 – Idealni i realni gasovi

## Slide 2
Uvod
pv = RT
v ≠ V
v = V/m
Važne napomene !!!
R ≠ Ru
R = RuM
Ru = 8314,4 J/(kmolK)
R = const
Za bilo koje stanje gasa!

## Slide 3
Uvod
pv = RT
Drugačiji načini zapisivanja jednačine stanja
pV = mRT
pVM = RuT
pV = nRuT

## Slide 4
Uvod
OBAVEZNO PISANJE JEDINICA !!!
p -> [Pa]
v -> [m3/kg]
V -> [m3]
T -> [K]
m -> [kg]
R -> [J/(kgK)]
Ru -> [J/(kmolK)]
T -> [ºC]
t -> [ºC]

## Slide 5
Zadatak 1.
U prostoru zapremine 45 m3 vlada podpritisak od 600 mm živinog stuba pri barometarskom pritisku od 750 mm živinog stuba i temperaturom od 17ºC. Odrediti masu vazduha u tom prostoru.
Poznate vrednosti!
V = 45 m3
pv = 600 mm ŽS
pb = 750 mm ŽS
t = 17 ºC -> T = 273+17 = 290 K
Nepoznate (tražene) vrednosti!
m = ???

## Slide 6
pv = RT
pV = mRT
v = V/m
m = (pV)/(RT)
Iz uslova zadatka je poznato:
V = 45 m3
T = 290 K
Gasna konstanta zavisi od vrste gasa za vazduh iznosi:
R = 286,7 [J/(kgK)]
p = ???
p = pb – pv = 150 mm ŽS

## Slide 7
Konvertovanje mm živinog stuba u [Pa]
p = 150 mm ŽS/750 mm ŽS = 0,2 * 105 [Pa]
Sve vrednosti su poznate:
m = (0,2*105*45)/(286,7*290)
m = 10,83 kg

## Slide 8
Zadatak 2.
Koliko puta je zapremina određene količine gasa pri 91ºC veća nego pri temperaturi od -91ºC, ako je pritisak u oba slučaja isti?
Poznate vrednosti!
t1 = 91 ºC -> T1 = 273+91 = 364 K
t2 = -91 ºC -> T2 = 273-91 = 162 K
p1 = p2
R1 = R2
m1 = m2
Nepoznate (tražene) vrednosti!
V1/V2 = ???

## Slide 9
Kako pronaći odnos V1/V2?
p1V1 = m1R1T1
p2V2 = m2R2T2
Podeliti ova dva izraza!
(p1/p2)(V1/V2) = (m1/m2 )(R1/R2 )(T1/T2)
V1/V2 = T1/T2
V1/V2 = 364/162 = 2

## Slide 10
NAGRADNO PITANJE !!!
U prethodnom zadatku je pokazano da se pri konstantnom pritisku zapremina gasa menja srazmerno temperaturi. Ova zakonitost je poznata kao???
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
КРАЈ

## Slide 11
Zadatak 3.
Iz cilindra čije su dimenzije D = 120 mm i H = 100 mm lagano ističe vazduh pri konstantnoj temperaturi od 47ºC. Početni pritisak iznosi 4,5 bar, a krajnji pritisak 1,5 bar. Odrediti masu iskorišćenog vazduha.
Poznate vrednosti!
t1 = t2 = t = 47 ºC -> T = 273+47 = 320 K
p1 = 4,5 bar = 4,5 * 105 Pa
p2 = 1,5 bar = 1,5 * 105 Pa
D = 120 mm H = 100 mm R = 286,7 J/kgK
Nepoznate (tražene) vrednosti!
Δm=m1-m2 = ???

## Slide 12
p1V1 = m1R1T1
p2V2 = m2R2T2
V1 = V2 = const
Δm = ((p1V1)/(R1T1))- ((p2V2)/(R2T2))
Δm = ((p1V)/(RT))- ((p2V)/(RT))
Δm = (V/RT)*(p1-p2)
Nepoznata vrednost V !!! Izračunavanje zapremine cilindra?

## Slide 13
V = (D2*π*H)/4
PREČNIK (D) i VISINA (H) cilindra dati su mm, a ne u metrima (m) !!!
V = 0,00113 m3
Sve veličine su poznate !
Δm = (0,00113/286,7*320)*((4,5-1,5)*105) = 0,0037 kg

## Slide 14
Zadatak 4.
Odrediti prečnik gasovoda za transport 8.000 kg/h vazduha pri apsolutnom pritisku od 1,15 bar, ako je temperatura vazduha 22ºC a brzina protoka 8 m/s.
Poznate vrednosti!
Nepoznate (tražene) vrednosti!
t = 22ºC -> T = 273+22 = 295 K
ṁ = 8.000 kg/h = 8.000/3.600 = 2,22 kg/s
p = 1,15 bar = 1,15 * 105 Pa
R = 286,7 J/KgK
w = 8 m/s
A = ???
D = ???

## Slide 15
JEDNAČINA KONTINUITETA !!!
ρAw = ṁ
A = ṁ/(ρw)
Gustina (ρ) predstavlja recipročnu vrednost specifične zapremine (v) !!!
A = (ṁv)/w
v = (RT)/p = (286,7*295)/(1,15*105) = 0,74 m3/kg
A = (2,22*0,74)/8 = 0,2054 m2

## Slide 16
A = (D2*π)/4
D2 = 4A/ π = 4*0,2054/3,14 = 0,2616 m2
D = 0,5115 m

## Slide 17
Zadatak 5.
U železari se vazduh potreban za sagorevanje koksa u visokoj peći, pre uvođenja u proces, predgreva u regeneratorima. Vazduh se zagreva od 22ºC do 600ºC. Ulazni kanal kojim se vazduh uvodi u regenerator ima površinu poprečnog preseka 1,5m2. Kolika mora biti površina poprečnog preseka izlaznog kanala ako brzina vazduha na izlazu treba da bude jednaka ulaznoj brizini uz konstantan pritisak?
Poznate vrednosti!
Nepoznate (tražene) vrednosti!
t1 = 22ºC -> T1 = 273+22 = 295 K
t2 = 600ºC -> T2 = 273+600 = 873 K
R = 287 J/kgK A1 = 1,5 m2
w1 = w2 = const p1 = p2 = const
A2 = ???

## Slide 18
JEDNAČINA KONTINUITETA !!!
ρ1A1w1 = ρ2A2w2
ρ1A1 = ρ2A2
Iz zadatka “brzina vazduha na izlazu treba da bude jednaka ulaznoj brizini“
A2 = A1ρ1/ρ2
A2 = A1v2/v1
v1 = (RT1)/p
v2 = (RT2)/p
A2 = A1((RT2)/p)/((RT1)/p) = A1(T2/T1)
A2 = 4,439 m2

## Slide 19
Pitanja?
Hvala na pažnji!

## Slide 20
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Prezentacija i video snimak mogu se koristiti samo za nastavu na daljini studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2024/25 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.