## Slide 1
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Snimci ili prezentacije mogu se koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2024/2025 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
Autor:
Dr Gordana Kastratović, redovni profesor
MEHANIKA FLUIDA
treće predavanje

## Slide 2
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE
Zakrivljena površina
C
B
A
a
b
Vertikalna projekcija zakrivljene površine
Horizontalna projekcija zakrivljene površine
G
C
B
A
P
z
P
P
x
P
z
P
x
Rezultujuća sila pritiska u slučaju zakrivljene površine je složenija za određivanje jer zahteva integraciju sila pritiska koje menjaju pravac duž površine.
Jednostavan pristup: određivanje horizontalne i vertikalne komponente.

## Slide 3
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
U slučaju krivih površina sile na svaki element površine neće biti paralelne. U tom slučaju je najzgodnije da se odrede horizontalne i vertikalne komponente i da se one iskoriste za dobijanje rezultujuće sile.
C
A
dA
dP
y
x
z
O
Veličina elementarne sile pritiska koja deluje na posmatranu elementarnu površinu dA :
A
zd
A
pd
P
d
×
-
=
-
=
g
n
dA
A
d
×
=
gde je
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 4
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
C
A
dA
dP
y
x
z
O
x
z
y
dP
dP
dP
a
g
cos
zdA
dP
x
×
=
b
g
cos
zdA
dP
y
×
=
g
g
cos
zdA
dP
z
×
=
Ako normala ove površine gradi uglove ,  i  sa koordinatnim osama, onda je:
1
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 5
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
z
Cx
D
C
C
M
dA
x
A
x
dA
y
dA
z
dA
A
O
O’
y
x
y
C
z
z
x
z
y
dP
dP
dP
dP
Projekcije elementarne površi dA na odgovarajuće koordinatne ravni su:
x
x
zdA
dP
×
=
g
y
y
zdA
dP
×
=
g
z
z
zdA
dP
×
=
g
a
cos
dA
dA
x
=
b
cos
dA
dA
y
=
g
cos
dA
dA
z
=
1
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 6
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
z
Cx
D
C
C
M
dA
x
A
x
dA
y
dA
z
dA
A
O
O’
y
x
y
C
z
z
x
z
y
dP
dP
dP
dP
Komponente sile pritiska u pravcima koordinatnih osa na celu površinu A su:
ò
=
x
A
x
x
zdA
P
g
ò
=
y
A
y
y
zdA
P
g
ò
=
z
A
z
z
zdA
P
g
x
C
A
z
x
×
=
y
C
A
z
y
×
=
V
=
x
C
x
A
z
P
x
×
×
=
g
y
C
y
A
z
P
y
×
×
=
g
V
P
z
×
=
g
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 7
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
z
Cx
D
C
C
M
dA
x
A
x
dA
y
dA
z
dA
A
O
O’
y
x
y
C
z
z
x
z
y
dP
dP
dP
dP
PRITISAK NA KRIVE POVRŠINE
Napadna tačka sile pritiska - CENTAR PRITISKA (tačka D)
Korišćenjem Varinjonove teoreme:
ò
=
×
x
A
x
D
x
zdP
z
P
g
ò
=
×
y
A
y
D
y
zdP
z
P
g
,
A
z
I
z
x
C
y
D
x
×
=
y
C
x
D
A
z
I
z
y
×
=
x
I
y
I
aksijalni moment inercije površina Ax i Ay za ose x i y
i

## Slide 8
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
z
Cx
D
C
C
M
dA
x
A
x
dA
y
dA
z
dA
A
O
O’
y
x
y
C
z
z
x
z
y
dP
dP
dP
dP
Korišćenjem Štajnerove teoreme za paralelne ose Oy i O’yc:
x
C
y
y
A
z
I
I
x
C
×
+
=
2
yC
I
aksijalni moment inercije površine Ax za težišnu osu yc
x
C
y
C
x
C
x
C
y
D
A
z
I
z
A
z
A
z
I
z
x
C
x
x
x
C
×
+
=
×
×
+
=
2
x
C
y
C
D
A
z
I
z
z
z
x
C
x
×
=
-
=
D
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 9
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
x
C
x
A
z
P
x
×
×
=
g
y
C
y
A
z
P
y
×
×
=
g
V
P
z
×
=
g
Komponente sile pritiska na krivu površinu A:
Horizontalna komponenta sile hidrostatičkog pritiska na krivu površinu, u ma kojem pravcu, jednaka je sili pritiska koju trpi projekcija te površine u ravni normalnoj na pravac te horizontalne komponente.
Vertikalna komponenta sile hidrostatičkog pritiska na krivu površinu jednaka je težini tečnosti koja se nalazi u zapremini uzetoj od krive površine do slobodne površine tečnosti.
SILA PRITISKA NA KRIVE POVRŠINE

## Slide 10
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
PRITISAK NA ZIDOVE CEVI
Cevi i rezervoari – tela sa cilindričnim, dakle, krivim površinama
L
P
P
Cev jedinične dužine ispunjena fluidom

## Slide 11
P
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Mala sopstvena težina fluida u poređenju sa pritiskom koji vlada u cevi – zanemaruje se.
L
P
d
o
d
d
o
o
d
p
L
d
p
P
×
=
×
×
=
Veličina sile pritiska P na presečnu ravan:
PRITISAK NA ZIDOVE CEVI

## Slide 12
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Veličina sile naprezanja S koja se javlja kao reakcija na silu pritiska P:
P
S
S
d
L
=
1
dozvoljen napon na istezanje
doz
doz
L
A
S
s
d
s
×
×
×
=
×
×
=
2
2
2
Uslov ravnoteže:
doz
o
d
p
s
d
2
×
=
doz
o
d
p
S
P
s
d
×
=
×
Þ
=
2
2
PRITISAK NA ZIDOVE CEVI

## Slide 13
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
PRITISAK NA ZIDOVE REZERVOARA
Najveća sila pritiska u blizina dna rezervoara:
Sila naprezanja u preseku b-b:
Uslov ravnoteže:
doz
HDo
s
g
d
2
×
=
P
d
d
’
H
H
g
D
o
S
S
b
b
o
D
H
P
×
×
=
2
g
doz
H
S
s
d
×
×
=
2
2
Do
H
H
doz
×
×
=
×
×
2
2
g
s
d

## Slide 14
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
PRITISAK NA DNO REZERVOARA
Sila pritiska na dno rezervoara:
Sila naprezanja u preseku a-a:
Uslov ravnoteže:
d
’
H
H
H
g
g
D
o
1
d
d
D
o
P
1
S
1
S
1
a
a
4
2
1
p
g
o
D
H
P
×
=
doz
o
D
S
s
d
p
¢
×
=
1
2
4
2
p
g
s
d
p
o
doz
o
D
H
D
×
=
¢
×
doz
o
D
H
s
g
d
4
×
×
=
¢

## Slide 15
POTISAK
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
U vodi ili bilo kojoj drugoj tečnosti sva tela su prividno lakša.
Ova pojava potiče otud što na telo potopljeno u tečnosti sa svih strana deluju sile hidrostatičkog pritiska čija je rezultanta usmerena vertikalno naviše.
G
Sile hidrostatičkog pritiska koje deluju na telo potopljeno u tečnost

## Slide 16
POTISAK
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Neka je kruto telo proizvoljnog oblika, zapremine V, ograničene zatvorenom površi A, potopljeno u tečnost specifične težine g.
U proizvoljnoj tački tečnosti na dubini z hidrostatički pritisak iznosi
Sile hidrostatičkog pritiska koje deluju na telo potopljeno u tečnost

## Slide 17
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Ukupna sila pritiska koja deluje na delimično ili potpuno potopljeno telo ima vertikalan pravac, a uvek je usmerana ka slobodnoj površini tečnosti.
POTISAK
Potisak nema horizontalnu komponentu jer su sile pritiska u horizontalnom pravcu iste na vertikalnu projekciju površine tela normalnu na njen pravac, ali su suprotnog smera.
Sila kojom tečnost nastoji da potisne telo naviše
POTISAK
Pošto je potisak usmeren naviše, gubitak u težini potopljenog tela u tečnosti je uvek toliki koliko iznosi potisak.

## Slide 18
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
ARHIMEDOV ZAKON
Svako telo potopljeno u tečnost gubi prividno od svoje težine onoliko koliko teži njime istisnuta tečnost.
V
P
×
=
g
Potisak je jednak težini tečnosti koja ima istu zapreminu kao potopljeno telo.

## Slide 19
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
ARHIMEDOV ZAKON
Arhimed, 287-212 p.n.e.
Hiron, 306-215 p.n.e.
Arhimed je razvio nerazorni metod za utvrđivanje gustine.

## Slide 20
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
ARHIMEDOV ZAKON
Težina krune i zlatnog grumena su iste: Gk = rkVk·g= Gg = rgVg·g.
Ako je kruna od čistog zlata,onda je rk=rg što znači da zapremine moraju biti jednake Vk=Vg.
U vodi je sila potiska F=rH2OV·g.
Ako vaga nije u ravnoteži to znači da je Vk ≠ Vg, što znači da rk ≠ rg

## Slide 21
MEHANIKA FLUIDA
Sila potiska se javlja i kod gasova.
Postojanje potiska kod gasova se može dokazati uz pomoć dasimetra.
POTISAK
To je ravnokraka poluga na čijem jednom kraku visi šuplja staklena lopta, a na drugom mali teg, koji su u ravnoteži pri normalnom atmosferskom pritisku.
Izvlačenje vazduha
Lopta preteže

## Slide 22
MEHANIKA FLUIDA
Da li će se neko telo u vazduhu podizati, padati ili lebdeti zavisi od toga da li će njegova težina biti manja, jednaka ili veća sa veličinom potiska.
POTISAK

## Slide 23
MEHANIKA FLUIDA
STABILNOST
Koncept potiska i plivanja tela ima važnu primenu u određivanju stabilnosti plovećih i uronjenih ili potopljenih tela. Ovo je veoma važno sa aspekta projektovanja brodova i podmornica.

## Slide 24
MEHANIKA FLUIDA
STABILNOST
STABILNA RAVNOTEŽA: telo se vraća u ravnotežan položaj po izvođenju iz ravnoteže.
INDIFERENTNA RAVNOTEŽA: svaki položaj tela je ravnotežan.
LABILNA RAVNOTEŽA: po izvođenju iz ravnoteže telo se sve više udaljava od ravnotežnog položaja.

## Slide 25
MEHANIKA FLUIDA
STABILNOST PLUTAJUĆIH TELA
Uslov ravnoteže:
Sila potiska i težine tela moraju biti istog intenziteta
Centar potiska D i težište tela C moraju da leže na istoj vertikali
G
P
C
D
P
G
>
telo tone
P
G
<
telo se penje
P
G
=
telo lebdi
Stabilnost potopljenih tela zavisi od relativnog položaja težišta tela i centra potiska.
Notes: Ponašanje tela potpuno potopljenog u tečnost zavisi od razlike težine tela i potiska, pa otud mogu nastupiti tri karakteristična slučaja:
Telo tone kada je njegova težina veća od sile potiska.
Telo lebdi ako su težina tela i potisak jednaki
Telo se podiže u tečnosti dok se težina ne izjednači sa potiskom. U ovom slučaju može se desiti da se telo delom nalazi u tečnosti, a delom iznad njenog nivoa, i tada kažemo da telo pliva.

## Slide 26
MEHANIKA FLUIDA
PLIVANJE TELA
Telo koje pliva istisne težinu tečnosti koja je jednaka ukupnoj težini tela.
Zanemareni deo zapremine tela
Zapremina potopljenog dela tela x g (tečnosti) = težina tela

## Slide 27
MEHANIKA FLUIDA
METACENTAR
Mera stabilnosti plutajućih tela je metacentrička visina CM, koja predstavlja rastojanje između težišta C i tačke M koja se naziva METACENTAR. Metacentar je presečna tačka napadnih linija potiska pre i posle zaokretanja.
STABILNOST PLUTAJUĆIH TELA
USLOV:
Težište C ne menja položaj.
Notes: Analizira se bočno ljuljanje težišnog preseka broda, pri čemu se smatra da i centar potiska leži u tom preseku. Zaokretanjem ovog preseka za mali ugao alfa dolazi do premečtanja centra potiska D u tačku D’, dok težište tela C ne menja položaj. Napadna linija sile potiska tada će seći osu simetrije preseka u tački M koja se naziva metacentar.