## Slide 1
Vežbe – priprema za kolokvijum

## Slide 2
Zadatak 1.
Ciklus se sastoji od sledećih procesa:
1-2 – adijabatska kompresija od 110 kPa i 300 K do 1 MPa;
2-3 – dovođenje 250 kJ toplote pri konstantnom pritisku;
3-1 – vraćanje u početno stanje po pravoj liniji (izohora) u p-v koordinatnom sistemu.
Radno telo je azot (idealni gas). Masa radnog tela je 0,11 kg.
Za prethodno opisani ciklus potrebno je:
nacrtati ciklus u pv i Ts koordinatnom sistemu,
odrediti veličine stanja u karakterističnim tačkama ciklusa,
odrediti termodinamički stepen iskorišćenja ciklusa i
promene entropije za svaki od procesa.

## Slide 3
1. Korak – crtanje ciklusa
v
p
1-2 – adijabatska kompresija
1
2
3
2-3 –dovođenje toplote pri konstantnom pritisku
3-1 – vraćanje u početno stanje po pravoj liniji
s
T
p
v
n=1
n=
n= 
n=0
T
s
n= 
n=0
n=
n=1
2
1
adijabata
izobara
3
izohora
izohorski proces – veći nagib u poređenju sa izobarskim procesom

## Slide 4
v
p
1-2 – adijabatska kompresija
1
2
3
2. Korak – poznati podaci
2-3 –dovođenje toplote pri konstantnom pritisku
3-1 – vraćanje u početno stanje po pravoj liniji
p1 = 110 kPa=110*103 Pa
T1 = 300 K
p2 = p3 = 1 MPa=106 Pa
Q23 = 250*103 J
m=0,11 kg

## Slide 5
Stanje | p | v | T
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 6
Stanje | p | v | T
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 7
0
J
J
J
J
J

## Slide 8
s

## Slide 9
Zadatak 2.
U cilindru sa nepokretnim klipom nalazi se smeša gasova mase 1,2 kg. Smeša gasova se sastoji od: 1 kmol CO2 (ugljendioksid) i 9 kmol vazduha. Smeši gasova se dovede 50 kJ toplote. Krajnji pritisak i temperatura (nakon dovođenja toplote) iznose 2 bar i 323 K.
Odrediti:
prividnu molekularnu masu,
relativne masene sastave smeše,
gasnu konstantu smeše,
pritisak i temperature smeše pre dovođenja toplote.

## Slide 10
Poznate vrednosti!
Vs = const.
ms = 1,2 kg
nCO2 = 1 kmol nV = 9 kmol
Qdov = 50 kJ = 50*103 J
ps2 = 2 bar = 2*105 Pa
Ts2 = 323 K
Nepoznate (tražene) vrednosti!
Ms = ???
g = ???
Rs = ???
ps1 = ???
Ts1 = ???
U cilindru sa nepokretnim klipom nalazi se smeša gasova mase 1,2 kg. Smeša gasova se sastoji od: 1 kmol CO2 (ugljendioksid) i 9 kmol vazduha. Smeši gasova se dovede 50 kJ toplote. Krajnji pritisak i temperatura (nakon dovođenja toplote) iznose 2 bar i 323 K.
Odrediti:
prividnu molekularnu masu,
relativne masene sastave smeše,
gasnu konstantu smeše,
pritisak i temperature smeše pre dovođenja toplote.

## Slide 13
Zadatak 3.
U prostoriji dimenzija 4,5 x 4 x 2,6 m nalazi se vazduh. U spoljašnjoj sredini se takođe nalazi vazduh. Prostorija je u početnom intervalu vremena bila izolovana od spoljašnje sredine. Poznate veličine stanja u periodu vremena u kome je prostorija bila izolovana od spoljašnje sredine su:
– prostorija – 25OC i 990 mbar,
– spoljašnja sredina – 15OC i 990 mbar.
U jednom trenutku na prostoriji se otvara prozor. Odrediti:
– za koliko se promenila masa vazduha u prostoriji posle otvaranja prozora,
– nepoznate veličine stanja pre i posle otvranja prozora.

## Slide 14
U prostoriji dimenzija 4,5 x 4 x 2,6 m nalazi se vazduh. U spoljašnjoj sredini se takođe nalazi vazduh. Prostorija je u početnom intervalu vremena bila izolovana od spoljašnje sredine. Poznate veličine stanja u periodu vremena u kome je prostorija bila izolovana od spoljašnje sredine su:
– prostorija – 25OC i 990 mbar,
– spoljašnja sredina – 15OC i 990 mbar.
U jednom trenutku na prostoriji se otvara prozor. Odrediti:
– za koliko se promenila masa vazduha u prostoriji posle otvaranja prozora,
– nepoznate veličine stanja pre i posle otvranja prozora.
Poznate vrednosti!
4,5 x 4 x 2,6 m – dimenzije prostorije
p1 = 990 mbar = 0,99*105 Pa
t1 = 25 OC ... T1 = 25+273=298 K
p2 = 990 mbar = 0,99*105 Pa
t2 = 15 OC ... T2 = 15+273=288 K
R=287 J/kgK - vazduh
- stanje 1 - prostorija je izolovana od spoljašnje sredine
- stanje 2 – otvoren prozor na prostoriji
Nepoznate (tražene) vrednosti!
m = ???
v1 = ???
v2 = ???

## Slide 16
ili

## Slide 17
Pitanja?
Hvala na pažnji!

## Slide 18
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Prezentacija i video snimak mogu se koristiti samo za nastavu na daljini studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2024/25 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.