## Slide 1
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Snimci ili prezentacije mogu se koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2024/2025 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
Autor:
Dr Gordana Kastratović, redovni profesor
MEHANIKA FLUIDA
sedmo predavanje

## Slide 2
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Viskoznost – osobina fluida koja dolazi do izražaja samo pri kretanju fluida.
Viskoznost – pojava unutrašnjeg trenja koje se protivi kretanju fluida.
Unutrašnje trenje se pojavljuje kao naprezanje koje deluje na svaki fluidni delić.
Zadatak dinamike viskoznog fluida je matematičko definisanje naprezanja nastalih kao posledica viskoznosti fluida, kao i utvrđivanje njegovog uticaja na kretanje fluida.
Za opisivanje kretanja viskoznog fluida koristi se formalno način na koji se izvode tri osnovne jednačine ravnoteže elastičnih tela.
Naponi koji potiču od viskoznosti u svakom trenutku za svaku tačku zavise samo od načina na koji se fluid kreće u okolini te tačke u datom trenutku, pa se vezuju za trenutnu brzinu u toj tački.
Umesto komponenata deformacije (teorija elastičnih tela) kod viskoznog fluida se uvode komponente brzine deformacije.
Notes: S obzirom na postojanje trenja, javlja se promena toplotnog stanja fluida, što bi značilo da bi prilikom formulisanja problema viskoznog strujanja trebalo uspostaviti vezu između mehaničkih i termodinamičkih pojava. To je međutim izuzetno komplikovano, pa se pretpostavlja da je uticaj toplote zanemarljiv, tj viskoznost je konstantna, iako znamo da se ona menja sa promenom temperature.

## Slide 3
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
U opštem slučaju deformacija fluidnog delića je dosta složena, ali se ona može predstaviti kao superpozicija različitih tipova pomeranja i deformacija.
Fluidni delić u trenutku
Translatorno pomeranje
Opšte
kretanje
o
t
Fluidni delić u trenutku
t
t
o
d
+
Linearna deformacija
Rotacija
Ugaona deformacija

## Slide 4
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Pri kretanju viskoznog fluida postoji tri tangencijalna i tri normalna napona.
Normalni naponi koji su posledica viskoznosti:
PRETPOSTAVKE O NAPONIMA
Dinamika viskoznog fluida zasniva se na pretpostavci da se šest komponenata napona koji potiču od viskoznosti
xz
yz
xy
z
y
x
,
,
p
p
,
p
p
,
p
p
t
t
t
i
+
+
+
mogu izraziti kao linearne funkcije odgovarajućih brzina deformisanja.

## Slide 5
MEHANIKA FLUIDA
Pri kretanju viskoznog fluida svaki delić fluida izložen je naponu pritiska i smicanja.
Sile koje zavise od viskoznosti se određuju na osnovu stanja napona fluidnog delića.
dz
dz
z
p
p
p
z
z
z
¶
¶
O
y
x
z
dx
dx
x
p
p
x
x
¶
¶
dy
p
y
dy
y
p
p
y
y
¶
¶
dz
z
zx
zx
zx
¶
¶
t
t
t
zy
dz
z
zy
zy
¶
¶
t
t
t
yz
dy
y
yz
yz
¶
¶
t
t
t
yx
dy
y
yx
yx
¶
¶
t
t
t
¶
dx
x
xz
xz
¶
t
t
dx
x
xy
xy
¶
t
t
Bočne strane fluidnog delića oblika paralelopipeda opterećene su i tangentnim silama, tako da rezultujuće sile pritiska nisu normalne na bočne strane.
Komponente normalnih i smicućih napona se zbog viskoznosti menjaju sa rastojanjem i pravcem pri prelasku sa jedne na drugu stranu.
Mali fluidni delić - promene napona u obliku priraštaja zavise samo od pomeranja u pravcu odgovarajuće normale.
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
SILE U FLUIDU

## Slide 6
MEHANIKA FLUIDA
Brzina deformisanja se može napisati:
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Ako se pri kretanju fluidni delić deformiše, brzina tačke M2, je prema kinematici krutog tela:
Vektor položaja dve bliske tačke M2 i M1
v
1
v
1
dr
dr
dr
w
w
w
w
v
1
v
2
M
1
M
2
+
w
1
2
+
´
+
=
dr
v
v
w
dr
v
v
w
´
-
-
=
w
1
2

## Slide 7
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE
Ako se dobijeni izrazi za komponente normalnih i tangencijalnih napona, koje su funkcija brzine deformisanja, uvrste u jednačine koje predstavljaju projekcije rezultujuće sile po jedinici zapremine na koordinatne ose:
v
div
x
v
x
p
X
x
u
¶
¶
+
D
+
¶
¶
-
=
h
h
3
1
v
div
y
v
y
p
Y
y
u
¶
¶
+
D
+
¶
¶
-
=
h
h
3
1
v
div
z
v
z
p
Z
z
u
¶
¶
+
D
+
¶
¶
-
=
h
h
3
1
Rezultujuća sila u vektorskom obliku:
)
v
(div
v
p
F
u
grad
3
1
grad
×
+
D
+
-
=
h
h
član koji potiče od viskoznosti

## Slide 8
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE
U Ojlerovoj jednačini drugi član odgovara unutrašnjoj sili:
p
F
dt
v
d
grad
1
r
-
=
)
v
(div
v
p
F
dt
v
d
grad
3
grad
1
×
+
D
+
-
=
n
n
r
Navije-Stoksova jednačina koja opisuje kretanje viskoznog fluida u vektorskom obliku
U slučaju nestišljivog realnog, dakle viskoznog fluida, je
0
=
v
div
v
p
F
dt
v
d
D
+
-
=
n
r
grad
1

## Slide 9
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE
Navije-Stoksova jednačina za nestišljiv fluid u skalarnom obliku:
Navije-Stoksove jednačine zajedno sa jednačinom kontinuiteta i karakterističnom jednačinom (jednačina stanja) čini sistem diferencijalnih jednačina za određivanje pritiska, gustine i brzine, čime je kretanje viskoznog fluida u potpunosti definisano.
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
z
p
Z
dt
dv
z
z
z
z
n
r
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
y
p
Y
dt
dv
y
y
y
y
n
r
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
x
p
X
dt
dv
x
x
x
x
n
r

## Slide 10
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Laminarno strujanje – tečnost struji u slojevima pri čemu se slojevi ne mešaju međusobno.
Postoje dva različita režima strujanja:
Turbulentno strujanje – delići tečnosti se kreću po složenim i međusobno izmešanim trajektorijama, pri čemu je kovitlanje i mešanje tečnosti intenzivno.

## Slide 11
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
MEHANIKA FLUIDA
Ispitivanje dva režima strujanja je prvi izvršio Rejnolds 1883. godine
A – sud sa vodom
B – staklena cev
C – slavina
D – sud sa bojom
E – cevčica
D
E
A
B
C

## Slide 12
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Laminarno
Prelazno
Turbulentno
Postepeno se povećava brzina strujanja

## Slide 13
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
MEHANIKA FLUIDA
Ventil za kontrolu brzine strujanja
Laminarno ili tulrbulentno strujanje se posmatra u ovoj cevi i ono je funkcija brzine strujanja
Brzina strujanja može se odrediti na osnovu izmerenog vremena potrebnog da se napuni određena zapremina
sud sa bojom
Tečnost struji glatko kroz ulazni otvor oblika levka i boja se uvodi kroz cev koja izlazi ka centru
Odvod vode koji obezbeđuje konstantni radni nivo tečnosti

## Slide 14
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
MEHANIKA FLUIDA
Merenjem brzine u bilo kojoj tački u odnosu na vreme:
REJNOLDSOV BROJ
Re > 4000
Re < 2100
2100< Re < 4000
Laminarno
Prelazno
Turbulentno
n
vd
R
e
=
Srednja brzina strujanja
Koeficijent kinematske viskoznosti
Prečnik cevi
Rejnoldov broj predstavlja odnos između inercijalnih i viskoznih sila.

## Slide 15
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Simulacuja turbulentnog strujanja iz izduvne cevi
Laminarno strujanje (Strujanje krvi)
Laminarno strujanje
Turbulentno strujanje

## Slide 16
LAMINARNO I TURBULENTNO STRUJANJE
MEHANIKA FLUIDA
Laminarno strujanje
Turbulentno strujanje

## Slide 17
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
LAMINARNO STRUJANJE
Stacionarno strujanje (isključena mogućnost lokalne promene brzine), pri čemu se fluid kreće u slojevima naziva se laminarnim strujanjem.
Stacionarno strujanje, nestišljivog fluida između dve paralelne ploče
y
x
2
b
0
v
=
0
v
=
v
O
max
v
Brzina ima samo projekciju na x-osu:
)
t
,
z
,
y
,
x
(
v
v
v
x
=
=
Iz jednačine kontinuiteta:
0
=
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
z
v
y
v
x
v
z
y
x
0
0
Brzina je funkcija samo y koordinate:
)
y
(
v
v
=
Notes: Kako se strujanje izvodi u ravni xy to brzina ne zavisi od z koordinate. Kako je iz jednačine kontinuiteta Vx/X=0, to se brzina ne menja ni sa X koordinatom, a kako je stacionarno strujanje nezavisno i od vremena, brzina se menja samo sa promenom y koordinate.

## Slide 18
MEHANIKA FLUIDA
Navije-Stoksova jednačina za nestišljiv fluid u skalarnom obliku:
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
z
p
Z
dt
dv
z
z
z
z
n
r
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
y
p
Y
dt
dv
y
y
y
y
n
r
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
+
¶
¶
-
=
2
2
2
2
2
2
1
z
v
y
v
x
v
x
p
X
dt
dv
x
x
x
x
n
r
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
LAMINARNO STRUJANJE
0
0
0

## Slide 19
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
LAMINARNO STRUJANJE
Ako se ovi uslovi uvedu Navije-Stoksove jednačine, dobija se:
Ako se umesto pritiska p i sile F uvede generalisni pritisak tada je:
U
p
P
r
-
=

## Slide 20
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Kako je na osnovu prethodnog
LAMINARNO STRUJANJE
to znači da je generalisani pritisak funkcija samo x koordinate
pa se prethodna jednačina može napisati kao

## Slide 21
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Ako se uvede konstata k, takva da je:
LAMINARNO STRUJANJE
k
dy
v
d
k
x
P
-
=
-
=
d
d
2
2
i
h
Posle dvostruke integracije:
2
1
2
2
C
y
C
y
k
v
+
+
-
=
h
Integracione konstante određujemo iz uslova da je za y=±b,v=0:
2
2
1
2
0
b
k
C
,
C
÷
ø
ö
ç
è
æ
=
=
h
Vrhovi vektora brzina obrazuju parabolu:
)
y
b
(
k
v
2
2
2
-
=
h

## Slide 22
MEHANIKA FLUIDA
DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
Maksimalna brzina je na x-osi:
LAMINARNO STRUJANJE
y
x
2
b
0
v
=
0
v
=
v
O
2
2
b
k
v
max
h
=
Integraljenjem jednačine:
k
x
P
-
=
d
d
kx
P
P
o
-
=
Generalisani pritisak linearno opada u pravcu strujanja, pri čemu je razlika pritisaka u pravcu x-ose uzročnik strujanja.
max
v

## Slide 23
dr Gordana Kastratović
MEHANIKA FLUIDA
Nije u skladu sa Bernulijevom jednačinom za savršen fluid!!!!!
SILA UZGONA
VISKOZNI FLUID

## Slide 24
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Važi Bernulijeva jednačina
Ne važi Bernulijeva jednačina
U oblastima koje su bliske “čvrstim” granicama efekti viskoznosti fluida najviše dolaze do izražaja, i ne mogu se zanemariti. Bez obzira koliko je površina preko koje prelazi fluid glatka, ili koliko je mala viskoznost fluida, čestice fluida u neposrednij blizini površine se neće kretati relativno u odnosu na nju. Sa udaljavanjem od granice dolazi promene, tj porasta brzine u pravcu normalom na pravac strujanja.
Prandtl je 1904. godine, postavljajući teoriju graničnog sloja napravio najveći korak, jer je uspostavio vezu između kretanja idealnog i realnog fluida.
Prema Prandtlu efekat unutrašnjeg trenja za fluide sa relativno malom viskoznošću značajan je samo u uskoj oblasti koja okružuje granice tela oko koga se vrši opstrujavanje. Prema ovoj hipotezi strujanje izvan ovog, uskog regiona, može se smatrati strujanjem idealnog fluida.

## Slide 25
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Važi Bernulijeva jednačina
Ne važi Bernulijeva jednačina
Prva oblast
Treća oblast
Druga oblast
Prva oblast obuhvata deo strujnog polja u neposrednoj blizini tela u kojoj nagle promene brzine u pravcu normale prouzrokuju zavihorenost fluidne sredine. Te promene brzine su posledica viskoznosti. Ova oblast strujnog polja oko tela naziva se GRANIČNI SLOJ. Sa povećanjem Rejnoldsovog broja osnovnog strujanja debljina graničnog sloja se smanjuje.
Prema Prandtlu, strujno polje realnih fluida oko tela se može podeliti na tri oblasti:

## Slide 26
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Važi Bernulijeva jednačina
Ne važi Bernulijeva jednačina
Prva oblast
Treća oblast
Druga oblast
Druga oblast obuhvata deo strujnog polja iza tela. Ova oblast ispunjena je velikim brojem vihora koji su napustili granični sloj, i koji se na dovoljnoj udaljenosti od tela usled viskoznosti gube u opštoj turbulentnosti strujnog polja.

## Slide 27
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Važi Bernulijeva jednačina
Ne važi Bernulijeva jednačina
Prva oblast
Treća oblast
Druga oblast
Treća oblast obuhvata ostali deo strujnog polja u kome nema naglih promena brzine, tako da ni viskoznost u ovoj oblasti ne dolazi do izražaja. U ovoj oblasti se realni fluida može smatrati praktično idealnim.

## Slide 28
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Kretanje u graničnom sloju može da bude:
Laminarno
Turbulentno
Prelazno
Turbulentno sa laminarnim podslojem.
Granica graničnog sloja i oblasti spoljašnjeg strujanja nije oštra, pritisak je na njoj isti, a brzina se sporo - kontinualno menja.
Debljina graničnog sloja je jako mala i uobičajeno je da se definiše udaljenošću od površine tela u pravcu normale na kojoj se brzina razlikuje za 1% od brzine strujnog polja na dovoljnoj udaljenosti od tela.
Fluid se u struji smatra neviskoznim izuzev u graničnom sloju koji ne menja svoj oblik pošto se strujanje ustali;
Granični sloj je toliko tanak da je promena pritiska u njemu zanemarljiva. Fluid može teći kroz granični sloj laminarno a zatim postati turbulentan što, naravno, zavisi od brzina odnosno od Rejnoldsovog broja.
Prandtlovo uprošćavanje osnovnih jednačina za kretanje realnog, dakle, viskoznog fluida se zasniva na sledećim pretpostavkama:

## Slide 29
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Kroz razne eksperimente je primećeno da debljina graničnog sloja raste duž ploče jer se novi delići "uvlače" pod uticajem viskoznosti.
Od mesta ulaska struje fluida preko površine tela, usporava se sve veći broj fluidnih delića, povećava se maseni protok fluida u graničnom sloju i debljina graničnog sloja raste niz struju fluida.
Viskoznost uvlači nove fluidne deliće u granični sloj

## Slide 30
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Prelazno
xkr
Pri strujanju preko ravne ploče oštre ivice fluid se od tačke 1 do tačke 2 kreće laminarno, zatim prolazi kroz prelaznu oblast 2-3 i dalje nastavlja turbulentno kretanje u zoni 5. Turbulentni granični sloj odvaja se u tački 4 od čvrste površine laminarnim podslojem (oblast 6).
Mesto preobražaja zavisi od mnogih faktora, kao što su:
Reynolds-ov broj neporemećene struje
Hrapavost površine
Stepen turbulencije neporemećene vazdušne struje
Razmena toplote izmedju površine tela i fluida
Gradijent promene pritiska

## Slide 31
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Postoje značajne razlike u karakteristikama laminarnog i turbulentnog graničnog sloja:
Brzina strujanja u laminarnom graničnom sloju odmah započinje postepeno da opada i progresivno se smanjuje na nulu približavajući se površini tela.
Brzina strujanja u turbulentnom graničnom sloju sporo opada i ostaje blizu vrednosti slobodne struje na dužem rastojanju tako da naglo opada na nulu tek u neposrednoj blizini površine tela.

## Slide 32
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
U prednjem delu strujanje u graničnom sloju je potpuno laminarno. Sa povećanjem debljine ono postaje nestabilno. Te nepravilnosti se razvijaju u turbulentno strujanje, pri čemu debljina graničnog sloja naglo raste. Ove promene se odvijaju na kratkom rastojanju koje predstavlja oblast preobražaja. Nakon ove oblasti strujanje je u potpunosti turbulentno, pri čemu debljina graničnog sloja dalje raste.

## Slide 33
MEHANIKA FLUIDA
GRANIČNI SLOJ
Kako su brzine fluidnih delića kod turbulentnog strujanja veće, samim tim je i kinetička energija veća, pa kod turbulentnog strujanja dolazi kasnije do odvajanja strujnica.
U graničnom sloju brzine fluidnih delića usporavaju usled dejstva unutrašnjeg trenja, i to utoliko više ukoliko su bliži površini tela. Ovo usporavanje fluida u graničnom sloju sa naglim gubitkom kinetičke energije u neposrednoj blizini tela uzrokuje u izvesnim slučajevima i odvajanje strujnica sa površine tala, pri čemu se obrazuju vrtlozi koji napuštaju telo i stvaraju iza tela vrtložni pojas.

## Slide 34
MEHANIKA FLUIDA
KONDA EFEKAT
KONDA EFEKAT, takođe poznat i pod nazivom vezivanje graničnog sloja, je tendencija struje fluida da ostane vezana za konveksno telo, a ne da prati pravac svog prvobitnog strujanja. Ovaj efekat se zove po rumunskom naučniku Henriju Kondi, koji je prvi uočio i razmotrio ovaj fenomen sa stanovišta praktične primene za vazduhoplovstvo. On je ovu pojavu uočio u toku eksperimenata koje je vršio na avionu KONDA 1910, koji je bio prvi avion sa mlaznim motorom.
Postoji promena pritiska normalna na pravac strujnice. U oblasti neposredno uz telo javlja se podpritisak, i usled toga dolazi do “svijanja” mlaza.
To je dodatni razlog zašto se kod aeroprofila čija je gornja površina konveksna, stvara uzgonska sila.

## Slide 35
MEHANIKA FLUIDA
KONDA EFEKAT
Ovaj efekat ima značane primene kod različitih delova aviona čija je funkcija povećanje uzgona, kao što su krilca i sl. Mlazovi vazduha velikih brzina dovode do povećanja uzgona usled turbulentnog mešanja koje se javlja u slučaju normalnih krila. Trenutno jedini avio koji se proizvodi, a da u velikoj meri koristi ovaj efekat je ANTONOV An-72, koji ima turboventilatorske motore postavljene na gornjaku krila koji omogućavaju mlazove vazduha velikih brzina i pri malim brzinama letenja.