## Slide 1
Metoda određivanja troškova
životnog ciklusa
analizom načina i efekata otkaza
Nedostatak metode analize načina i efekata otkaza ogleda se u subjektivnom kvantifikovanju rizika. Rizik se predstavlja u skali koja nije univerzalna, što za posledicu ima otežano poređenje rezultata kvantifikovanja rizika dva transportna sredstva, sklopa ili elementa.

## Slide 2
Životni ciklus
Životni ciklus proizvoda, bilo da je to transportno sredstvo ili njegov sklop ili elemenat, obuhvata sve njegove faze počevši od proizvodnje materijala pa do faze koja se bavi pitanjem tretmana tog istog materijala posle povlačenja analiziranog proizvoda iz eksploatacije. Životni vek predstavlja period koji odgovara životnom ciklusu.

## Slide 3
Rezultat analize životnog ciklusa može biti određivanje optimalnog životnog veka proizvoda. Optimizacioni zadatak se može postaviti tako da se za funkciju cilja usvoje minimizacija troškova, emisije štetnih produkata sagorevanja, utrošenog goriva... Kao funkcije ograničenja mogu se usvojiti zahtevi koji se odnose na bilo koji segment eksploatacije, kao na primer bezbednost, kvalitet eksploatacije i ekologiju.

## Slide 4
Algoritam životnog ciklusa

## Slide 5
Opis metode određivanja troškova životnog ciklusa analizom načina i efekata otkaza
Očekivani troškovi pojave otkaza:
pi – verovatnoća pojave i-tog otkaza,
Ci – troškovi koji su prouzrokovani pojavom i-tog otkaza,
n – ukupan broj mogućih otkaza.
Očekivani troškovi pojave otkaza se izračunavaju korišćenjem podataka dobijenih primenom metode analize načina i efekata otkaza.

## Slide 6
Troškovi pojave i-tog otkaza:
COi - oportunitetni troškovi,
CRi - troškovi radne snage,
CMi - troškovi materijala,
CEi - troškovi opreme,
CEcci - ostali troškovi.

## Slide 7
Troškovi radne snage i oportunitetni troškovi mogu se izraziti u funkciji vremena.
Faze koje se mogu izdvojiti, u smislu uzroka pojave troškova radne snage i oportunitetnih troškova, su:
Faza identifikacije i dijagnostike otkaza: faza u toku koje je potrebno identifikovati nastanak otkaza i dijagnostikovati elemenat/sklop kod kog se pojavio otkaz.
Faza rešavanja problema: u toku ove faze pravi se lista novih elemenata i sklopova i definišu se aktivnosti koje je potrebno realizovati u cilju otklanjanja otkaza.
Faza kašnjenja/odugovlačenja: faza koja obuhvata aktivnosti kao što su čekanje na odgovor, transport i isporuka novih elemenata i sklopova koji su neophodni za otklanjanje otkaza.
Faza popravke: faza tokom koje se otklanja otkaz i elemenat/sklop vraća u stanje pre pojave otkaza.

## Slide 8
Oportunitetni troškovi za slučaj pojave i-tog otkaza:
co – jedinični oportunitetni troškovi,
tzi – vremena zastoja koje je nastalo usled pojave i-tog otkaza

## Slide 9
t1i – vreme potrebno za relizaciju faze identifikacije i dijagnostike otkaza, a koje je potrebno za otklanjanje i-tog otkaza,
t2i – vreme potrebno za relizaciju faze rešavanja problema, a koje je potrebno za otklanjanje i-tog otkaza,
t3i – vreme potrebno za relizaciju faze kašnjenja/odugovlačenja, a koje je potrebno za otklanjanje i-tog otkaza,
t4i – vreme potrebno za relizaciju faze popravke, a koje je potrebno za otklanjanje i-tog otkaza.

## Slide 10
Troškovi radne snage za slučaj pojave i-tog otkaza:
cr1i, cr2i, cr3i, cr4i – jedinični trošak radne snage za slučaj otklanjanja i-tog otkaza za faze 1,...,4, respektivno,
r1i, r2i, r3i, r4i – broj radnika koji je uključen u realizaciji faze 1,...,4, respektivno, za slučaj otklanjanja i-tog otkaza.

## Slide 11
Primenom metode određivanja troškova životnog ciklusa analizom načina i efekata otkaza sprovodi se minimizacija očekivanih troškova pojave otkaza.
Minimizacijom očekivanih troškova pojave otkaza istovremeno se minimizuje i rizik pojave otkaza.

## Slide 12
Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza
Metoda analize načina, efekata i kritičnosti otkaza predstavlja proširenje metode analize načina i efekata otkaza sa fazom analize kritičnosti.
FMECA – Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis
FMECA = FMEA + kritičnost otkaza

## Slide 13
Kritičnost otkaza se kvantifikuje u zavisnosti od efekata otkaza.

## Slide 14
Metoda indeksa kritičnosti
Metoda indeksa kritičnosti predstavlja nadogradnju metode analize načina, efekata i kritičnosti otkaza. Nadogradnja se ogleda u uvođenju analize profitabilnosti aktivnosti koje se realizuju u cilju smanjenja kritičnosti.
Metoda indeksa kritičnosti =
= FMECA + analiza profitabilnosti

## Slide 15
Funkcionalna bezbednost
Funkcionalna bezbednost transportnih sredstava predstavlja oblast bezbednosti koja ima za cilj otkrivanje opasnosti u eksploataciji elemenata i sklopova koji pripadaju aktivnoj i pasivnoj bezbednosti transportnih sredstava. Funkcionalna bezbednost obrađuje opasnosti koje nastaju greškom korisnika, otkazima elektroelemenata i sklopova i otkazima hardvera i softvera.

## Slide 16
ISO 26262 predstavlja međunarodni standard koji reguliše oblast primene sistema koji sadrže jedan ili više elektroelemenata ili sistema, a kojima se obezbeđuje potrebna bezbednost putničkih automobila čija je ukupna masa manja od 3500 kg.
Standard ISO 26262 osim elektroelemenata i sklopova reguliše i oblast softvera. Poslednjih godina uvedeno je nekoliko standarda kako bi odgovorili na izazove autonomne vožnje (ISO/PAS 21448) i sajber bezbednosti (SAE J3061).

## Slide 17
Standardi iz oblasti funkcionalne bezbednosti transportnih sredstava i godine njihovog usvajanja:
год. | Транспортна средства |  | 
 | Ваздухопловна | Железничка | Друмска
1980 | DO 178 DO 178 A |  | 
1990 | DO 178 B ARP 4754 |  | 
1995 | ARP 4761 | EN 50155 | 
2000 | DO 264 | IEC 61500 EN 5012X EN50129 | IEC 61508
2010 | DO 178 C ARP 4761 A |  | ISO 26262
2020 |  |  | SAE J3061 ISO/PAS 21488

## Slide 18
Pitanja?
Hvala na pažnji!