## Slide 1
POUZDANOST
Pouzdanost se definiše kao verovatnoća da u određenom vremenskom periodu neće doći do pojave otkaza.
Pod pojmom otkaza može se smatrati delimični ili potpuni gubitak radne sposobnosti analiziranog sistema.

## Slide 2
Pouzdanost – multidiscliplinarni problem.
Vejbul
– povezao rešavanje inženjerskih i matematičkih problema.
– Vejbulova raspodela

## Slide 3
Pouzdanost predstavlja ulaznu veličinu koja se zadaje na početku procesa projektovanja. Njena zadata vrednost je određena kako željama kupaca tako i željama proizvođača.
Pouzdanost se sa najmanjom greškom može odrediti tek tokom eksploatacije.

## Slide 4
Osnovni pojmovi
Otkaz predstavlja delimični ili potpuni gubitak radne sposobnosti analiziranog sistema.
Ukoliko se projektovanjem, proizvodnjom i montažom analiziranog sistema zadovolje svi uslovi propisani važećim standardima i preporukama tada se pojava otkaza analiziranog sistema može smatrati slučajnom veličinom.
Zahvaljući tome se problem pouzdanosti rešava primenom teorije verovatnoće.

## Slide 5
Pouzdanost (R(t)) definiše se kao verovatnoća da u toku vremenskog intervala t neće doći do pojave otkaza.
Nepouzdanost, tj. funkcija raspodele otkaza (F(t)) definiše se kao verovatnoća da će u toku vremenskog intervala t doći do pojave otkaza.
R(t)+F(t)=1

## Slide 6
Gustina pojave otkaza:
Pouzdanost u trenutku t1 u grafičkom smislu predstavlja površinu ispod krive f(t) i apcise u rasponu vremenskog intervala od t1 do .

## Slide 7
Grafici gustine pojave otkaza, nepouzdanosti i pouzdanosti za slučaj menjačkog prenosnika
(t – period eksploatacije, T – životni ciklus)

## Slide 8
Intenzitet otkaza:
gustina pojave otkaza
pouzdanost

## Slide 9
U rešavanju problema pouzdanosti pojava otkaza se modelira različitim raspodelama.
Neke od njih su:
eksponencijalna,
normalna,
lognormalna,
Vejbulova,
gama i
beta raspodela.

## Slide 10
Primer:
Zavisnost emisije CO2 od
starosti putničkog automobila

## Slide 11
Pouzdanost složenih sistema
Transportno sredstvo i sklopovi koji ga čine sastavljeni su od većeg broja elemenata. Transportno sredstvo i većina njegovih sklopova predstavljaju složene sisteme čija pouzdanost zavisi od pouzdanosti svakog od elemenata, kao i od njihovih međusobnih veza.

## Slide 12
Pouzdanost sistema često se određuje primenom Bulove teorije sistema.
Primena Bulove teorije sistema moguća je ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi:
sistem je nepopravljiv - ukoliko je sistem nepopravljiv to znači da se u teoretskom smislu poklapaju trenutci pojave prvog otkaza i kraja eksploatacionog veka sistema,
elementi se mogu naći samo u jednom od sledeća dva stanja – ispravan ili neispravan (u stanju potpunog otkaza) - isključuju se delimični otkazi,
otkazi elemenata su međusobno nezavisni - isključuju se zavisni otkazi.

## Slide 13
Osnovni tipovi veza su:
redna i
paralelna veza.
?
sistem za prenos snage,
kočioni sistem,
merenje visine vazduhoplova...

## Slide 14
Ukoliko su elementi vezani redno sistem dolazi u stanje otkaza ukoliko se pojavio otkaz u jednom od elemenata.
Primer redne veze je sistem za prenos snage. Transportno sredstvo se može kretati jedino ukoliko su ispravni svi sklopovi koji učestvuju u prenosu snage od motora do kretača.
Redna veza

## Slide 15
Paralelna veza
Ukoliko su elementi vezani paralelno do otkaza sistema dolazi jedino u slučaju kada su svi elementi koji čine analizirani sistem u stanju otkaza.

## Slide 16
Pasivna paralelna veza (pasivna rezerva)
Tokom eksploatacije sistema elemenat 1 je aktivan, dok se elemenat 2 ne koristi. Elemenat 2 je u tom slučaju pasivan i usled toga se ova veza naziva i pasivna rezerva. Elemenat 2 postaje aktivan tek u slučaju otkaza elementa 1. Ukoliko je sistem sastavljen iz jednog aktivnog i više pasivnih elemenata sistem prelazi u stanje otkaza tek u slučaju otkaza aktivnog i svih pasivnih elemenata.
Pasivna paralelna veza se može primeniti za modeliranje pouzdanosti sistema za kočenje - pomoćna kočnica se primenjuje tek u slučaju otkaza radne kočnice.

## Slide 17
Primena fiktivnih elemenata u modeliranju pouzdanosti
Primena Bulove teorija sistema je uslovljena zadovoljenjem brojnih ograničenja. Jedan od zahteva je da elemenat može da bude u jednom od sledeća dva stanja: ispravan ili neispravan. Prethodni zahtev onemogućava primenu Bulove teorije u rešavanju brojnih praktičnih problema koji podrazumevaju da elemenat može biti u stanju delimičnog otkaza. Kako bi se mogli rešiti i ovi problemi u modele se uključuju fiktivni elementi kojima se modeliraju delimični otkazi.

## Slide 18
U posmatranom slučaju dolazi do delimičnog otkaza kočionog sistema kojim je obuhvaćeno smanjenje intenziteta kočenja desnih točkova (elemenat 2). Ovaj delimični otkaz je modeliran dodavanjem fiktivnog elementa. Delimičan otkaz ne prouzrokuje potpuni gubitak sposobnosti kočenja, ali kao posledicu može imati da transportno sredstvo nije tehnički ispravno.

## Slide 19
Pouzdanost aviobrzinomera:
Sistem za merenje brzine čine tri nezavisna brzinomera.
Brzinomer 1 se nalazi ispred kapetana vazduhoplova.
Brzinomer 2 se nalazi ispred kopilota.
Pomoćni brzinomer se nalazi između kapetana i kopilota.
Svi brzinomeri rade nezavisno jedan od drugog.

## Slide 20
U toku leta vrednosti koje se očitavaju na brzinomerima kapetana i kopilota se upoređuju.
Brzinomeri su ispravni ukoliko je razlika u vrednostima koje se očitavaju na brzinomerima manja od maksimalne dozvoljene vrednosti.
Brzinomer je u stanju otkaza - razlika između vrednosti koje su očitane na brzinomerima kapetana i kopilota je veća od maksimalne dozvoljene vrednosti
  U ovom slučaju se obe očitane vrednosti porede sa vrednošću koja se očitava na pomoćnom brzinomeru.
  Brzinomer je u otkazu ukoliko je razlika u vrednosti koja je na njemu očitana i vrednosti koja je očitana na pomoćnom brzinomeru veća od maksimalne dozvoljene vrednosti.
  Nedostatak ovakvog pristupa - mogućnost da su oba brzinomera u stanju otkaza i da pokazuju istu vrednost. Ovakav slučaj se može javiti u slučaju zaleđivanja.

## Slide 21
Modeliranje - aviobrzinomer:
brzinomeri kapetana i kopilota su vezani paralelnom vezom,
pomoćni brzinomer je pasivnom paralelnom vezom vezan sa brzinomerima kapetana i kopilota.

## Slide 22
Uticaj održavanja na pouzdanost
Održavanje čini skup aktivnosti kojima se obezbeđuje da performanse elemenata, sklopova ili transportnih sredstava budu u unapred određenim granicama.
Osnovni tipovi održavanja su:
korektivno i
preventivno održavanje.
Uticaj preventivnog i korektivnog
održavanja na pouzdanost

## Slide 23
Pitanja?
Hvala na pažnji!