## Slide 1
SISTEMI I UREĐAJI ZA UNAPREĐENjE PRISTUPAČNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM
Ko su osobe sa invaliditetom i njihova brojnost?
Problem pristupačnosti.
Karakteristike mobilnosti osoba sa invaliditetom.
Pregled najvažnijih sistema i uređaja za unapređenje mobilnosti i bezbednosti.

## Slide 2
Uvod – Ko su osobe sa invaliditetom?
Dva koncepta shvatanja invaliditeta: MEDICINSKI i SOCIJALNI.
Medicinski model invaliditeta stavlja akcenat na medicinski aspekt i kao glavni problem ističe individualna ograničenja, koja su nastala kao posledica bolesti, povrede ili nekog drugog oštećenja zdravlja.
Socijalni model invaliditeta posmatra invaliditet kao posledicu uticaja društvenih i spoljnih faktora i kao glavni problem ističe ograničenje i barijere koje je društvo izgradilo.
Prema Konvenciji UN: osobe sa invaliditetom su osobe koje imaju dugotrajna telesna, mentalna, intelektualna ili čulna oštećenja, koja u interakciji sa različitim preprekama mogu sprečiti njihovo puno i svrsishodno učešće u društvu ravnopravno sa drugima.

## Slide 3
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu živi više od milijardu ljudi sa invaliditetom (oko 15%), od čega 200 miliona ljudi (oko 4%) ima invaliditet koji značajno utiče na njihovo svakodnevno funkcionisanje.
Uvod – Brojnost osoba sa invaliditetom
Podaci Ujedinjenih Nacija
5,5%

## Slide 4
Jedno od najznačajnijih ograničenja sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom je problem pristupačnosti. U okviru ovog problema, posebno bitan element predstavlja pristupačnost saobraćaju.
Osobe sa invaliditetom imaju 10-30% manje putovanja u odnosu na ostatak populacije i njihova putovanja su zavisnija od drugih.
Uvod – Problem pristupačnosti i mobilnosti
Sposobnost osoba sa invaliditetom da budu vozači:
NE
DA, pod istim uslovima
DA, ako se vozilo adaptira
Особе са физичким инвалидитетом

## Slide 5
Adaptacije vozila
U cilju omogućavanja osobama sa invaliditetom da učestvuju u saobraćaju u svojstvu vozača i/ili putnika često je neophodno izvršiti određene adaptacije vozila.
Adaptacije koje se vrše na vozilu ne smeju negativno uticati na njegovu pouzdanost niti značajno menjati performanse i eksploatacioni vek. Štaviše, adaptacije vozila treba da omoguće osobi sa invaliditetom da u punoj meri iskoristi performanse prevoznog sredstva.
Vrste adaptacija koje je neophodno izvršiti prvenstveno zavise od tipa i stepena invaliditeta osobe i mogu se značajno razlikovati od situacije do situacije.

## Slide 6
Podela sistema i uređaja
Sistemi i uređaji koji se ugrađuju u transportna sredstva sa ciljem unapređenja mobilnosti i bezbednosti osoba sa invaliditetom se mogu podeliti u sledećih pet kategorija:
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost vozača;
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom;
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora;
Kombinovani sistemi vožnje;
Pomoćni sistemi i uređaji.

## Slide 7
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Grupa ovih sistema i uređaja obezbeđuje osobama sa invaliditetom udoban položaj tela tokom vožnje, visok nivo pasivne bezbednosti, lakši ulazak i izlazak iz vozila, kao i lakše pozicioniranje u samom vozilu. U okviru ove grupe najzastupljeniji u praksi su sledeći sistemi i uređaji:
Sistemi za bezbedno sedenje u invalidskim kolicima - Kategorija korisnika koja zahteva posebnu pažnju predstavljaju osobe koje koriste invalidska kolica. Ove osobe imaju potrebu za adaptacijama koja će im omogućiti bezbedno putovanje. U tom smislu posebno važne su adaptacije vezane za pričvršćivanje invalidskih kolica u vozilu i korišćenje sigurnosnog pojasa, kao i modfiikacija performansi vazdušnih jastuka.

## Slide 8
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Pričvršćivanje invalidskih kolica u vozilu i korišćenje sigurnosnog pojasa - Razlog za izvođenje adaptacije je nemogućnost da pojas bude pripijen uz telo korisnika invalidska kolica usled određenih komponenti invalidskih kolica ili neergonimčnog procesa vezivanja sigurnosnog pojasa. Motivisani ovim problemom kreirana su dva dobrovoljna standarda – ANSI/RESNA WC-19 i SAE J2249. Ovim standardima definisane su neophodne norme i procedure za određivanje optimalnih performansi invalidskih kolica i adaptacija vozila.

## Slide 9
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost

## Slide 10
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Modifikacija rada vazdunšnih jastuka - Kod osoba koje putuju koristeći invalidska kolica postoji zabrinutost vezano za pouzdanost sistema vazdušnih jastuka. Konkretno, kako će aktivacija vazdušnih jastuka uticati na bezbednost putnika imajući u vidu njihovu veću ranjivost i specifičan položaj u vozilu. Eksperimentalna istraživanja su pokazala da je aktiviranje vazdušnih jastuka pokazalo značajan efekat u smanjenju povreda glave i vrata, bez obzira na način upotrebe sigurnosnog pojasa. Međutim, neadekvatno funkcionisanje sistema je uočeno u slučajevima kada korisnik invalidskih kolica sedi jako blizu točka upravljača (manje od 25 cm) i kada postoje uređaji koji se ugrađuju na točku upravljača

## Slide 11
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Ugradnja ulazno/izlaznih rampi - Ova adaptacija vozila služi za olakšavanje ulaska i izlaska osoba sa invaliditetom u invalidskim kolicima. Ulazno/izlazne rampe su pogodne za ugradnju kod vozila sa manjim visinama poda i često se koriste u putničkim kombi vozilima i minibusevima Najčešći vrste rampi koje se ugrađuju su klizne, sklopive i automatske. Preporučene karakteristike rampi date su sledećim standardima: ADA, FMVSS 403/404, UNECE R107 i EN 1756-2. Pored karakteristika koje se mogu egzaktno prikazati, standardi zahtevaju da površina rampe bude neklizajuća, postojanje signalnog svetla i zvučnih signala kada je rampa aktivna, kao i mogućnost da se rampa ručno sklopi u slučaju otkaza.

## Slide 12
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Ugradnja ulazno/izlaznih liftova - Liftovi se koriste kod vozila sa višim podom, kao što su kombiji za prevoz više osoba i autobusi. Najveći problem kod ovog uređaju su veoma visoke cene ugradnje i održavanja. Vrste liftova koje se najčešće ugrađuju u vozila su platformski, interni i vertikalni. Standardi koji regulišu karakteristike liftova su isti oni koji regulišu i ulazno/izlazne rampe. Poseban akcenat ovih standarda stavljen je na karakteristike platforme,u smislu da površina platforme bude neklizajuća, postojanje signalnog svetla i zvučnih signala kada je lift aktivan, kao i dostupnost komandi kod osoba koje koriste lift.

## Slide 13
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Preporučene dimenzije kvaliteta ulazno/izlaznih rampi i liftova za potrebe osoba koje koriste invalidska kolica.

## Slide 14
Sistemi i uređaji za sedenje, pozicioniranje i pasivnu bezbednost
Spuštanje poda vozila - Razlog za ovakvu adaptaciju je omogućavanje lakšeg pristupa i većeg komfora za osobe koje koriste invalidska kolica i vrši se kod vozila sa visokim podom. U cilju postizanja zahteva definisanih standardom UNECE R107, da unutrašnja visina kabine vozila treba da bude minimum 1350 mm, a uobičajeno spuštanje poda iznosi između 100 i 300 mm
Adaptacija sedišta vozača - U zavisnosti od potreba osobe sa invaliditetom moguće je na različite načine prilagoditi: položaj sedišta (rotacija, podešavanje visine sedenja, položaja u odnosu na točak upravljača), električno podešavanje sedišta, podlogu za sedenje i naslone za ruke

## Slide 15
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom olakšavaju osobama sa invaliditetom upravljanje vozila. U praksi se primenjuje veliki broj dodataka koji olakšavaju upravljanje vozilom, među kojima su najzastupljeniji:
Sistem za podršku upravljanju točkom upravljača - U situacijama kada osoba sa invaliditetom nije u mogućnosti da upravlja standardnim točkom upravljača moguće je smanjiti napor za upravljanje vozilom i do 90%.
Modifikacije veličine i položaja točka upravljača - Ako postoji potreba moguće je izvršiti smanjenje točka upravljača. Takođe, korekcijom letve točka upravljača moguće je korigovati i položaj točka upravljača.

## Slide 16
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom
Ručice na točku upravljača - Ovim ručicama olakšava se osobama sa invaliditetom upravljanje vozilom. Postoji nekoliko načina izvođenje ovih ručica (A – pečurka; B – “V” ručica; C – Ručica za dlan; D – Tri-pin).
A
C
D
B

## Slide 17
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom
Koliko su ručice na točku upravljača bezbedne za vozače?
Postojanje ručica na točku upravljača negativno utiče na pasivnu bezbednost vozača i može dovesti do češćih povreda glave i grudnog koša.
Eksperimentalnim studijama utvrđeno je da postojanje neke ručice na točku upravljača povećava rizik od nastanka povreda za 15%. Naročito opasan položaj ručice na točku upravljača je kada se ona nalazi na vrhu točka upravljača
Takođe, ručice na točku upravljača smanjuju zapreminu vazdušnih jastuka od 3% do 9% u zavisnosti od vrste ugrađenog uređaja

## Slide 18
Sistemi i uređaji za upravljanje vozilom

## Slide 19
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora
Sistemi i uređaji koji spadaju u ovu grupu omogućavaju osobama sa invaliditetom da bezbedno upravljaju automobilom. Najučestaliji sistemi i uređaji iz ove grupe navedeni su u nastavku.
Ručne komande - Ručne komande su uređaji koje koriste osobe koje nemaju mogućnost da upravljaju papučicama kočnice i akceleratora stopalima usled fizičkog invaliditeta. Ovaj uređaj predstavlja najčešću modifikaciju vozila za potrebe osoba sa invaliditetom. Ručne komande su obično povezane šipkama sa papučicama kočnice i akceleratora. Šipke su povezane sa nosačem koji je postavljen ispod točka upravljača i završavaju se u ručici postavljenoj blizu oboda točka upravljača.

## Slide 20
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora
Najčešće se u vozilo ugrađuju neki od sledeća četiri tipa ručnih komandi:
Sistem „pravog ugla“ – Kočenje se vrši guranjem ručne komande ka napred, a ubrzavanje okretanjem ka dole.
Guranje/Povlačenje
Guranje/Uvrtanje
Guranje/Nagibanje

## Slide 21
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora
Kakva su iskustva vozača?
Vozači sa invaliditetom koji koriste ručne komande su oprezniji u odnosu na ostatak populacije.
Ova grupa vozača razvija i koristi strategije predviđanja situacija na putu, više poštuju saobraćajne propise (manje korišćenje mobilnih telefona i ređe prekoračenje brzine).
Problem je početno navikavanje vozača na ugrađene ručne komande, zamaranje ruke na dužim vožnjama, kao i usaglašavanje performansi ručnih komandi sa trenutnim zdravstvenim stanjem korisnika.

## Slide 22
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora
Kakav je uticaj na bezbednost ručnih komandi?
Ručne komande nemaju izražen rizik da će tokom nezgode doći do kontakta sa glavom vozača.
Korišćenje ručnih komandi ne znači nužnu potrebu približavanja vozača točku upravljača, što je povezano sa potencijalnim rizikom od povređivanja prilikom aktivacije vazdušnih jastuka.
Postavljanje kompletnog uređaja, minimalno povećava rizik od povreda kolena.

## Slide 23
Sistemi i uređaji za kontrolu kočnica i akceleratora
Zaštita papučica - Ovaj uređaj se ugrađuje kako bi se onemogućilo potencijalni slučajni kontakt stopala vozača sa papučicama u slučaju kada se koriste ručne komande. Zaštita papučica se najčešće izvodi kao metalna ili plastična ploča koja može biti fiksna ili mobilna.
Adaptacija papučica – Kada za to postoji potreba, moguće je papučicu akceleratora prebaciti levo od papučice kočnice. Ovakva promena je moguća samo kod vozila sa automatskim menjačem. Za potrebe osoba sa invaliditetom koje imaju kraće donje ekstremitete moguće je izvršiti produženje papučica.

## Slide 24
Kombinovani sistemi vožnje
Džojstik - Džojstik predstavlja uređaj koji omogućava vozaču da preko samo jednog uređaja, jednom ili sa dve ruke, ubrzava, usporava i upravlja vozilom. Kao ključni problemi ovakvog načina upravljanja vozilom identifikovani su vreme odziva sistema i izvođenje složenih manevara (npr. skretanje i usporavanje).
Značajnom unapređenju performansi ovih uređaja u velikoj meri je doprinelo korišćenje DBW (Drive-by-wire) tehnologije. Ova tehnologija omogućava da se umesto mehaničkih veza između upravljača, kočnica i motora, koriste senzori, elektromotori i elektronski signali i da se na taj način maksimalno skrati vreme odziva sistema.

## Slide 25
Kombinovani sistemi vožnje

## Slide 26
Kombinovani sistemi vožnje
Integrisani točak upravljača - Ovim uređajem se pomoću fizičkih veza između točka upravljača i komandi kočnica i akceleratora omogućava usporavanje i ubrzavanje vozila guranjem i povlačenjem točka upravljača ili određenih dodataka na samom točku upravljača.
Grupa istraživača iz Poljske kreirala je prototip integrisanog točka upravljača. Princip rada prototipa sastoji se od integracije dva dodatna prstena na točku upravljača prečnika sličnog kao i točak upravljača. Prsten za kočenje se ugrađuje ispod točka upravljača, a prsten za ubrzavanje iznad. U kasnijim istraživanjima dobijeni su rezultati koji su pokazali lošije performanse vožnje prilikom korišćenja prototipa u odnosu na klasičan način vožnje, što ukazuje na dodatne potrebe za usavršavanjem prototipa.

## Slide 27
Kombinovani sistemi vožnje

## Slide 28
Pomoćni sistemi i uređaji
Pomoćni sistemi i uređaji omogućavaju vozačima da lakše obavljaju određene sekundarne aktivnosti, koje im omogućavaju bezbedno učešće u saobraćaju. U praksi se najčešće vrše sledeće adaptacije:
Komande za aktivaciju pomoćnih sistema (pokazivači pravca, svetla, zvučni signali, klima uređaji, tempomat i sl.) - U slučaju kada je to potrebno najčešće se ove komande postavljaju na točak upravljača ili se ugrađuju kontroleri na ručnim komandama.
Način startovanja – U slučaju kada osoba sa invaliditetom ne može da okrene ključ.
Ogledala - Ugradnja dodatnih ogledala.

## Slide 29
Pitanja?
Hvala na pažnji!