## Slide 1
Autonomna vozila (autonomous vehicles), koja se u literaturi mogu pronaći i pod nazivima samovozna vozila (self-driving vehicles) ili vozila bez vozača (driverless vehicles), su vozila koja mogu da se kreću i obavljaju transportne zadatke bez direktne ljudske intervencije, koristeći različite sisteme, uređaje i tehnološka dostignuća kao što su senzori, kamere, radari, računarska analiza i veštačka inteligencija za percepciju okoline, donošenje odluka i kontrolu kretanja.
Elementi i uređaji autonomnih transportnih sredstava i vozila mikromobilnosti

## Slide 2
Potencijalne koristi od uvođenja autonomnih vozila u saobraćajni sistem su brojne, kako za pojedince, tako i za društvo u celini. One se mogu grupisati u nekoliko celina:
Bezbednost saobraćaja;
Efikasnost i protok saobraćaja;
Ekološke prednosti;
Ekonomske prednosti;
Mobilnost ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju;
Bolje iskorišćenje životnog prostora.
Koristi od uvođenja autonomnih vozila

## Slide 3
Da bi se ostvarile sve ove koristi i dalje postoje ograničenja, rizici i izazovi u implementaciji autonomnih vozila. Ove prepreke se mogu sumirati u sledećem:
Tehnološka ograničenja;
Bezbedonosni rizici;
Pravni i regulatorni izazovi;
Etičke dileme;
Ekonomski i društveni uticaj;
Infrastrukturni izazovi.
Izazovi za uvođenje autonomnih vozila

## Slide 4
Stepeni autonomije vozila
Prema Udruženju automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers – SAE), sva vozila se mogu podeliti u 6 nivoa, sa aspekta stepena autonomije:
0. nivo (vožnja bez pomoći) – Vozač je jedini donosilac odluka tokom vožnje.
1. nivo (pomoć u vožnji) – Sistem pomaže vozaču u održavanju podužnog ili poprečnog položaja vozila. Sistem preuzima jedan deo vožnje, a vozač drugi.
2. nivo (delimična autonomija) – Sistem samostalno održava podužni i poprečni položaj vozila, međutim, vozač mora da vodi računa o objektima i događajima na i pored puta i da na njih adekvatno reaguje.

## Slide 5
3. nivo (uslovna autonomija) – Vozilo može da se kreće autonomno, a vozač mora da bude u pripravnosti da u svakom trenutku može da preuzme kontrolu nad vozilom.
4. nivo (visoka autonomija) – Vozilo kontroliše sve aspekte vožnje i ne postoji potreba za intervencijom vozača. Na ovom nivou, vozilo je autonomno samo na nekom području, dok je van tog područja nefunkcionalno.
5. nivo (puna autonomija) – Vozilo je u potpunosti autonomno i kreće se svugde, gde bi mogao da se kreće i čovek - vozač. Vozilo na ovom nivou bi trebalo da bude podjednako dobar vozač kao i čovek, ili čak i bolji.

## Slide 7
Hardverska platforma autonomnih vozila
Autonomna vozila su opremljena različitim hardverskim uređajima koji su neophodni za njihovo bezbedno kretanje.

## Slide 8
Softverska platforma autonomnih vozila
Softverska platforma autonomnih vozila se sastoji iz 3 dela:
Operativni sistem obezbeđuje da se određeni zadatak u realnom vremenu obavi na vreme (npr. ukoliko vozilo prepozna neki objekat, sistem mora za kratko vreme da prepozna koji objekat je u pitanju).
Radni okvir podrazumeva okruženje u kom dolazi do razmene podataka između komponenata autonomnog vozila.
Aplikativni moduli koji služe za izvršavanje različitih zadataka potrebnih za bezbedno kretanja autonomnog vozila (npr. kreiranje mape, lociranje vozila, percepcija okruženja, planiranje putanje, kontrola vozila itd.)

## Slide 9
Princip rada autonomnih vozila
Preduslov kretanja autonomnih vozila na nekom području jeste postojanje mapa visoke preciznosti. Nakon kreiranja ovih mapa za određeno područje, princip rada autonomnih vozila se može formulisati kroz sledeće zadatke:
Lociranje vozila;
Percepcija okruženja;
Predikcija kretanja drugih učesnika u saobraćaju;
Planiranje putanje kretanja;
Kontrola kretanja.

## Slide 10
Mape visoke preciznosti
Kada čovek donosi odluku o tome koju rutu izabrati, pored informacija koje mu pružaju savremeni navigacioni sistemi, čovek u velikoj meri koristi svoje iskustvo i shvatanje postojeće situacije. Autonomnom vozilu nedostaju ove vizuelne i logičke sposobnosti koje koristi čovek. Iz tog razloga, sastavni deo uređaja koji čine autonomna vozila su i mape visoke preciznosti.
Za razliku od standardnih navigacionih mapa koje obezbeđuju preciznost sa mogućnostima greške u par metara, mape visoke preciznosti pružaju tačnost položaja sa preciznošću od nekoliko centimetara.
Prilikom kreiranja mapa visoke rezolucije potrebno je definisati sve najvažnije pojmove. Zbog toga je potrebno jasno definisati elemente puta, raskrsnice, saobraćajnu signalizaciju, ostale elemente (zgrade, ulična svetla itd.), kao i logičke veze između elemanata.

## Slide 11
Lociranje autonomnih vozila
Za razliku od konvencionalnih vozila, autonomna vozila zahtevaju veći nivo preciznosti prilikom određivanja lokacije. Zbog toga, autonomna vozila koriste pristup poređenja informacija koje se nalaze na mapi visoke preciznosti sa realnim stanjem u okruženju koje se beleži senzorima i kamerama.
Pristupi koji se koriste prilikom lociranja autonomnih vozila su:
GPS RTK (The Global Positioning System Real Time Kinematic) – Kako bi se smanjila greška prilikom lociranja vozila klasičnim GPS sistemima, autonomna vozila koriste unapređen GPS sistem koji koriguje lokaciju vozila na osnovu određenih baznih stanica na zemlji čije su koordinate tačno određene.

## Slide 12
Lociranje autonomnih vozila
Inercijalni navigacioni sistem (IMU - Inertial Measurement Unit) – Ovaj sistem se zasniva na principu da je na osnovu ubrzanja, početne brzine i početne lokacije moguće izračunati brzinu i lokaciju vozila u bilo kom trenutku.
LiDAR lociranje – Ovim pristupom ostvaruje se kontinualno praćenje podudarnosti između podataka koji se beleže LiDAR radarom i već postojećih podataka na mapi visoke preciznosti.
Vizuelno lociranje – Na ovaj način lako i jednostavno se prikuplja dosta podataka o okolini, što pomaže u identifikaciji konkretne lokacije vozila.
Generalno, autonomna vozila koriste inercijalni navigacioni sistem kako bi predvideli svoju buduću lokaciju, koju zatim verifikuju preko GPS RTK, LiDAR-om i vizuelnim lociranjem (kamerama, senzorima i radarima).

## Slide 13
Percepcija okruženja autonomnih vozila
Prilikom percepcije okruženja, autonomna vozila moraju da:
Detektuju objekat;
Izvrše klasifikaciju objekta;
Prate kretanje objekta tokom vremena.
Za izvršavanje ovih zadataka autonomna vozila koriste različite uređaje. Kamere koje prikupljaju fotografije okruženja. LiDAR radar koji obezbeđuje prostorne informacije o vizuelnoj predstavi spoljnog sveta. LiDAR radar emituje signale u svim pravcima vozila, kada signal udari u neku prepreku on se vraća ka autonomnom vozilu i na taj način formira se skup tačaka u prostoru. Klasični radari i senzori pružaju dodatne informacije o spoljašnjoj sredini.

## Slide 14
Percepcija okruženja autonomnih vozila
Prednosti i nedostaci kamera, LiDAR radara i klasičnih radara i senzora.
Karakteristike | Kamera | LiDAR | Kl. radar | К+L+Р
Detekcija objekata | srednji | dobar | srednji | dobar
Klasifikacija objekata | dobar | srednji | loš | dobar
Rang vidljivosti | srednji | srednji | dobar | dobar
Praćenje trase | dobar | loš | loš | dobar
Funkcionalnost tokom lošeg vremena | loš | srednji | dobar | dobar
Funkcionalnost pri lošem osvetljenju | srednji | loš | dobar | dobar

## Slide 15
Predikcija kretanja drugih učesnika u saobraćaju
Predikcija kretanja drugih učesnika u saobraćaju mora da bude pravovremena i precizna.
Generalno, postoje 2 pristupa predikcije kod autonomnih vozila:
Predikcija na osnovu modela – ovaj pristup podrazumeva da autonomno vozilo kreira scenario za svaku moguću putanju drugog učesnika u saobraćaju i da svakoj putanji dodeli određenu verovatnoću na osnovu položaja objekta. Tokom vremena se ove verovatnoće ažuriraju.
Predikcija na osnovu podataka – ovaj pristup se zasniva na mašinskom učenju prema empirijskim posmatranjima. Kada se vozilo dovoljno istrenira na test podacima, može da se koristi i u stvarnom svetu.

## Slide 16
Predikcija kretanja drugih učesnika u saobraćaju
Jedna od procedura predikcije kretanja drugih učesnika u saobraćaju je predikcija na osnovu sekvenci saobraćajnih traka koja kombinuje oba ova pristupa.
U prvom koraku ove procedure put se deli u više delova. Svaki deo pokriva područje u kome je kretanje posmatranog vozila jednostavno da se objasni. Sa aspekta predickcije, mnogo je bitnije kako se vozilo kreće između posmatranih sekvenci, nego kako se kreće u samoj sekvenci saobraćajne trake. Kako će se vozilo ponašati u budućnosti moguće je opisati ograničenim brojem šablona koji predstavljaju logičan niz delova saobraćajnih traka.

## Slide 17
Predikcija kretanja drugih učesnika u saobraćaju
Primer primene predikcije na osnovu sekvenci saobraćajnih traka u raskrsnici sa 3 kraka.

## Slide 18
Planiranje putanje autonomnog vozila
Planiranje putanje autonomnog vozila sastoji se iz 2 dela:
Rutiranje vozila predstavlja pronalaženje optimalne putanje između tačke A i tačke B, po nekom kriterijumu. Prilikom rutiranja vozila primenjuje se više različitih algoritama.
Planiranje trajektorije vozila podrazumeva generisanje niza tačaka kroz koju će autonomno vozilo da prođe. Za svaku tačku definišu se vreme za koje će vozilo stići u tu tačku i brzina vozila u toj tački. Linija koja spaja sve ove tačke naziva se trajektorija putanje vozila.
Najčešći načini za planiranje trajektorija autonomnih vozila su:
Odvojeno planiranje putanje i brzine;
Rešetkasto planiranje.

## Slide 19
Kontrola kretanja autonomnog vozila
Kontrola kretanja autonomnog vozila predstavlja strategiju kretanja vozila duž puta. Osnovne komande koje omogućavaju kontrolu vozila su upravljanje, ubrzavanje i kočenje. Autonomno vozilo kontrolu vozila sprovodi pomoću kontrolera.
Zadatak kontrolera je da uz pomoć uređaja za upravljanje, ubrzavanje i kočenje sprovede vozilo kroz tačke planirane trajektorije vozila. Najvažnije karakteristike kontrolera su:
Preciznost – minimizovanje odstupanja of planirane trajektorije;
Izvodljivost – strategije kretanja treba da budu fizički izvodljive;
Udobnost – izbegavanje naglih promena pravca kretanja i naglih podužnih i poprečnih ubrzavanja i usporenja.

## Slide 20
Vozila mikromobilnosti
Porast urbanizacije gradova poslednjih decenija za posledicu je imao i neke negativne efekte. Između ostalih, negativni efekti su i porast saobraćajnih gužvi, veća količina zagađenja i veća opterećenost sistema javnog prevoza.
Kao jedno od rešenja ovih problema istakla su se vozila mikromobilnosti. Definisanje ovih vozila predstavlja svojevrstan izazov jer nemaju zajednički oblik i nije ih moguće definisati brojem točkova ili položajem vožnje. S obzirom na to, može se usvojiti široka definicija vozila mikromobilnosti koja glasi da su to mala, laka prevozna sredstva namenjena za individualni prevoz koja se pokreću ljudskom snagom i/ili na motorni pogon [65].

## Slide 21
Vozila mikromobilnosti – klasifikacija
Međunarodni transportni forum (ITF – Interantional Transportation Forum) predlaže dva kriterijuma na osnovu kojih je moguće izvršiti klasifikaciju vozila mikromobilnosti.
Prvi kriterijum je jedna od najvažnijih performansi vozila maksimalna brzina, a drugi masa vozila.
Kao granična vrednost maksimalne brzine vozila definisana je vrednost od 25 km/h, a kada se govori o masi vozila ključna vrednost iznosi 35 kg. Na osnovu ova dve karakteristike izvršena je klasifikacija vozila mikromobilnosti u četiri grupe.

## Slide 22
Vozila mikromobilnosti – klasifikacija

## Slide 23
Vozila mikromobilnosti – izazovi
Vozila mikromobilnosti imaju veliki potencijal da unaprede kvalitet života u urbanim područjima. Kada se govori o vozilima koja se pokreću ljudskom snagom, jedna od njihovih najznačajnijih prednosti je ekološka prihvatljivost i pozitivan uticaj na zdravlje korisnika.
Sa druge strane, upravo fizički napor može da bude i ograničavajući faktor na brdovitim područjima i dužim relacijama. Vozila mikromobilnosti koja koriste motorni pogon mogu da reše ove probleme. Međutim, nedostatak ovih vozila je smanjene fizičke akitvnosti i potrošnja energije.
Zajednički nedostatak svih vozila mikromobilnosti je njihova osetljivost na vremenske prilike i generalno manje brzine. Sve ovo ograničava efikasnu eksploataciju ovih vozila na kompaktna urbana područja sa pogodnim reljefom i blagom klimom.

## Slide 24
Vozila mikromobilnosti – bezbednost
Pojava vozila mikromobilnosti donela je i nove izazove u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Vozači vozila mikromobilnosti pripadaju kategoriji učesnika koji nemaju neposrednu zaštitu od vozila prilikom saobraćajne nezgode, pa iz tog razloga pripadaju kategoriji ranjivih učesnika u saobraćaju.
Da bi se smanjili rizici nastanka nezgoda i posledica kada bi one nastale, nacionalna zakonodavstva uvode obavezu korišćenja zaštitnih kaciga i svetloodbojnih prsluka, zabranjuju vožnju pod dejstvom alkohola i korišćenje uređaja koji ometaju pažnju, ograničavaju prevoz većeg broja lica, postavljaju starosne granice za vozače i ograničavaju brzinu.

## Slide 25
Vozila mikromobilnosti u Srbiji
Na području Srbije, zakonodavac je prepoznao vozila mikromobilnosti koja koriste električni pogon kao laka električna vozila.
Ova vozila su definisana kao motorna vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg uključujući i masu baterije.

## Slide 26
Pitanja?
Hvala na pažnji!