## Slide 1: VEŽBA 1 POUZDANOST

## Slide 2: UVOD
Cilj ove vežbe je da se na osnovu podataka prikupljenih tokom eksploatacije transportnih sredstava jednog preduzeća odredi verovatnoća bezotkaznog rada (jedna od karakteristika pouzdanosti transportnih sredstava)
Održavanje mora da obezbedi neophodan broj vozila u stanju „spremno za rad“ u planski određenom vremenu sa dovoljno visokom pouzdanošću u vremenskom intervalu između preventivnih intervencija

## Slide 3: Pouzdanost i analiza pouzdanosti (AP)
Teorija pouzdanosti je nauka koja se bavi izučavanjem zakonitosti pojava otkaza tehničkih sistema i njihovih sastavnih elemenata.
Šta je pouzdanost?
Svojstvo sistema da radi bez otkaza u određenim uslovima i u određenom periodu vremena
Sposobnost vozila da vrši transportni rad, zadržavajući svoje eksploatacione pokazatelje na zadatom nivou u toku određenog vremena (pređene kilometraže, izvršenih časova rada, obima rada) u datim uslovima eksploatacije
Analiza pouzdanosti? – podrazumeva permanentno analiziranje otkaza tehničkih sistema i njegovih sastavnih elemenata, kao i svih činiliaca koji na određen način utiču na njihovu pojavu

## Slide 4: OSNOVNI PROBLEM AP
Određivanje zakona raspodele
Postupak određivanja zakona raspodele predstavlja utvrđivanje saglasnosti empirijskih zakona raspodele sa pretpostavljenim teorijskim zakonom raspodele
Najčešći oblici raspodele:
Eksponencijalna (najčešći slučaj: iznenadni otkazi)
Normalna (najčešći slučaj: postepeni otkazi)
Vejbulova (najčešći slučaj: postepeni otkazi)
Gama raspodela

## Slide 5: ZADATAK
Posmatra se uzorak od n=52 gradska autobusa istog tipa koji su do momenta posmatranja prešli oko 170000 km. Izdvojeni su radni nalozi na kojima je registrovan otkaz prednjeg levog gibnja. Daljom obradom dobijena je tabela (data na poleđini zadatka) u kojoj je za prednji levi gibanj (šifra ...0012) naveden, za svako od 52 posmatrana vozila, period rada (km103) do 1. otkaza (1k), od prvog do drugog otkaza (2k),..., od 7. do 8. otkaza (8k). To su praktično uređeni snimljeni rezultati (slika istorije).

## Slide 6: ZADATAK
NACRTATI:
poligon raspodele (verovatnoća) relativnih frekvencija (grafička ilustracija raspodele verovatnoća),
poligon empirijske raspodele i histogram raspodele frekvencija, i
kumulativnu raspodelu relativnih frekvencija

## Slide 7: ZADATAK
ODREDITI NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE STATISTIČKE CELOKUPNOSTI:
aritmetičku sredinu,
standardno odstupanje i
koeficijent varijacije.

## Slide 8: ZADATAK
NA OSNOVU DOBIJENE SLIKE O POSMATRANOJ SLUČAJNOJ PROMENLJIVOJ POTREBNO JE ODREDITI NJENU RASPODELU VEROVATNOĆA
Pretpostaviti raspodelu verovatnoća.
Oceniti parametre pretpostavljene raspodele verovatnoća metodom momenata - metodom maksimalne pouzdanosti.
Dati analitički izraz funkcije raspodele.
Testirati saglasnost hipotetičke i empirijske raspodele koristeći 2 test - test Kolmogorova

## Slide 9: ZADATAK
Zadatak uraditi za period rada od 0-1-2-3-4-5-6-7 otkaza do 1-2-3-4-5-6-7-8 otkaza.
Prilikom obrade, podatke prvo svrstati u 10 klasa čiji je interval 10000 km, a potom u 4-5 klasa

## Slide 10: ZADATAK – tumačenje tabele
Red. br. | ŠIFRA | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k* | 8k*
1. | 16210110000012 | 0030 | 0032 | 0019 | 0016 | 0008 | 0064 | 0016 | 0008
2. | 16210110000012 | 0011 | 0032 | 0013 | 0014 | 0025 | 0009 | 0014 | 0025
3. | 16210110000012 | 0027 | 0004 | 0022 | 0013 | 0016 | 0007 | 0024 | 0012
4. | 16210110000012 | 0018 | 0021 | 0019 | 0009 | 0030 | 0022 | 0021 | 0007
5. | 16210110000012 | 0078 | 0012 | 0017 | 0001 | 0003 | 0005 | 0003 | 0002
6. | 16210110000012 | 0066 | 0048 | 0008 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
7. | 16210110000012 | 0013 | 0031 | 0013 | 0017 | 0003 | 0010 | 0010 | 0024
8. | 16210110000012 | 0054 | 0001 | 0012 | 0007 | 0038 | 0045 | 0000 | 0038
9. | 16210110000012 | 0060 | 0017 | 0001 | 0002 | 0027 | 0002 | 0040 | 0027
10. | 16210110000012 | 0049 | 0003 | 0003 | 0005 | 0040 | 0012 | 0001 | 0003

## Slide 11: ZADATAK
Zadatak uraditi za period rada od 0-1-2-3-4-5-6-7 otkaza do 1-2-3-4-5-6-7-8 otkaza.
Prilikom obrade, podatke prvo svrstati u 10 klasa čiji je interval 10000 km, a potom u 4-5 klasa

## Slide 12: GRUPISANJE PERIODA RADA PO KLASAMA
Opseg klase | ni | pi=ni/n | n – kum | p - kum | n’i | p’i | Pkum
Do 10 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 11 | 21,1 | 21,1
11 – 20 | 10 | 19,2 | 11 | 21,1 |  |  | 
21 – 30 | 4 | 7,7 | 15 | 28,8 | 12 | 23,1 | 44,2
31 – 40 | 8 | 15,4 | 23 | 44,2 |  |  | 
41 – 50 | 10 | 19,2 | 33 | 63,4 | 17 | 32,7 | 76,9
51 – 60 | 7 | 13,5 | 40 | 76,9 |  |  | 
61 – 70 | 9 | 17,3 | 49 | 94,2 | 11 | 21,1 | 98,0
71 – 80 | 2 | 3,8 | 51 | 98,1 |  |  | 
81 – 90 | 1 | 1,9 | 52 | 100 | 1 | 1,9 | 100
91 – 100 | 0 | 0 | 52 | 100 |  |  | 
Ukupno | 52 | 100 / 1 |  |  |  |  | 

## Slide 13: FORMULE
Relativne frekvencije - pi = (ni/n) * 100 [%]
Kumulativne frekvencije – Pkum = Σ pi
Crta se poligon raspodele (verovatnoća) relativnih frekvencija (grafička ilustracija raspodele verovatnoća)
Crta se kumulativna raspodela relativnih frekvencija

## Slide 14: KARAKTERISTIKE STATISTIČKE CELOKUPNOSTI
Aritmetička sredina
ti – sredina klase, n=52
Standardno odstupanje =
Koeficijent varijacije =

## Slide 15: NAKON ODREĐIVANJA SLIKE SLUČAJNE PROMENLJIVE
Utvrditi da li je diskretna ili neprekidna
Uvode se pretpostavke o vrsti raspodele:
  Na bazi sličnosti dobijenog histograma sa oblikom neke od poznatih raspodela (ravnomerna, normalna, eksponencijalna,…)
  Na bazi dokazane raspodele kod sličnih pojava
  Ako pretpostavljena raspodela ima parametre, pristupa se njihovoj oceni. Koriste se METODE ZA OCENU PARAMETARA
    METODA MOMENATA (Vukadinović, str. 300)
    METODA MAKSIMALNE POUZDANOSTI (VERODOSTOJNOSTI) (Vukadinović, str. 316)

## Slide 16: VEROVATNOĆE
Funkcija verovatnoće neispravnog rada:
Funkcija verovatnoće bezotkaznog rada:

## Slide 17: TESTIRANJE SAGLASNOSTI HIPOTETIČKE I EMPIRIJSKE RASPODELE
Test hi-kvadrat ispituje saglasnost između hipotetičke raspodele u generalnoj populaciji i empirijske raspodele frekvencija u uzorku (Vukadinović, str. 378)
Test Kolmogorova se koristi kada se empirijska raspodela upoređuje sa teorijskom neprekidnom raspodelom verovatnoća (Vukadinović, str. 391)