## Slide 1: Sistemi za masovni prevoz putnika - Metro
Jovana knežević že210006
Anđela marković že220005

## Slide 2: Uvod
Metro predstavlja najkompletniji sistem masovnog gradskog prevoza, karakterističan po: - Potpunoj izolaciji od drugih saobraćajnih sistema (bez ukrštanja u nivou). - Visokoj frekvenciji vožnje - Razvijenoj infrastrukturi (podzemne/nadzemne trase, automatizovane stanice).

## Slide 3: Tehničke karakteristike metro sistema
Vozni park:
- Električni motori (150–250 kW po osovini) sa mogućnošću regenerativnog kočenja
Distribuirana vuča (pogon na svaki točak – kao u Kopenhagenskom S-Togu).
- Automatsko upravljanje (centralizovana kontrola vožnje i signalizacija).

## Slide 4
Opseg snage po vozilu
Standardna metro vozila:
  150–250 kW po motoru (obično 4–8 motora po vozu).
  Ukupno: 600–2,000 kW po vozilu (zavisno od broja osovina).
  Primer: Nemački S-Bahn ET/ES 165 koristi 4 motora od 215 kW (ukupno 860 kW po vozilu).
Faktori koji utiču na potrebnu snagu
Ubrzanje: Metroi zahtevaju veću snagu od vozova zbog čestih zaustavljanja.
  Tipično ubrzanje: 1.0–1.3 m/s² (poređenja radi, automobili ~0.3 m/s²).
Nagib trase: Nadzemne/podzemne deonice sa nagibom do 4% povećavaju potrošnju energije.
Otpor vazduha: Značajan kod nadzemnih deonica (>80 km/h)

## Slide 5: Energetski sistem
Način napajanja | Primena | Prednosti
Treća šina | Metroi u Londonu, Moskvi | Manje osetljiv na vremenske uslove
Pantograf + kontaktna mreža | Savremeni sistemi (Berlin S-Bahn) | Pogodno za nadzemne deonice
Energetski zahtevi za celu kompoziciju
Kratki vozovi (4–6 voza): 2,400–3,600 kW (npr. klasični metro).
Dugi vozovi (8–12 voza): 4,800–7,200 kW (npr. regionalni metro ili Tokio Metro).
Primer: Kopenhagenski S-Tog (Slika 18) koristi 4 x 215 kW motore po osovini (ukupno 3,440 kW za 8-osovinski voz).

## Slide 6: Infrastruktura
Trase
Tip trase | Karakteristike | Primeri
Podzemne | Tuneli dubine 5–60 m, zaštićeni od spoljnih uticaja | Moskva, Tokyo
Nadzemne | Betonski/čelični vijadukti, jeftinija varijanta | Chicago, Bangkok
Površinske | Ograničene pregradnim zidovima | Berlin S-Bahn

## Slide 7
Stanice
Dužina perona: 90–225 m (zavisno od kapaciteta).
Visina perona: 0.86–1.05 m (za nivelaciju sa podom vozila).
Tipovi perona:
  Bočni – Bolja kontrola protoka putnika (Slika: Berlin S-Bahn).
  Centralni – Manji troškovi izgradnje.
Napajanje mreže
Jednosmerna struja: 750 V (treća šina) ili 1,500 V (pantograf).
Potrošnja energije: ~3–4 kWh/km po vozu (ukupno ~30,000 kWh/dan za liniju).

## Slide 8: Organizacija prevoza
Red vožnje: Dinamički prilagođen potrebama
Intervali
Kordinacija sa drugim sistemima:
  Parking uz stanice (P+R).
  Povezanost sa autobusima
  tramvajima
Tokio metro
Kopenhagen metro

## Slide 9: Prednosti i izazovi
Prednosti:
Brzina: 30–80 km/h (bez saobraćajnih zastoja).
Kapacitet: Do 60.000 putnika/sat po liniji.
Ekologija: Regenerativno kocenje.
Izazovi:
Visoki troškovi izgradnje (npr. 100–300 mil. €/km za podzemne deonice, a nadzemna trasa od 50-100 mil. €/km).
Kompleksno održavanje (tunel, energetski sistemi).

## Slide 10: Londonski metro – Osnovne specifičnosti
Godina osnivanja: 1863. (prva podzemna železnica na parni pogon).
Današnja mreža:
11 linija, 272 stanice, dužina 402 km.
Vozila: "S7 Stock" vozovi
Najdublja stanica: Hampstead (58.5 m ispod površine zemlje).
Unikatno napajanje trećom i četvrtom šinom.
Frekvencija vozova na svakih 2-5 minuta u spicu
Sta je "Tube"

## Slide 11: Zanimljivosti i rekordi
Najprometnija stanica: Waterloo (100 miliona putnika godišnje).
Najduži lift: Angel station (27.4 m dubine, ekvivalent 8-spratne zgrade).
Prvi logo (1908.) – crveni krug sa plavom trakom.
Ekstremne temperature: Leti u tunelima doseže do 40°C
Najduža linija - (Central Line – 74 km)

## Slide 12: Zaključak
Metro je najefikasnije rešenje za masovni prevoz u velikim gradovima, ali zahteva:
Velike početne investicije.
Planiranje dugoročnog razvoja mreže.
Budućnost leži u automatizaciji (bez vozača) i zelenoj energiji (solarne stanice za napajanje).