РЕД ВОЖЊЕ

1. Ако је први полазак са терминуса А: у 5.02 часа, а време обрта 50 минута израчунати 5. полазак са терминуса А и 7. полазак са терминуса В. Време обрта у оба смера је исто.

Резултат: t15= t11+(k-1)T=8.22 čas;   t27= t17+T/2= 10.27 čas.

2.  На градској линији ЈП ради N= 6 voz. на интервалу од i1= 5 min.

- Колико возила треба искључити да се реализује просечни интервал од i2= 7.5 min?,

- Колика је величина двојних интервала i2’ и i2’’ у том случају?,

- Ако прво од шест возила стиже на терминус А у 15.00 часова израчунати времана долазака осталих возила на терминус А,

- Приказати шематски искључивање возила и израчунати времена полазака возила са терминуса А.

Резултат: 1) Ni= 2 voz,

2) i2’= i2= 7 min,  i2’’= i2 + 1= 8 min,

3) ttp= 15.00, 15.05, 15.10, 15.15, 15.20, 15.25 čas,

4) ttp= 15.00, 15.08, 15.15, 15.23, 15.30 čas.

3.  На линији ради N= 13 vozila са временом обрта T= 52 min.

- Колики се интервали на линији реализују ако се искључи из рада Ni=4voz?,

- Ако је први полазак возила после искључивања у 7.30 часова са терминуса В, и ако су времена полуобрта у оба смера иста, потребно је израчунати:

  - нови распоред интервала за сва возила после искључења,

  - време првог поласка са терминуса А,

  - време четвртог поласка са терминуса А,

  - време трећег поласка са терминуса В.

Резултат:  	1) i= 5.8 min, i’= i = 5 min;  i’’= i’ + 1= 6 min,

2) 6,6,6,5,5,6,6,6,6, алтернативно 5,6,6,6,5,6,6,6,6,

t11= t21+T/2= 7.56 čas,

t14= t11+ 3T= 10.32 čas,

t23= t21+2T= 9.14 čas.

4.  На линији ЈП ради N= 10 возила, са временима полуобрта: T1= 22 min. и Т2=20 min. Долазак првог возила на терминус (1) је у t11= 15.00 часова, после чега са линије, на терминусу (1), треба искључити Ni= 4 возила. Израчунати:

- Врема доласка осталих возила на терминус (1),

- Нову величину интервала и њихов распоред, после искључивања возила,

- Шематски приказати искључивање возила на терминусу (1),

- Времана полазака возила са терминуса (1), посла искључивања,

- Други полазак другог возила са терминуса (2),

- Трећи полазак са терминуса (2).

Резултат:  	1) t1d= 15.00, 15.04, 15.08, 15.12, 15.16, 15.20,

15.25, 15.30, 15.34, 15.38, 15.42, 15.46 čas

(постоје и друга решења)

2) i= 7 min (7,7,7,7,7,7,7),

4) t1p= 15.00, 15.07, 15.14, 15.21, 15.28, 15.35, 15.42

5) t222= t111 + i + T1 + T= 16.11 čas

6) t23= t21 + 2i= t11 +T1 + 2i = 15.36 čas

5.  На линији ЈГПП ради N= 8 возила са просечним интервалом од i= 5.25 min. Времена полуобрта су иста у оба смера Т1=Т2= Т/2. Ако прво возило полази са терминуса А линије у 6.00 часова. Потребно је изтачунати:

- Врема обрта возила на линији,

- Поласке осталих возила са терминуса А,

- Први полазак возила са терминуса В, и

- Пети полазак другог возила са терминуса В.

Резултат:  1) Т= 42 min,

2) t1p= 6.00, 6.05, 6.10, 6.16, 6.21, 6.26, 6.31, 6.36, 6.42 čas

(могућа су и друга решења)

3) t21= t11 + T1 = t11 +T/2= 6.21 čas,

4) t252= t211 + i + 4T= 9.14 čas.

6.  На линији ЈГПП ради N=8 возила са просечним интервалом од i= 7.5 min. Први полазак првог возила са терминуса А је у t11= 6.00 čas. Време полуобрта у оба смера је исто T1=T2=T/2. Одредити:

- Колика је величина двојних интервала на линији i’ и i’’?,

- Други полазак првог возила са терминуса А,

- Први полазак четвртог возила са терминуса А,

- Први полазак другог возила са терминуса В,

- Ако се искључе два возила колики ће бити нови интервал?

Резултат:  1) i’= i = 7 min;   i’’= i’ + 1= 8 min,

2) t121= t111 + T= 7.00 čas,

3) t14= t11 + 3i = 6.00 + 7 + 8 + 7 = 6.22 čas,

4) t22= t11 + T/2 + i = t12 + T/2 = t22 + i = 6.37 čas

5) i = 10 min.

7.  На линији ЈП ради у једном периоду стационарности N1= 6 возила са интервалом i= 8 min. Времена полуобрта на линији су иста Т1=Т2=Т/2. Иза поменутог периода, у 12.30 часова почиње вршни час на терминусу (1) због чега је неопходно укључити у рад још dN=2 возила истог капацитета. Ако је долазак првог возила (по реду), у претходном периоду, на терминусу (2) у t21=12.00 часова. Потребно је израчунати:

- Колики ће у том случају бити интервал?,

- Графички (шематски) приказати укључивање возила у вршном часу,

- Одредити времена полазака свих (N1+dN) возила са терминуса (1) у вршном часу.

Резултат:  1) i1p= 6 min,

3) t1p= 12.30, 12.36, 12.42, 12.48, 12.54, 13.00, 13.06, 13.12, 13.18.

8. На једној линији у вршном часу реализују се следећи доласци возила на терминус (1):

t11=7.08,  t12=7.13,  t13=7.19,  t14=7.24,  t15=7.30,  t16=7.35,  t17=7.41,  t18=7.46, t12=7.52

У 7.30 часова завршава се јутарњи вршни час због чега је услед смањеног оптерећења искључено из рада dN=4 возила. Ако су времена полуобрта иста (Т1=Т2) потребно је израчунати:

- Просечан интервал у вршном часу,

- Поласке возила са терминуса (А) посла искључивања возила,

- Одредити нове поласке возила (после искључивања) са терминуса (2),

- Шематски приказати искључивање возила.

Резултат:  	1) i= 11 min,

2) t1p= 7.30, 7.41, 7.52, 8.03 čas,

3) t2p= t1p + T/2= 7.52, 8.03, 8.14, 8.25 čas.

9. У једном карактеристичном периоду времена (период стационарности) дефинисани су доласци возила на терминусима:

t11= 16.00,  t12= 16.06,  t13= 16.12,  t14= 16.18,

t15= 16.24,  t16= 16.30,  t17= 16.36,  t18= 16.48 čas

После 16.00 часова потребно је из рада искључити онолико возила да се постигне интервал од i= 8 min.

- Колико возила ће у том случају радити на линији?,

- Графички приказати искључивање на линији,

- Која возила (по реду) ће бити искључена из рада?,

- Дефинисати нове поласке возила са терминуса.

Резултат: 	- Ni= 2 voz,  N= 6 voz,

- треће и седмо возило (постоје и друга решења),

- t1p= 16.00, 16.08, 16.16, 16.24, 16.32, 16.40 čas.

10. У једном карактеристичном периоду времена на линији ради N=5 возила са интервалом од i= 8 min. Нови карактеристични период (период стационарности) почиње у 12.30 часова у јаче оптерећеном смеру (1), када је дошло и прво возило на терминус (1). У новом периоду треба укључити dN=3 возила. Потребно је:

- Графички-шематски приказати укључивање возила у рад, методом продужења времена обрта,

- Израчунати нови интервал између возила на линији,

- Израчунати нове поласке возила,

- Израчунати други полазак првог возила са терминуса (1),

- Ако је Т1=Т2 израчунати полазак трећег возила са терминуса (2).

Резултат: - i= 5 min,

- t1p= 12.30, 12.35, 12.40, 12.45, 12.50, 12.55, 13.00, 13.05 čas,

- t12= t11 + T = 13.10,

- t23= t13 + T/2 = t11 + 2i + T/2 = 13.00 čas.

11.  На линији ради N=8 возила са интервалом од i= 6 минута. Време доласка возила на терминус (1) су:

t11= 20.00,  t12= 20.06,  t13= 20.12,  t14= 20.18,

t15= 20.24,  t16= 20.30,  t17= 20.36,  t18= 20.42.

Иза 20.00 часова потребно је због смањених превозних захтева искључити из рада онолико возила да се интервал повећа на i= 12 минута, а при томе користити методу са продужавањем и скраћивањем времена обрта. Потребно је:

- Графички - шематски приказати искључење возила,

- Израчунати број искључених возила,

- Израчунати 6 првих полазака са терминуса (1).

Резултат:  - Ni= 4 voz,

- t1p= 20.00, 20.12, 20.24, 20.36, 20.48, 21.00 čas.