4.      DIZAJN KOMANDNOG PULTA I SME[TAJ TELEKOMUNIKACIONE I RA^UNARSKE OPREME

## 4.1.    Sme{taj i izgled komandnog pulta.  Raspored telekomunikacione i ra~unarske opreme dostupne  operatorima.

Komandni pult treba uraditi prema posebnom glavnom arhitektonskom projektu. U ovom glavnom projektu dato je idejno re{enje dizajna pulta sa rasporedom telekomunikacione i ra~unarske opreme.

Na slici 4-1. je prikazan izgled komandnog pulta (perspektiva) sa ugra|enom TK opremom dostupnom operatorima. Pult se sastoji iz dva centralna i dva krilna me|usobno spojena monta`na elementa. Svaki od ovih elemenata sastoji se od vertikalnog dela i kosog dela (postavljenog pod uglom 45() u koje se ugra|uju TK elementi i slobodne horizontalne radne povr{ine.

Za potrebe jednozna~ne identifikacije elemenata i delova pulta usvojene su slede}e oznake (slika 2-1):

- Krilni i centralni monta`ni elementi pulta ozna~eni su rimskim brojevima I-IV.

- Vertikalni, kosi i horizontalni delovi svakog elementa ozna~eni su slovima A, B i C, respektivno.

TK opremu ugra|enu u pult, kojom manipuli{u operatori, sa~injavaju:

- ^etiri TV prijemnika (TV1-TV4) za daljinski nadzor objekata,

- Sedam radio stanica (RS1-RS7),

- PC ra~unar op{te namene (PC 1),

- Terminalna jedinica pejd`ing sistema (PC 2),

- Registrofonski sistem (PC 3),

- [est telefonskih aparata (T1-T6)

- Dva KTP posredni~ka ure|aja krajnje centrale specijalne telefonske mre`e (KIU 2 i KIU 3),

- Dva KRTP posredni~ka ure|aja RTF centrale (KIU 1 i KIU 4).

Pri raspore|ivanju opreme vodilo se ra~una da telefonski aparati, telefonski posrednici, radio stanice i PC ra~unari budu smešteni tako da budu funkcionalni za manipulaciju operatora. PC ra~unar op{te namene i PC ra~unar za pejd`ing sistem treba da budu sa desktop ku}i{tem zbog pogodnosti za ugradnju u pult. Tastatura i mi{ za PC ra~unar opšte namene, terminalnu jedinicu  pejd`ing sistema i  registrofonski sistem su raspore|eni proizvoljno na slobodnoj radnoj površini stola.

Posredni~ki ure|aji za specijalnu telefonsku mre`u i radio-telefonsku mre`u (KIU 1 – KIU 4) poseduju interaktivni dodirni displej, zbog ~ega moraju da budu postavljeni tako da se izbegne  nehoti~no aktiviranje displeja (npr. usled dodira gajtana MTK telefonskog aparata ili mikrofona radio stanice i dr.)

S obzirom na predvi|ena dva radna mesta, vo|eno je ra~una da se u najve}oj meri ostvari simetri~an raspored TK opreme ugra|ene u pult.

Slika 4-1.   Izgled komandnog pulta (perspektiva) sa ugra|enom telekomunikacionom opremom

Telefonski aparati, TV prijemnici, PC monitori, KIU posrednici, radio stanice i zvu~nici treba da budu fiksirani za unutra{nju stranu pulta.

Pored krilnog elementa I predvideti pomo}ni radni sto, fiksiran za pult, na kome proizvoljno treba rasporediti dva faks aparata i interfonski u~esni~ki aparat.

Laserski {tampa~i treba da budu postavljeni na dve pokretne komode, koje su dimenzionisane tako da mogu da budu sme{tene ispod radne povr{ine krilnih elemenata pulta.

## Komande za manipulaciju VOCO ure|ajima (uklju~ivanje i isklju~ivanje, reset i konfigurisanje sa PC ra~unara) treba izvesti na posebnoj komandnoj tabli, dostupnoj operatorima i administratorima, ~ija je lokacija nazna~ena na slici 2-1.

## Ventilaciju pulta treba izvesti simetri~no na oba krilna elementa pulta, kao {to je nazna~eno na slici 2-1.

## Osvetljenje pulta re{iti pomo}u 4 simetri~no postavljene lampe (neonske ili sa obi~nim sijalicama 2 x 60W).

Detaljan izgled pojedinih delova pulta sa ugra|enom opremom dat je u Prilogu I.

Sme{taj komandnog pulta u prostoriji Operativnog centra (komandnoj sali) u razmeri 1:50 prikazan je na slici 4-2.  Veli~ina prostorije Operativnog centra, specifikacija TK opreme koju treba ugraditi u pult i pristup servisiranju opreme su faktori koji uslovljavaju dizajn i dimenzije komandnog pulta.

Slika 4-2. Sme{taj komandnog pulta u radnoj prostoriji (horizontalna projekcija, R 1:50)

## 4.2.  Sme{taj TK opreme u unutra{njosti komandnog pulta.

Za potrebe instalacije i servisiranja opreme, kao i razvo|enja instalacionih kablova, komandnom pultu se pristupa sa zadnje strane. Potrebno je da se obezbedi jednostavan pristup (otvaranje pulta) svakom od ~etiri monta`na elementa.

Izgled unutra{njosti komandnog pulta (pogled sa zadnje strane)  i plan sme{taja TK opreme prikazan je na slici 4.3.

Za sme{taj opreme predvideti posebne police, kao {to je nazna~eno na slici 4-3.

U unutra{njosti pulta sme{tena je slede}a oprema, koja nije dostupna za manipulaciju operatora:

- Krajnja centrala u specijalnoj telefonskoj mre`i (VOCO 3),

- Centrala internog sistema veza (VOCO 2),

- Radio-telefonska centrala (VOCO 1),

- Registrofonski sistem (ra~unar PC 3 i priklju~no polje PP-32D),

- Ure|aj za neprekidno napajanje (UPS),

- Stand-alone V.34 modem za pejd`ing sistem.

U unutra{njosti pulta tako|e su sme{teni elementi za razvo|enje instalacija (reglete, TV spliteri, kanalnice za kablove). Opis i plan razvoda instalacija dati su u Glavi 5.

## 4.3.  Specifikacija i cene sme{tajne opreme

Specifikacija i cene sme{tajne opreme (komandnog pulta i prate}ih elemenata) date su u tabeli 4-1. Ukupna cena sme{tajne opreme je dinarska protivvrednost 6.530,00 EUR,  odnosno pribli`no 391.800,00 dinara.

Tabela 4-1.  Specifikacija i cene sme{tajne opreme

| Rb. | Opis | Kom | Jed. cena (EUR) | Iznos (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komandni pult | 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2. | Pomo}ni radni sto | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Komoda | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 4. | Stolica | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 5. | Lampa | 4 | 75,00 | 280,00 |
|  |  |  | Ukupno: | 6.530,00 |

Slika 4-3. Sme{taj opreme u unutra{njosti komandnog pulta  – pogled sa zadnje strane