## Slide 1: Sistemi za informisanje i vođenje korisnika do slobodnih parking mesta
© 2021 Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet; Autor: prof. dr Јelena Simićević
Prezentacija je zaštićena autorskim pravima i može se koristiti samo za nastavu na daljinu studenata Saobraćajnog fakulteta u školskoj 2020/2021. Prezentacija se ne može koristiti u druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
!
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.

## Slide 2
ITS podrazumeva informacionu i komunikacionu tehnologiju za prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o saobraćaju i transportu u formi upravljanja, informisanja i vođenja korisnika.
Integracija ITS i upravljanja saobraćajem omogućava donošenje i sprovođenje inteligentnih akcija u delo, odnosno omogućava efikasniji i bezbedniji saobraćaj i bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta.
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI - ITS

## Slide 3
ATIS – Advanced Traffic Information System
Podsistem ITS-a
Pruža vozačima informacije u realnom vremenu o:
  Očekivanim zastojima usled saobraćajne nezgode,
  Stanju saobraćaja na putu,
  Radovima na putu,
  Usmeravanju tranzitnog saobraćaja,
  Raspoloživosti parking mesta,...
  kako bi bili bolje informisani kada donose odluke o putovanju.
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
NAPREDNI SISTEMI ZA INFORMISANJE VOZAČA

## Slide 4
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
NAPREDNI SISTEMI ZA INFORMISANJE VOZAČA
Zašto su korisnicima potrebne ove informacije?
  Nedostatak znanja: svesni su samo manjeg broja alternativa
  Očekivani uslovi u saobraćaju su neizvesne prirode
Koristi za vozače:
  Povećanje ili korigovanje znanja korisnika
  Smanjenje neizvesnosti
Koristi Gradske uprave:
  Poboljšava se eksploatacija postojeće saobraćajne infrastrukture i redukuje se pojava i trajanje zagušenja
  Redukuje se negativan uticaj na životnu sredinu
  Povećava se pouzdanost saobraćajnog sistema i mreže.
Svoju primenu ATIS je pronašao i u rešavanju problema traženja slobodnog parking mesta.
√
√
  Povećanje efikasnosti odlučivanja

## Slide 5
Debalans između kapaciteta i zahteva za parkiranje
Česta pojava u centralnim i drugim
visokoatraktivnim zonama
Posledice:
  Vreme putovanja se povećava u proseku za 40% - dodatni troškovi korisnika.
  Obim saobraćaja se povećava u proseku za 30% - doprinos nastanku saobraćajnih zagušenja.
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
TRAŽENJE SLOBODNOG PARKING MESTA
Traženje parking mesta

## Slide 6: PARKING GUIDANCE AND INFORMATION (PGI) SYSTEMS
PGI sistem informiše vozače o stanju parkiranja u realnom vremenu u zoni ili parkiralištu koje se kontroliše i vodi korisnike do slobodnih parking mesta.
Prvi put bili implementirani ranih ’70. u nemačkom gradu Aachenu.
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!

## Slide 7
PGI SISTEMI
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
► Spoljašnji: vode korisnike do objekta za parkiranje sa slobodnim parking mestima

## Slide 8
PGI SISTEMI
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
► Unutrašnji: vode vozače od ulaza u objekat do najbližeg slobodnog mesta za parkiranje.

## Slide 9
STRUKTURA PGI SISTEMA
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Oprema za nadgledanje stanja parkirališta
Kontrolno-procesni centar
Komunikacione tehnologije
Sredstva za prikaz poruka

## Slide 10
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Oprema za nadgledanje stanja parkirališta
Senzori na ulazu i izlazu
Senzori na parking mestima
STRUKTURA PGI SISTEMA

## Slide 11
Kontrolno-procesni centar
Vrši se obrada i eventualna korekcija podataka dobijenih sa senzora.
Obrada zavisi od tipa detekcije.
Izlazni rezultat: informacija o broju slobodnih parking mesta.
STRUKTURA PGI SISTEMA
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!

## Slide 12
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Komunikacije
Prenose podatke od senzora do kontrolnog centra i informacije od kontrolnog centra do sredstava za prikaz informacije.
PGI sistemi nemaju visoke zahteve za prenos podataka.
Koriste se dva tipa nosilaca informacije: prvi koriste kabl kao medijum, a drugi vazduh.
STRUKTURA PGI SISTEMA

## Slide 13
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Sredstva za prikaz poruka
Znaci sa izmenjivim sadržajem – VMS (uobičajeno)
Prenose informaciju u toku putovanja
Statički deo (naziv parkirališta i putokaz)
Dinamički deo (indikacija zauzeća u vidu tekstualne ili numeričke poruke)
STRUKTURA PGI SISTEMA

## Slide 14
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
Sredstva za prikaz poruka
Internet, mobilni telefoni, navigacioni uređaji u vozilu,...
Prenose informaciju u toku putovanja ili pre putovanja
STRUKTURA PGI SISTEMA
Poruke na svim sredstvima treba da budu konzistentne.

## Slide 15
ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM. SVA PRAVA ZADRŽANA.
!
STRUKTURA PGI SISTEMA
Korisnici
Entiteti koji upravljaju parkiranjem